# 露天矿山爆破安全问题与防治措施论文_张立春,禹燕生

安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 安徽省芜湖市 241070

摘要：之所以我国经常引发一些露天矿山事故，主要原因一般为内部管理人员保护意识不够强烈、开采技术和设备资源投入不够充足、从业人员安全保护措施不够完善等。须知露天矿山开采活动原本就面临着较多的安全威胁，而这些威胁因素往往都是复杂多元的。因此，选择及时有效、超前规划和可靠性强的安全管理方案显得十分关键。

关键词：露天矿山；爆破安全；问题；防治措施

一、露天矿山爆破存在的安全问题

1、矿山附近的边坡不稳

矿体一般位于山体的底部或是中间区域，开采方式的不正确很容易出现山体滑坡。首先，受到矿山地质结构的影响，在开采的过程中，因岩体的构造存在一定的差异，可能一部分岩石比较坚硬，而另一部分岩石比较松软，容易导致对岩体构造分析不当，进而引发矿山边坡失稳的问题；其次，施工队伍不能按照矿山的结构进行有顺序的爆破作业，如从矿山的中间区域进行硐室开采，而没有考虑到矿山的顶部结构是否坚固，掏空开采的方式，非常容易破坏矿山的整体稳定性，进而出现上方塌陷，或是山体上方出现坠落物的问题；最后，合理的开采台面受到影响，如在原有开采台面的基础上将台面的半径或是高度加大，这样虽然可以降低开采的成本，但却为后续的开采工作埋下了一定的安全隐患。

2、爆破作业的安全隐患

爆破作业所使用的炸药，在爆破中存在极大的安全隐患和诸多不确定性因素，进而引发一系列的问题。如不正规的爆破，或是炸药量过多等，都会为爆破工作的开展留下一定的隐患。首先，矿山爆破施工，需要对炸药的用量、雷管的安装等进行严格的把关，而当前由于施工人员的不重视等因素，将导致一系列的问题，如拒爆等现象，频频出现；其次，未注意安全距离的划分及对爆破影响范围未作出明显的标识，导致部分施工人员或是周围的人群受到爆破的影响，严重时还会出现人员的伤亡等问题；最后，爆破器材及雷管等的质量存在问题，如炸药的成分比例、引线的长短以及引爆装置的质量等，都会影响到爆破施工的安全进行。

3、爆破技术落后

目前，在现代化矿山作业中，先进的科学技术已经被广泛的应用，但部分矿山企业采取的爆破技术仍旧落后，没有及时更新技术，甚至有人使用爆破器作为矿山爆破工具，不注重安全性能。除此之外，安全生产措施没有得到有效实施。究其原因，矿山爆破技术应用流程较为复杂，使得工作人员极易忘记，加之作业监督管理不到位，未能及时阻止安全事故的发生等。

二、露天矿山爆破安全问题防治措施

1、做好安全风险识别工作

对露天矿山爆破的安全把控要注重安全风险识别。露天矿山爆破安全隐患，主要包括边坡不稳固、爆破操作、高空坠落等。采取风险识别方法，比如事故树，进行风险定量定性分析，明确重大安全风险，分析其产生的具体原因，制定相应的措施加以防范和控制。针对不可预测的安全风险，结合以往爆破作业经验，编制安全救援方案。在编制时，要做好科学合理性和操作性的有效把控。

2、做好爆破危害控制

开展露天矿山爆破作业，极易产生系列安全危害，因此需要做好相应的控制，具体如下：1）爆破飞石。矿山生产通常采用中深斜孔微差爆破，爆破前应根据岩体性质计算飞石影响半径，依据GB6722-2014《爆破安全规程》，沿山坡下坡方向安全距离应增大50%，按安全规程要求中深孔爆破不小于200m的规定，通常上坡露天矿爆破安全距离确定为300m，凹陷开采时爆破安全距离确定为200m，可满足安全生产要求。爆破参数应在生产过程中应根据地质构造等情况进行不断调整，不断总结优化，尽快确定适合矿床开采的最佳参数，达到最佳的爆破效果。另，生产中杜绝对大块矿石进行爆破，以减少飞石的危害。禁止采用爆破法（尤其是裸露药包爆破）破碎大块矿石，以减少飞石的危害和影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

爆破作业时，严禁无关闲杂人员进入爆破安全警戒线范围以内，从而避免意外发生。起爆时，警戒人员应选择较大安全掩体后方躲避。除此之外，要结合工程现场实际情况，采取减少飞石产生的措施。

2）边坡稳定性。露天矿山爆破安全问题的产生，是多因素相互作用的结果。基于此，在具体操作的过程中，要注重从各个方面入手，采取相应的措施，做好严格的把控。采取边坡维稳措施，保证其稳定性，进而保证矿山的安全。除了做好上述控制外，还需要做好防排水控制和爆破振动等的控制，最大程度上控制爆破安全问题的产生。

3、定期组织内部工人进行深层次的安全生产培训指导

之所以会接连引发如此多的矿山安全事故，最主要的原因就是内部职工群体的安全意识不够强烈，对于现场出现的威胁状况无法及时加以规避。因此，选择预先针对这部分职工群体进行深入性的安全生产培训，显得极为关键，不仅可以强化一些新员工的安全意识，确保在日常作业活动中愈加细致入微，同时也能够丰富一些老员工的实践经验，而最为重要的是此举能够促使所有员工彼此间的交流，形成一定的安全氛围，为日后工作协调以及高效率、安全性作业等目标贯彻奠定基础。至于这部分安全生产培训则包含安全生产系统的理论内容讲解、老员工独特的工作心得共享，确保那些新员工及时掌握一些安全经验和教训之后，令以往那些安全生产问题得到合理程度的缓解。与此同时，还必须创建科学人性化的奖惩激励机制，做到针对矿山职员安全意识予以客观性评级、增强员工本身的安全生产能力之后，透过根本层面上避免以往常见的各类安全问题。

4、不断加大在安全管理上的资金投入

想要长时间维持露天矿山施工的安全性，还必须保证适量的安全设备投入，换句话说，就是要令露天矿山内拥有足够数量的安全设备基础上，赋予每个生产工序流程更加可靠的安全保障条件，提升每个职员在事故发生后的应急的安全救助技能。基于此，企业在财务管理期间要选择持续加大安全生产预算，并且设置专门的款项来加强安全生产的落实度。还有就是在深化内部生产监督效用的基础上，针对矿山安全设备的经济和技术投入予以大力扶持，随后争取结合国家、所在区域的监督管理部门的要求，建立完善可靠的社会保障体系，最终将矿山安全生产目标落到实处。

5、做好爆破现场安全检查工作

露天矿山爆破安全问题集中发生在施工现场，为最大程度上控制安全问题的发生，要做好现场安全检查工作。成立安全监管工作小组，制定完善的现场安全管理责任制度，明确各个部门和检查人员的职责以及工作内容，落实各项爆破现场安全检查制度。在爆破作业各个环节，监督相关人员规范操作，减少人为因素引发的安全问题。值得一提的是，在作业现场，要注重建设移动医疗站，配备基本的医疗设施和人员，以便于发生人员受伤的情况能够及时处理，将人员伤亡降至最低。

结束语

综上所述，我国露天矿山资源相对丰富，而矿山开采本身带有一定的高危性，所以涉及矿山安全生产等问题一直被党和国家所深切关注。当下露天矿山开发企业要做的，就是集中性提升现场作业人员的安全生产意识、加大对矿山常见安全问题的重视力度，按照国家对矿山安全生产的监督要求持续改善生产现场中的一系列的安全问题，最终实现真正意义上的矿山安全。

参考文献：

[1]王东兵.矿山安全管理的必要性和措施研究[J].科技资讯，2012，17（15）：115-123.

[2]陈冠江.探讨如何发展露天矿山安全管理工作[J].山东工业技术，2015，19（12）：88-96.

[3]陈宗海.关于做好矿山安全管理工作的几点思考[J].山东工业技术，2018，23（09）：150-156.

[4]徐建荣.露天矿山爆破存在的安全问题及应对措施研究[J].中国金属通报，2017（09）：106+105.

[5]刘毅林.露天矿山爆破安全问题与防治措施探讨[J].建筑技术开发，2016，43（11）：152-153.

论文作者:张立春,禹燕生

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第15期

论文发表时间:2018/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3560f4586b08f991701a045d.html