# 结构检测、鉴定与改造加固分析论文_王坚安

王坚安

甘肃土木工程科学研究院有限公司

摘要：不同的建筑结构类型需要运用到不同的检测、鉴定和改造加固方法，本文从结构检测方法与检测内容出发，分析了结构鉴定的原则、方法和范围，探究建筑结构的改造加固方法，需要将加固改造技术的具体要求与结构形式在实际施工中结合在一起，不断提高建筑结构改造的质量和整体性能。

关键词：检测方法；改造加固；抗压强度

一、结构检测方法与检测内容

1.钢结构的检测方法

在钢结构中进行检测主要是发现温度作用有没有发生损坏，因为高温导致结构变形等，如果钢结构的表面温度超过250°C会产生轻微的油漆涂层损坏，如果温度超过400°C就会发生严重的变形并且钢结构的强度和承载能力都受到影响。其次是要检测外力作用对钢结构的影响，有没有因为外来压力导致断裂的出现，在钢结构中各个构件的连接以及设计会因为力作用出现不同程度的损坏。第三是要检测钢结构内部有没有因为化学作用受到了损坏，例如钢筋被腐蚀的状况，钢结构在日积月累中会受到外部环境的影响，发生构件的锈蚀等，导致钢结构建筑物的寿命大大缩短或者出现安全隐患。

2.混凝土结构的检测方法

混凝土结构是目前建筑建构中较为广泛使用的一种，对其进行检测的目的是为了查看实际结构状态有没有出现损坏，应将内外部检测结合起来，用过外部结构状态来分析鉴定内部受损情况。混凝土的检查方法有四种：一是超声波法，利用混凝土的强度与声速，测量混凝土中超声波的传播速度就可以获得相关数据；二是拉拔法，利用专业设备将锚具拔出来测量其结构的抗压强度，具体操作在表面钻入小孔后放入拉拔张馆，在孔底进行锚固，根据拔出力来计算出结构的承载力以及强度；三是钻芯取样法，在混凝土结构上取得圆柱形芯阳并进行强度实验，根据实验结果确定其结构的抗压强度等级，如果混凝土要减少混凝土在检测出现的破损，就可以使用这个检测方法；四是回弹法，利用回弹仪对混凝土结构进行较为简易的检测方法，在内部构建不能够出现破损的状态下可以与其他检测技术一起使用。

3.结构检测的内容

对建筑建构利用不同的检测方法进行检测时，首先会检测建筑物的抗压强度，结构承载力和建筑材料是否符合标准强度；第二会对结构的外观进行检测，对比施工设计图纸的尺寸发现有无偏差和外观形象包括倾斜度与平整度等数据；第三要对结构的内部进行检测，将孔洞、焊接缺陷和缝隙寻找出来；第四要对建筑材料的化学成分进行分析。对于结构的检测环节很容易受到现场取样和实际环境的影响，有一些年久失修的建筑缺乏相关设计图纸和数据资料，或者资料出现错误的情况，对于一些危险建筑的取样不能破坏原构件，所以还要进行加固修复来减少对结构强度的影响。

二、结构鉴定的原则、方法与范围

1.结构鉴定的原则

每个建筑结构都有其特性，在进行鉴定时一定要结合建筑的结构类型和实际情况来鉴定和评估内部结构的损伤状况，鉴定的原则首要是针对建筑的安全性，建筑结构在面对恶劣的自然环境是能够具有保护自我的机制来维持整体结构的安全稳定，所以在进行鉴定评估时要将安全性结构形式作为第一原则。其次是实用性，评估建筑结构在面临不同的外力作用时会不会出现变形扭曲状况，从而进行改善和调整来提高建筑的质量。第三是功能性，建筑结构的设计较为复杂，需要大局出发对建筑结构的布局结构设计以及功能状态进行评估，分析建筑材料的质量和性能，确保建筑结构能够满足功能设计的需求。

2.结构鉴定的方法

在对建筑结构进行评估和鉴定时必须要结合建筑的内部结构与形式，满足结构程序和应用系统的需求，在鉴定过程中根据设计形式和结构控制形式来推动建筑结构的加固修复工作更加完善，从而来延长建筑结构的使用寿命，通常的鉴定评估方法有概率极限状态鉴定法和穿透检验法。随着科学技术的发展穿透检验法的使用越来越少，要结合建筑实际状态进行概率鉴定，在结构中钻去样本制成标准试件，满足试件控制形态的需求来进行鉴定，确定试件结构的有效性后在一定时间内进行分析，这种鉴定方法操作起来较为简易和高效。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.结构鉴定的范围

不同的建筑具有不同的结构，在进行鉴定和评估时要根据具体的控制形式和内部结构来选择合适的鉴定方法。首先是对民用建筑进行鉴定，民用建筑在实际使用过程中要为居民提供一个舒适和安全的住所，质量好坏直接影响到居民的人身安全，所以在进行鉴定时一定要对检测工作更加细致，根据已有的设计参数进行安全评估，将建筑结构中存在的缺陷及时进行加固修复来提高民用建筑的安全性。

除此以外是对工业建筑结构的鉴定，工业结构的实际应用状态会受到生产规模、机械设备以及生产流程变化的影响，要对建筑结构系统的安全性和可靠性进行鉴定评估，通过加固修复来提高工业建筑的质量从而满足生产要求。

三、结构的改造加固

1.目前改造加固的发展现状

国内对于建筑物的改造加固技术亟需发展，进行改造施工大多是由一般基建的施工队伍进行，操作人员缺少专业技术与操作能力，需要修复加固的内容也较为繁杂，在管理上较为混乱，使得普遍的修复改造施工达不到原有的设计要求和工程质量。在进行施工修复时由于鉴定检测上出现的问题会导致加固方案的制定不符合实际情况，对原本的建筑结构造成了二次破坏，很多检测鉴定依靠经验进行，提高了施工技术风险。

在进行建筑的改造加固时还不具备成熟完善的操作流程、规章制度以及质量验收标准等，在施工过程中也缺乏相关的专业设备和材料，设备的质量也出现了一定的问题，由于缺乏标准流程，操作人员的综合素质水平和技术能力往往决定了建筑改造加固工程的质量好坏，较难达到预期修复效果。

2.对建筑进行改造加固的重要性

建筑结构无论是民用建筑还是工业建筑都需要具备实用性、安全性和耐久性，当通过检测鉴定后评估的安全等级较低时必须进行改造加固施工，提高内部构件的强度、刚度和稳定性，延长内部结构和构件的使用寿命，根据受到损坏程度的不同以及修复的标准不同，结合具体的实际情况来选择不同的补强加固修复方式。

3.改造加固方法

为了提高建筑结构内部构件的强度和稳定性，充分发挥出结构构件的性能来进行结构加固施工，将直接加固与间接加固结合起来，既提高结构构件本身的稳定性，又能够提高构件的整体性能。对于混凝土结构来说改造加固的方法通常有两种：第一种是利用粘贴纤维复合材料来改变原有的钢筋混凝土变形、大偏心受压情况，使用无机胶粘结机处理纤维复合材料使其满足相关标准要求，处理的重点在于内部结构承受拉应力作用的材料，将结构胶注入到结构出现的缝隙中，固化好后就会将裂缝粘结完整，提高了混凝土结构的稳定性和安全性；第二种处理方法置换混凝土加固法，就是用高强度等级的混凝土来代替原有的混凝土。除此以外还有外加预应力加固法、外粘型钢加固法和增大截面加固法，都能够有效改善原有建筑结构中的构建的承载能力和受力情况。

在钢结构建筑中要进行建筑修复就需要根据各构件的实际状况，包括荷载分布情况、力的传播作用等，修复方法有改变结构计算图形加固法、加大构件截面加固法和连接加固法三种，将钢结构构件的性能进行优化来提高受力面的承载能力。

在砌体结构中需要对加固修复工作先做好规划设计，如果出现结构四周开裂的情况就需要对墙体进行加固来提高受力程度，一般选择增加圈梁和构造柱等方式来进行加固，对内部结构要进行受力分析来推动施工符合控制标准和改造加固要求。

四、结束语

建筑结构的检测鉴定需要使用最新的技术和仪器设备来扩大检测范围和确保检测数据的准确性，根据建筑结构的类型和现场情况进行评估鉴定，在实践中根据鉴定工作来进行加固改造修复，将建筑结构体系的加固改造要求有所明确，针对承载力和稳定系推动结构体系满足结构设计的需求，进一步提高建筑结构的施工质量和延长使用寿命。

参考文献

[1]孙雅娟，建筑结构检测鉴定加固若干问题的综合分析[J]，门窗，2014（6）：351

[2]罗海林，潘宠平，某砌体结构教学楼改造项目的检测鉴定及加固处理[J]，工程质量，2015（3）：32-36

论文作者:王坚安

论文发表刊物:《防护工程》2018年第11期

论文发表时间:2018/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/380c33748d3a4e9bb95c8894.html