# 智能变电站继电保护配置与定值整定论文_许震欢1,何诚硕2

（1国网上海市电力公司培训中心 上海 200438；2国网上海市电力公司培训中心 上海 200438）

摘要：随着现代经济和科学技术的发展，继电保护装置在35kV变电站中的应用越来越普遍。继电保护整定工作对保证设备安全和生产正常运行起着重要作用。要提高工作人员的素质和相应的专业知识，加强对继电保护系统的管理，定期检查和维护，并加强对继电保护定值管理设置，这是提高继电保护设置的必要措施。本文对继电保护的实现和定值整定进行了详细的介绍，希望能对变电站未来的发展提供参考和帮助。

关键词：35kV变电站；继电保护；整定

前言：在现代智能技术发展的同时，电力技术也融入到智能电网中，继电保护已成为智能变电站不可缺少的组成部分。35kV变电站继电保护装置的安全运行，对供电运行的安全性有着重要的意义，其运行状况直接影响到整个供电系统的稳定性和安全性，因此继电保护尤为重要。在变电站的稳定运行发挥作用的，关键是整个电网变电站继电保护整定运行的设定值，使变电运行管理必须依靠变电站继电保护整定的研究，只有在此基础上才能保证变电站的设备稳定运行。由于整个电网中最常见的变电站是35kV变电站，本文对35kV变电站继电保护整定值进行了进一步的探讨。

1.继电保护整定过程中的问题：

1.1在继电保护过程中，整定值的过程包括许多不同的内容。

例如：准备工作不到位，保护装置原理及相关技术法规不够。数据采集错误或不完整，造成错误设定值；随机设定值和固定值通知接收到的固定值发布单位不及时。目前，我国计算机保护生产厂家的标准化标准已经开始实施，但实施的效果和力度并不令人满意，无法有效实施价值设定方案。一些制造商在定值通知发出时，继电保护整定计算简单。从长远看，继电保护装置的安全运行，在一定程度上造成了潜在的风险。同时，存在旁路设置误差校正问题。旁路设置误差校正主要在以下两个方面进行：一是对正线固定值进行修正后，对旁路的设定值没有作任何改变。二是由于线路保护的种类非常多，加上线路保护值的要求各不相同，所以很多旁路保护代替线路保护形式，这会导致旁路定值误差校正。

1.2保护装置技术法规及相关原则的缺失

目前，市场上的整定计算人员，对保护装置两侧的变换原理不清楚，不能完全了解继电保护装置的线路距离，这在一定程度上会对整定值计算结果产生重大影响。同时，随着中国的电力技术的不断发展，层出不穷的市场保护装置。这些不同的保护装置有不同的程序版本和设备的原理，为了保证定值的准确性，员工的整定计算应在准确把握保护装置的原理的基础上，实现获得准确的结论计算继电保护整定。一些中继指令可能不遵循自己的发展，落后的趋势说明编制继电保护步骤的改进，使指令和继电保护装置软件版本不匹配的问题，导致保护设置在保险接力计算过程中产生的不必要的错误。

2 继电保护装置及继电保护定值整定管理系统的基本任务

继电保护装置的基本任务是，能够完成基本的安全监控设备运行的，供电系统正常运行的过程中，能够为员工提供准确的实时运行数据；在供电系统发生故障时，能迅速自动切断故障设备，使系统能够继续运行，同时，它能及时准确地报警，该设备可以接收这个信号，并将信号传递给值班人员，故障由维修人员处理。对于继电保护定值管理模块，随着电网的不断发展，对继电保护定值管理也提出了更高的要求，我们对供电企业继电保护定值管理系统的开发，可以完全满足这些需要。建立高效、严格的继电保护整定管理系统，是电力系统和电力设备安全稳定运行的必要保证。继电保护定值管理系统的内部计算机网络系统的使用，通过它可以有效地解决传统手工方式的信息传输速度慢、缺乏有效沟通的问题。

3.降低继电保护整定误差的有效措施

3.1，加强继电保护管理

继电保护定值管理的一项重要内容，为了减少甚至杜绝安全事故在变电站操作，加强电力系统继电保护的有效管理，当有安全运行问题时，在同一时间进行整个系统的全面检查，通过有效的管理和处理，使变电站电力系统的正常运行。当发现问题时，可以及时处理，从长远来看，变电站的工作有了很大的改善，可以避免更多的新老问题。这需要实际的整定值，定值管理，运行状态可以结合电力系统的实际，制定合理的保护方案，严格执行保护方案，从而提高变电站的安全稳定运行，对整个电网的安全运行起着极其重要的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2加强小电流接地保护和雷电过电压保护

在变电站的运行过程中，一旦发生雷击事故，雷电过电压是这种现象的罪魁祸首，过电压会影响变电站设备，这就需要加强与过压保护避雷的小电流接地，确保变电站的安全运行。

3.3明确各部门的有效分工

在分工明确的情况下，人员保护不仅要按照工作规定的要求进行，还要承担责任，并结合防护装备的种类，建立完善的台账，对于需要修改的设定值，就要做相应的详细记录。

3.4 高度重视旁路保护定值

在修改线路保护整定值时，保护人员应及时修改旁路保护值。当旁路保护不同于线路类型时，必须检查固定值和压力板的位置。同时，定期组织保护人员参加绕行、公交切换相关知识技能培训。在变电所检验和试验设备的过程中，如果需要进行临时调整，检查保护定值整定，人员应根据了解的设置改变的细节，然后进行计算，根据人员的反馈进行设置工作，只有在电网正常运行的情况，可以通过调度部门发布恢复正常秩序。

3.5，加大对公共固定价值的管理和审查

一旦继电保护值需要修改，必须与有关部门进行沟通协调，以提高继电保护装置的准确度。同时，根据不同类型设备发放的价值清单，严格规范线路压力值。变电站保护人员应加强学习，掌握协议的配置要求和各回路之间的逻辑关系，及时将保护装置的运行状态反馈给计算人员。定值发行必须全面，不仅发行普通部分，进一步加大公共固定值管理和审查力度。

4、继电保护配置方式分析

4.1关于过电流保护

过电流保护有2个条件：限压延时和复合电压

首先，在电压限制延时的情况下，过电流保护问题：在外部短路情况下，容易引起电流瞬时过大和过负荷电流。当发生故障时，电动机的保护措施将及时跳闸。如果过载引起的故障，系统的动作信号会变为报警信号。为了及时发现故障，应在电流保护中加入低压元件。该保护系统结合了过流元件和低压元件的优点。

其次，根据电压过电流保护：其主要作用是变压器保护装置的灵敏度。如果系统出现短路，就会发生电气动作，常闭触点断开，低压继电器失压。如果再次关闭，则将启动中间继电器。

4.2变压器保护

在变压器保护装置中，采用分布式系统来实现保护功能。在变压器的后备保护，主要保护措施是集中配置的保护，在电缆安装或靠引进脱扣装置，最后设定的跳闸命令连接电缆。

4.3关于线路保护

在当今的电力线路保护工作中，主保护系统主要由纵差组成，然后采用集中保护装置，有利于线路的配置保护。为了实现先导保护，保护效果最大化，必须严格设置单故障选线和路由主接线保护装置，侧主线路保护和线路保护装置实现通信的借口，以确保线路的安全性得到改善。

5、结论

近年来，随着智能变电站的迅速发展，继电保护装置的研究与开发，也得到了很大发展。本文介绍了几种继电保护配置方法，充分利用新的研究开发技术，结合智能系统，保证现代继电保护系统故障的安全性，并能快速定位和排除故障。随着科学技术的发展，智能变电站继电保护系统的性能将在今后的研究中进一步完善。对于35kV变电站继电保护整定工作，提高其整体运行的准确性是极为重要的。如何使之准确有效，是我们长期坚持、探索和发展的目标。应努力减少电网继电保护装置的误操作，创造更大的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]王晓猛，齐华丽.35KV变电站继电保护定值整定分析[J].现代商贸工业，2009（12）.

[2]郑建芳.35V变电站继电保护定值整定分析[J].科技风，2014（10）.

[3]黄海.继电保护定值管理系统研究[J].福建电力与电工，2003（6）.

论文作者:许震欢1,何诚硕2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第32期

论文发表时间:2018/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38e7ce7f1c4531ed62d3fbc3.html