# 建筑结构鉴定与加固改造技术分析论文_李博

湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司 湖北省武汉市 430071

摘要：随着我国城市化进程的不断加快，各个行业领域也得到了飞跃性的发展，尤其是对于建筑行业而言。然而，在实际的建筑施工当中，工程会常常出现安全隐患，如施工材料质量不合格、缺乏完善的鉴定技术等，都会对工程的质量安全产生一定的影响。因此，施工管理人员应该及时地对建筑结构开展鉴定的工作，并在此基础上对建筑结构进行加固和改造。

关键词：建筑结构；鉴定；加固；改造技术

引言

通过对建筑的结构进行有效的鉴定，建筑物可以得到具有针对性的改造和加固，使得建筑物的质量得到保证。本文主要阐述了建筑物鉴定的要点，并分析了结构鉴定以及建筑物加固改造的方法，以期对建筑物的结构鉴定和加固改造工作发挥一定的借鉴作用。

1概述

1.1建筑结构鉴定的概念

所谓的建筑物结构鉴定就是对其可靠性的鉴定。即建筑在 50 年内能正常使用并能完成设计时的预期功能。可靠性又可以分为耐久性、适用性和安全性这三种。耐久性是指建筑物在一基准期内能满足使用要求；适用性是指建筑物在一基准期不会产生重大形变；安全性则是指建筑物在突发情况下能保持其整体稳定性。

1.2检测鉴定的主要内容

（1）房屋地基基础使用现状的基本情况；（2）房屋承重结构的基本情况：抽检结构轴网尺寸，抽检构件截面尺寸，抽样检测钢筋混凝土构件的强度、配筋情况；（3）房屋围护结构的基本情况；（4）房屋垂直度的基本情况；（5）房屋的门、窗和水、电设施的基本情况；（6）根据检查及检测的结果，依据国家有关建筑结构设计规范，对房屋上部结构承载力进行验算；（7）根椐检查、检测（验算）结果，依照相关规范的要求，评定该房屋的加层的可能性。

2建筑结构鉴定的方法

2.1经验法

建筑结构鉴定其实就是通过对建筑功能的分析，对建筑环境破坏和先天性缺陷程度进行全面了解，从而为加固和改造过程提供相关的参考依据，当然在此过程中需要选择一种最为科学合理的鉴定方法。经验法就是其中一种比较传统的鉴定方法，其主要是相关工作人员先对施工现场进行外部测量，观察与调查，结合以往经验和设计图纸进行对比，对建筑结构做出一定的评估。这种鉴定方法投资小，操作方便，主要是用于对一些结构简单建筑的鉴定，对于学结构复杂的大型建筑物来说，这种鉴定方法显然过于主观，因为在观察过程中肯定会存在一些盲点，很容易出现鉴定错误，所以在选择过程中，应该充分结合建筑具体情况。

2.2实用鉴定法

这种鉴定方法是在经验法基础之上，利用现代检测工具和技术，检测范围和对象都更加明确，所以实用鉴定法更加客观也更加科学，鉴定结果也更加准确。但是具体操作过程要比经验法复杂更多，先有委托人对委托书进行填写，签字并盖章，然后向鉴定单位提供建筑施工材料和设计图纸，施工单位还应该组织鉴定团队对设计方案进行鉴定，同时还会对施工现场进行详细调查研究。根据调查结果对鉴定方法予以确定，然后双方在签订相关协议。除此之外鉴定组还会对建筑具体结构进行再一次调查论证，然后进行使那综合分析与试验计算，对，最初的调查内容进行综合评定，并对不完善地方进行一定的补充和修改，最后编写鉴定报告。在一系列审批校对程序完成之后，应该由委托方领取报告并进行存档，根据报告当中所显示的内容，采取最为恰当的加固技术来对建筑进行改造。实用鉴定法主要是用于那些结构比较复杂的大型建筑物，在具体应用过程中，这种鉴定方法不仅成本高，而且程序也相对比较复杂，但是鉴定结果非常准确，所以得到了广泛的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3概率鉴定法

这种鉴定方法在具体实施过程中，首先对建筑结构其中一部分进行采样，然后对这一小部分结果进一行分析，发现其中存在的问题并以此延伸到整个建筑结构中，根据采样鉴定结果对整个建筑结构整体情况进行相关的鉴定。概率极限状态鉴定法是在概率鉴定法基础上的一种延伸，也可以说是一种比较特殊的概率鉴定法，这种方法在具体应用过程中需要对建筑结构形态和类型具有非常明确的掌握，所采样品应该具有一定的代表性，从而形成一种极限状态，进一步结合建筑结构形态类型对整体结构进行快速鉴定。

3加固改造手段

3.1混凝土加固

建设房屋时我们常用混凝土浇灌在绑有钢筋的屋面或者地基，是因为这种方法可以有限的提高房屋的抗压能力与荷载能力，从根本上提高其抗震能力。虽然这种方法操作简单，但是该方法施工作业时间长，且混凝土浇灌硬化后可能会产生干缩现象。采取外包钢筋混凝土加固法来进行加固构筑物能够大幅度增加构筑物的荷载能力，通过实验发现外包钢筋混凝土加固法可以提高砌体构筑物强度 1～1.5 倍。

3.2粘贴钢板加固法

是指用胶黏剂将钢板粘贴在构件外部的一种加固方法。这种方法相当于提高了构件配筋数量，进而提高构件各方面的力学性能，从而提高构件的承载力、抗破坏能力，在建筑物、桥梁等工程项目的加固、补强中得到了广泛的应用。其对提高混凝土强度有着显着的作用效果，进而提高建筑结构的稳定性，是一种简单、易行的加固改造方法。

3.3外包钢筋混凝土加固的方法

利用这种技术对建筑物进行加固处理，其对施工的技术要求不高，施工比较方便，这种加固手段还适用于砖柱的加固，可以有效提升建筑的承载水平。在实施加固的过程中，首先要对砌体的表面进行彻底、全面地清洁，完成加固处理后还要对混凝土进行相关的维护与保养的措施。由于砖体结构的支柱和混凝土相比，其抗震与防灾的能力较差，因此，水平负载的状态下非常容易发生破裂情况。利用外部钢筋的钢筋混凝土对其实施加固，一方面可以有效提升结构的断裂荷载的水平，另一方面可以促进建筑结构的使用时间的延长。这种方法的弊端也比较明显，即其加固施工需要耗用很长的时间。

3.4碳纤维材料加固技术

碳纤维材料自身比较轻，厚度也比较薄，而且结构作用附加载荷也非常小，整个施工过程也非常方便，可以在付改变外形结构的前提之下对建筑结构进行有效的加固，所以主要是用于房屋梁，架以及板等多个位置。想要使碳纤维布当中的碳纤维丝发挥更大的作用，就需要选择恰当的粘贴剂，对粘贴质量进行有效的把控。这一技术是在结构或者是构件的表面进行碳纤维的黏贴，从而使得混凝土和碳纤维在相关树脂材料的作用之下，有效粘贴为一个复合整体，进一步有效提升建筑结构的抗弯能力和承载能力，有效实现了对建筑结构的加固与改造。

3.5 混凝土改造方法

建筑结构改造方法有两种，分别是粘贴纤维织物（布）复合材加固法、置换混凝土加固法。前者不仅具有耐潮湿、耐腐蚀、耐用、维护费用较低的特点，还具有与粘贴钢板加固法（在钢筋混凝土受弯、大偏心受压和受拉构件等的表面通过粘贴钢板进行加固的一种加固方法）相似的优点。使用这种材料进行建设产生的结构自重可以忽略，但是需要进行防火处理。后者已经具备成熟的施工经验，且施工工艺简单。一般使用于建筑物中房梁、地板、构造柱的混凝土加固，加固后对构筑物的净空没有影响。

结语

综上所述，对建筑结构进行结构检测以及加固的工作是非常有必要的，为此，建筑工程的设计及施工人员应该及时地强化自身的鉴定水平，对于检测出来的问题应该予以及时地解决，并且还需要不断地对加固技术进行全面的探索工作，为我国建筑事业的长久发展提供相应的保障。

参考文献：

[1]张淑云.论建筑结构鉴定与加固改造技术的进展[J].工业 c，2016（8）：193.

[2]丁锦锦.浅论建筑结构鉴定与加固改造技术的进展和展望[J].建筑工程技术与设计，2015（18）.

[3]洪晓聪.工程检测对建筑工程质量控制的重要作用[J].住宅与房地产，2017（18）：225+266.

论文作者:李博

论文发表刊物:《建筑细部》2018年1月中

论文发表时间:2018/8/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a322de935bfeccf32253a58.html