# 不间断UPS供电系统的可靠性分析论文_朱芳毅,陈志青

易事特集团股份有限公司 广东省东莞市 523808

摘要：随着社会的发展与进步，人们对于电力能源的需求不断增加，UPS供电系统的出现在很大程度上满足了人们在生产生活中的用电要求。特别是在一些大型设备的使用中，它更是起到了非常重要的作用。可以说，UPS系统的使用，有效的提高了电力能源的可靠性。因此在实际应用中我们需要进行不断的完善，从而更好的确保用电质量。基于此本文分析了不间断UPS供电系统的可靠性。

关键词：UPS；供电系统；可靠性

1、UPS发展

随着电子计算机的发展，人们对电源的质量的要求也越来越高，开始使用各种稳压滤波电源。但随着电子计算机被广泛的应用以及地位的提高，使得人们对电源的安全性、稳定性有了更高的要求，随后就出现了UPS。与普通的稳压滤波电源相比，UPS的质量更好，稳定性更高。当电网电源出现中断时，UPS能继续提供供电，在一定时间范围内，其提供的电源质量高且稳定，确保用户有时间保护相关数据，保证了生产安全。

UPS供电系统作用：某些供电系统要求不间断交流供电，UPS设备作为整体系统的核心，其功能体现在两个方面，一是确保负载供电不间断，二是对负载供电质量与改善。对于通信设备而言，交流输入不间断性与自身性能、技术标准相关，与整体系统设计方案也存在密切关联。UPS电源系统能够确保充电设备连续供电安全、可靠、输出稳定，不存在谐波与瞬变，并且具备电力保护功能。遇到断电情况时，UPS能够持续为负载供电，电力不稳定时，避免UPS电源负载受到浪涌冲击、欠压的危害，从而是供电质量得以全面改善。在供电系统故障时，UPS能够全面保护负载，同时对于短路、过载、电池过放等也能起到明显防护作用，从而为负载创造良好的工作环境。

2、不间断UPS供电系统的可靠性

2.1UPS的可靠性分析

一般来说，在UPS的设计过程中，为了有效的提升其可靠性，应选用模块化、集成化的电器元件。如果使用了过多的元件，则其可靠性必然会受到影响。因此，可从软件角度出发尽可能的减少元件的使用。这就要求生产商不仅要拥有相应的知识产权，还要有较强的软件生产能力，最终得到的UPS系统还需经过长时间的实践检验。对于软件模块的设计生产，要确保单元部件的清晰，以及设备控制、功能完整以及设计环节的科学合理。对各个单元模块进行测试，结果要尽量准确，关键点的设计以及生产工艺必须要有较高的质量。（1）可靠性的提高，可以理解为增加系统运行无故障时间，这是由多方面因素共同决定的，通过提高设备的总体质量，降低外部因素对其的影响，最大程度的确保系统的运行稳定性，既是提高UPS可靠性的重要措施。（2）可靠性的提高，还可以利用冗余系统，也就是UPS并机、双母线系统等的使用来实现。（3）还可以通过内部模块的冗余来改进其性能，如果一个模块发生了故障，另一个模块正常使用，则整个系统的运行并不会受到影响。（4）还可以从改善输入电源的供电可靠性方面入手，从而有效的降低UPS输入端上出现问题的概率，以避免UPS在因意外事故发生时转入到交流旁路供电状态时，可能出现的停电故障。（5）尽可能的缩短UPS的检修时间，以确保系统运行不受影响，在UPS出现故障时，能在最短的时间内及时的恢复正常运行。（6）运用冗余并机系统的设计方法来提升UPS系统的容错性能，也可以有效的提高其可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2UPS的维护操作

2.2.1操作过程控制

1）开机前准备工作。断开所有负载，把交流输入开关、电池输入开关置于OFF状态，用万用表检查交流输入、电池输入电压、极性是否符合UPS要求，并确保UPS的输出电压符合所有负载设别的额定电压。2）开机操作步骤。先闭合UPS的电力开关，观察交流输入指示灯与旁路指示灯是否同时亮起，电经旁路向负载供电。持续按开机键1秒以上，UPS开机，此时LED显示屏亮起。经过20秒后，旁路状态指示灯熄灭，UPS逆变模式指示灯常亮，此时UPS由逆变器向负载供电。切断UPS交流输入开关，交流输入指示灯熄灭，电池模式指示灯常亮，UPS由电池逆变输出向负载供电。3）日常操作方法。UPS日常关机时，持续按UPS关机按钮1秒以上即关闭UPS逆变器。此时UP处于旁路状态，电经旁路供电，电池处于充电状态。如果要使UPS完全无输入，切断UPS的交流输入和直流输入

2.2.2系统运行时的维护

对UPS系统采取正确的操作运行方式，可以有效的提高其可用周期，从而从根本上降低使用成本，提高企业的经济效益以及社会效益。当UPS出现故障时，应尽快查找原因，定位故障位置。虽然大部分的UPS拥有故障自检能力，对配件的更换非常方便，但要进行具体的维修，仍需做好大量的检查、分析工作。此外，若自检系统出现故障，则显示的告警内容可能出现差错。当出现压降大、压差大或是泄漏现象的电池时，应尽快修复，对无法恢复的要及时予以更换，但要注意使用的电池在性能、生产商等方面应保持一致，否则就会对整个电池系统带来损害。

2.2.3加强对UPS运行人员的培训

1）加强对运行人员的培训，使其认识到蓄电池对于电力系统安全稳定运行的重要性。加强对蓄电池的巡视，及时发现问题，及时处理。2）从硬件上对运行人员提供支持。可以在现有设备的基础上增加电池组智能巡检仪，方便运行人员巡视。

2.2.4开发先进的智能放电设备

1）采用智能放电设备，用于检验蓄电池容量，作为核对性试验时的直流负荷。由于其可以对蓄电池恒流放电，改变了无法控制放电电流的缺点，保证了蓄电池的良好使用。在机组检修、设备维护周期内，定期对各电压等级的所有蓄电池进行充放电试验，检测现有蓄电池的健康状况。2）蓄电池在进入系统工作之前，应进行细致的充放电试验，认真检测每一节电池，以保证蓄电池性能一致。3）现使用的蓄电池大多是密封铅酸蓄电池，采用定电压限流充电新技术后，确保了蓄电池的使用寿命

3、UPS供电系统发展趋势

UPS系统发展得益于技术进步与市场需求，而技术与需求使其设计理念、配制方法持续变化。UPS产品重要使用者之一就是通信企业，而通信企业无论是设备或技术发展更新速度非常快，因此就要求UPS系统在方案设计时，需要考虑到后期变化与需求。除过通信企业，其他企业应用UPS系统，考虑到当下及未来情况，使其具备可扩展性。从技术与应用方面来分析其未来发展，UPS产品向着小型化、高频化、智能化、系统集成化、环保化方向发展。而结构方面从注重可靠性向可用性转变，实用性在逐渐提升，系统结构趋于标准化与模块化，从而使UPS应用于实际工作可用、适应性，设备利用率能够明显提升，具备良好的扩展性。

总之，UPS不间断电源能够为各种用电设备提供不间断电源的系统。UPS的应用，对于提高电力能源的可靠性，确保系统设备的安全稳定运行有着重要作用，因此进一步加强对其的研究非常有必要。

参考文献：

[1]王钢，丁茂生，李晓华，赵建仓.UPS供电系统可靠性与经济性综合研究[J].中国电机工程学报，2005（12）：73-77.

[2]王钢，丁茂生，李晓华，廖志伟.电力自动化系统UPS供电方案可靠性[J].电力系统自动化，2005（03）：40-44.

[3]朱宏韬，赵永为，牛超，张燕琴.数据中心UPS系统的研究与优化[J].通信电源技术，2016，33（01）：29-33.

论文作者:朱芳毅,陈志青

论文发表刊物:《建筑细部》2018年1月下

论文发表时间:2018/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a9a45cb8fed17762919b33b.html