# 农网10kV线路不停电作业方式的比较论文_邓新

国网江西省电力有限公司赣州供电分公司

摘要：加大对农网10kV配电线路综合不停电作业的应用和推广力度，提高供电的可靠性性是供电企业研究的一个重要课题。带电作业法、旁路作业法、移动电源作业法是不停电作业的三个主要作业方法。为此，本文对三类作业的技术要点展开探讨，对三个方法的作业量和使用范围对比分析，以供参考。

关键词：10kV线路；不停电作业；移动电源作业；旁路作业

在企业、用户小范围、短时间内停电或者不停电的状态下进行电力施工、检修等作业，即为配电线路不停电作业。通过优化作业方式、调整运行方式来实现对企业、用户的连续供电，从而推动社会的整体发展。如何对农网10kV配电线路综合不停电作业进行应用和推广，提高供电的可靠性，是供电企业研究的一个重要课题。

一、带电作业

现阶段，我国各大电力公司的带电作业水平都有了显著的提高，在配电网带电作业中加大对合格绝缘服、优质绝缘工具、高架绝缘斗臂车的推广力度，为带电工作人员的工作提供了安全保障，大大提高了带电作业的工作效率。绝缘操作杆作业法、绝缘平台地电位作业法、绝缘斗臂车作业法、机器人作业法等是配电线路综合不停电作业的重要技术。

（一）绝缘操作杆作业法

在进行该作业法时，带电工作人员需要与带电体保持一定的距离，利用绝缘操作杆、防雨绝缘操作杆等接电源，利用绕线器对带电导线和引流线绑绕。如果需要对铝绑线进行更换，必须先对该线路做停电检修，然后在进行该作业。该方法虽然不受地下限制，但是会花费大量的人力、物力、财力，同时还会降低有效供电量，稳定性、可靠性都比较低。

（二）绝缘平台地电位作业法

该方法和绝缘操作杆作业法大致相同，也需要花费大量的人力、物力、财力，使用范围较小，一般用于绝缘斗臂车无法操作的情况下，在电杆上安装绝缘平台，工作人员在绝缘平台上通过绝缘杆或绝缘手套进行搭火、拆除引流线等带电作业的方法。绝缘平台一般选用独脚梯、绝缘车斗、绝缘人字梯等。

（三）绝缘斗臂车作业法

当前在配电带电作业中广泛应用的作业方式就是绝缘斗臂车带电作业法，机械强度大、电气绝缘性能好、作业范围广、机动性能强、升空便利等时该方法最大的特征，该方法一定程度上提高了作业效率，同时降低了对人力、物力、财力的消耗，但是对外在要求较高，受外在因素影响大，当遇到陡坡、泥泞等恶劣环境条时，该作业法就不能进行正常作业。

（四）机器人作业法

该方法的使用大大提高了带电作业的安全性。如今，我国已经研发出了主从控制的带电作业机器人，通过遥控控制机器人在进行路线的断开、接火等带电作业，减少了工作人员对带电设备的接触，提高了带电工作人员的安全性，但是该方法投入技术、成本大，工作效率不容乐观。

二、移动电源作业法

该方法能对因设备检修引起停电的状况，通过移动发电车来发电为用户连续供电，同时能将需要检修的设备从电网中分离出来，当检修完成后，再进入到正常运行的状态下。当前常用的移动发电车主要有柴油发电车、UPS应急电源车和负荷转移车等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）柴油发电车

在各大供电企业中，柴油发电车是运用较广的一种供电方式。多用于电力突发事件中，对用户短暂的停电后继续供电，提高了供电的可靠性。采用该方式进行不停电作业时，不能直接将其接入到电网中，防止出现环流电和倒送电的情况，从而提高事故发生的概率。应在电网隔离出来之前做好设备、路线的检查工作，在此操作之后再通过柴油发电车为停电用户供电。该方法虽然能长时间连续的供电，但是启动缓慢，产生的噪声大，污染严重，同时运用过程中还会引起火灾等严重问题。

（二）UPS应急电源车

将UPS应急电源车应用到不停电作业中，当电网发生故障后能自动重启，其充、发电过程是按照“380交流电压输入－整流－蓄电池－逆变－交流输出”的顺序。当对故障设备进行维修处理时，可以通过控制器控制逆变器工作使逆变静态开关切换到应急输出状态，向负载提供电能，当设备检修完毕恢复运行后，交流电通过切换模块主电输入1和主电输入2直接向用户供电。当前，该技术主要集中用于机房、办公楼等一些重要、固定的场所中，在移动电源上的运用相对较少。

（三）负荷转移车

在负荷转移车中装有一台箱式配变站的移动电源，在箱变的高低压侧各安装一组高压真空负荷开关和低压空气开关。在利用负荷转移车对杆上配电变压器不停电检修时，箱变和杆上配变需要并行运行一段时间。当满足与移动箱变并列运行的杆上配变时，只需将箱式变电站的高低压引出线电缆能在带电状态下分别与10kV配电线和380V低压架电缆相连接，就能实现短时内并联运行。当完成此操作后，在通过这种方式，将柱上配变恢复到正常供电状态下，从而达到配变修检、更换不停电作业的效果。

三、旁路作业法

该方法在操作过程中，先将旁路电缆引入作业中从而满足负荷实现临时供电，在对工作区域内的线路断电进行检修，在此期间用户在供电上不会受到影响，从而达到了不停电检修的目的。简而言之，就是将作业路线通过电缆旁路运行后，在对此段进行停电作业，当作业完成后，通过负荷开关将旁路电缆推出运行。在使用方法的过程中，使用工具量大，技术要求高。是当前带电作业中采用的最多的一种方式，同时也是未来配电网线路不停电作业的一种重要方法。

四、不停电作业方法比较

（一）作业量

带电作业法作业量较小，一般通过绝缘斗臂车进行的常规带电作业项目，相应的作业在短时间内就能完成，投入的人力、物力、财力较小。移动电源作业法作业量较大，需要对移动电源和高低压线路的引线连接进行安装和拆卸，在对移动电源的电缆出线进行固定时也相对繁琐。旁路作业法作业量大，不但需要对旁路电缆和高压线路的引线连接进行安装、拆除，对绝缘遮蔽也有很高的要求，并且旁路电缆的放、收和固定费时较多。

（二）适用范围

带电作业法适用于配网高低压线路业扩工程增减容易、带电消缺、带电更换设备等范围。移动电源作业法适用于对配电变压器更换或修试作业时保证连续供电。旁路作业法适用于对所有线路的检修、处理时保持连续供电。旁路所有的三种作业方法中，带电作业的工作量最小，投入产出比高，在各地应用较为广泛，但是对于配变检修、迁移杆线、更换导线等复杂项目上却有很大的难度，只能采用移动电源和旁路作业法，移动电源作业法、旁路作业法的作业工作量大，给作业人员带来巨大的挑战。

参考文献

[1]辽宁省电力有限公司．农村电网10kV配电现场标准化作业指导书[M].北京：中国电力出版社，2010．

[2]赵飞，等．10kV架空线路不停电作业方法的研究[J]．农村电工，2008，（11）．

[3]周广方，等．带电作业工作原理及防护措施[J]．科技创新导报，2010，（20）．

论文作者:邓新

论文发表刊物:《防护工程》2017年第29期

论文发表时间:2018/2/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e66435f54074ac01269130f.html