# 建筑深基坑支护技术分析论文_吴枫

长汀县建设工程质量安全监督站 福建省龙岩市 366300

摘要：建筑工程施工中深基坑支护施工技术是常见的一种技术工艺，文章主要结合工程实际情况对建筑深基坑支护技术进行分析，并对深基坑支护常见类型及质量提升策略展开探讨。

关键词：建筑技术；深基坑；基坑支护；支护技术

引言

对于一项建筑工程而言其中涉及到多项施工的环节，其中深基坑就属于重要的组成部分，支护技术的使用非常的关键。在实施深基坑支护技术的时候需要保证有足够的施工规范与科学依据，从而保证实际施工的质量。在对支护技术进行研究的过程中，还要从深基坑支护结构的特点与实际问题出发，不断的完善与创新支护技术，为深基坑支护的质量提供重要的依据。

1深基坑支护相关概述

1.1工程案例

长汀县西外街兆征广场人防工程位于长汀县汀州镇兆征路西外街，该项目基坑周边建筑及道路距离地下室开挖边线相对较近，基坑边坡总体稳定性差，尤其是北边坡靠近古庙处尤为险峻，此处永久高边坡高约7米，地下室开挖深度近7米，属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，该深基坑工程开挖支护需要专项设计和专家论证。

1.2深基坑支护技术特征

对于地基施工深基坑支护技术而言，其作为地基施工中不可缺少的一部分，深基坑支护技术特征主要可体现在以下几个方面：第一，地基施工深基坑支护技术会随着基坑形式的变化而发生不同变化，所以，现有的地基施工深基坑支护技术形式种类繁多；第二，相对建筑施工中的其它工程，地基施工深基坑支护技术通常属于临时工程，无论是深基坑支护技术施工周期，还是深基坑支护技术规模都比较大，而且成本消耗较高；第三，地基施工深基坑支护技术具体施工条件多变，施工环境较差等特征。在深基坑支护技术施工中，如果想要避免施工中出现坍塌或者是陷落的情况，就必须保证施工中基坑边坡稳定性；第四，在地基施工深基坑支护技术施工中，施工人员还需要做到在保证土体变动不影响整体工程质量的同时，采用排水截水的方式对地基施工深基坑支护技术中存在的积水进行排除，进而将深基坑支护技术水位控制在地下以上。

2深基坑支护施工技术类型

2.1锚杆支护

在施工中，锚杆支护是一项重要的技术。通过此项技术，稳定性更强。当深坑挖到一定深度的时候，把锚插进基坑岩土石中，这样，就能和侧支护结合起来，稳定性更强。在对锚进行有效运用后，就会加强稳定性。作为施工管理人员，要对锚杆支护不定期检查，确保结构完整，才会有效发挥其作用，进而增强稳定性。

2.2混凝土灌注桩支护技术

混凝土灌注桩是土建施工中最常见的作业方法，不过由于基坑作业要求较高，因此难度也会相对较大。因此就需要做好材料配比，符合地基各项性能要求，因此既需要严格监管，也需要做后续质量验证。混凝土灌注时，就需要进行相关检测，如对浇灌面的尺寸、高度、位置以及强度都需要做严格的检测，并确定其中检测模板数量，钢筋数量以及保护层厚度。对浇筑面内的杂质进行处理，若有污水，也要先排除污水，然后各方面妥当以后进行浇筑。高层建筑施工中比较常见，主要广泛使用的技术有两种：第一，钻孔灌注桩：这种技术通常是最常见的，一般在地层上进行开孔处理，然后在其中进行浆液灌注工作，不过这里需要注意的是不同环境采用的技术标准也不同，因此需要综合性分析；第二，沉管灌注桩技术：这种技术主要利用钢管来成孔的技术，一般说来它先将钢管放到土层之中，通过钢管来挤压土层，让两者可以紧密联系，而这样也可以加大两者之间土层的摩擦力。

2.3钢板桩支护技术

在制造钢板桩时，要进行建造原料的选择。最好的建造原料就是带钳口的热轧型物质。钢板桩支护技术的重要特点就是要将钢板桩进行有效连接，形成安全可靠的钢板墙支护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这样的钢板墙可以很好地抵御水土侵蚀，施工过程较为简单，施工操作也不繁琐。在实施的过程中，还有很好的防护效果。但是这种支护技术的应用也有一定限制。如果施工环境的土层环境较差，比如施工场地处于山地，就不宜选择这种支护技术，容易对当地环境造成破坏。

2.4地下连续墙支护技术

相对深基坑钢板桩支护构造施工技术而言，地下连续墙设计施工技术的实施难度较高，但不可否认的是，该施工技术的应用往往能更好的提高整个建筑的刚度，让建筑工程的稳定性与安全性等均得到前所未有的提升。所以，在该施工技术迅速普及下，大部分企业都开始将这一技术视为了建筑施工中的主要技术之一。

3建筑深基坑支护技术提升措施

3.1完善支护技术设计

在支护设计上，施工人员除了需要考虑让施工水平位移与地基沉降满足规定值之外，还应考虑边坡与支护结构的稳定性设计。只有这样才能在最大的限度上保证工程在实际运行中的不会出现倾覆、局部失去稳定性，基坑底部不会出现隆起，锚杆不会出现抗拔失效的情况。当前，在基坑支护施工中，坡率法、排桩支护以及钢板桩支护等作为施工中常用的方法，施工人员需要对其加以重视。

3.2分析土方开挖深基坑支护施工技术

在开展深基坑支护施工中开挖土方存在着扬尘情况，会对建筑工程施工环境造成很大的影响，合理应用开挖施工方式，对尘土污染进行有效控制，构建良好的建筑施工环境。例如，某工程项目在开挖建筑深基坑过程中，应根据施工现场的实际情况，合理对分层开挖方式进行选择，采用边开挖变运土体的方式，有效的对基坑施工环境进行清理，防止在施工过程中出现很多尘土情况。在开展施工项目时，该工程项目对土方开挖速度非常重视，对配合土方开挖速度进行有效控制，避免在土方开挖时产生不良的施工影响。但发现一些不良情况时，需要暂停土方开挖工作，分析问题原因，有效的提升土方开挖整体施工质量和施工安全性。在进行土方开挖深基坑支护过程中，施工人员应全面注重施工技术，全面提高土方开挖整体施工质量。

3.3保证材料质量安全

在开展建筑工程深基坑支护施工过程中，需要管理人员对施工原材料进行严格的控制管理。做好采购原材料工作，保障原材料的质量，有效的提高施工质量。在施工材料准入施工现场时，需要做好检查施工原材料的工作，在施工现场应派专门施工材料质量监督工作人员，对进入现场的施工材料，做好的抽查工作，针对不符合施工设计标准和质量不合格的施工材料，应禁止使用。管理人员将施工原材料应做好现场分类管理工作，根据不同施工原材料，做好分类保存工作，针对一些比较特殊原材料，规定专门保护存储地方，有效的保障了整体施工质量。

3.4提高施工的质量

在深基坑施工中，需要高素质的专业人才。因此，要对工程人员进行不定期的培训，从而提升他们的专业知识和素养。首先，要进行培训，提高他们的专业知识，并对其知识进行不断更新；其次，在培训的过程中，要进行分类。不同类型的人员，培训的重点和方向不同。比如，对于管理人员，要注重管理知识的培训，对于技术人员，要注重专业知识的培训。只有针对不同岗位进行培训，才能做到有的放矢，让每个岗位的人具备相应的知识和素养。在深基坑施工中，管理工作非常重要。只有做到管理有效，才能保障其他施工工作有条不紊的进行。所以，在施工中，一定要规范管理，让施工的各个环节，各个步骤，甚至每个细节，都纳入规范化的管理范围之内，让工作有章可循，避免施工过程出现漏洞。

结语

随着新时代社会经济的快速发展，地基施工深基坑支护技术施工逐渐得到了人们的高度重视。在基坑支护工程设计和施工中，必须要针对不同地质条件，选用合理支护形式，并采取与之相适应的施工方案。最为重要的是做好基坑降排水工作，加强监控量测，控制好周边建筑物、道路的沉降，才能确保基坑支护施工的安全有序进行。通过上述对该方面内容的深入分析可知，深基坑支护工程中，施工单位必须采取有效措施，提高工程施工质量监督，让地基施工深基坑支护技术的应用能够顺利实施。

参考文献：

[1]王芳.建筑工程中的深基坑支护施工关键技术分析[J].装饰装修天地，2019（20）：62.

论文作者:吴枫

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第1期

论文发表时间:2020/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3efc4b214433e742bd9bf523.html