# 玻璃幕墙与铝合金门窗安装质量问题及控制要点探讨论文_蔡卫勇

广东世纪达建设集团有限公司

摘 要：本文主要对玻璃幕墙与铝合金门窗的安装质量问题及控制要点进行了分析与探讨，以供同仁参考。

关键词：玻璃幕墙；铝合金门窗；安装质量问题；控制要点

一、前言

铝合金门窗与玻璃幕墙具有轻巧、灵活而时尚的外观，并且不同于过去传统的铁门窗与塑钢门窗而具备更多的优点，如质轻、具有较高的抗弯强度；密封性能好，隔热、隔音效果强；具有较好的耐用性与耐腐蚀性；透光性较强，让室内光线充足并增强室内外的立体面对比等。由于铝合金门窗与玻璃幕墙具有以上优点，因此铝合金门窗与玻璃幕墙在建筑中得到不断的推广应用。但在实际安装中，还存在一些质量问题，因此，我们必须总结和分析出现这些问题的原因，采取相应措施进行预防。基于此，本文主要对玻璃幕墙与铝合金门窗的安装质量问题及控制要点进行了分析与探讨，以供同仁参考。

二、玻璃幕墙施工质量问题及控制要点

（1）质量问题。一是幕墙附件安装难以达标。附件安装难以达到预期标准是建筑幕墙施工诸多问题中较为主要的一项，当附件安装不合格时，不仅会影响到窗户开关的灵活度，亦造成窗户闭合不严，密封程度不够；加之保温衬板若亦不能符合安装要求，会极大程度的影响到幕墙的使用。二是预埋件处理不合格。膨胀螺栓和化学螺栓在部分未设置预埋件的工程中作为替代，使用较为广泛，但使用的过程中。也会造成预埋件质量不过关，规格不符合要求等问题，而且安全性能不高带给施工人员安全问题，也会给幕墙工作留下一个隐患问题。三是立柱、横梁施工质量不合规定。幕墙的使用寿命一定程度上取决于幕墙施工过程中对立柱与横梁相关参数的事前计算，如参数计算出现差错或套用出错等。更有甚者，部分建筑幕墙的立柱与横梁其外形与工程所给出的要求相去甚远。

（2）控制要点。一是在玻璃幕墙的设计上，需要确保图纸的详细，对于各节点，应该在图纸上进行规范、详细的表示，并做好对各各节点的归类工作，确保制作、安装以及监理等多方面人员可在不经过解释的条件下看懂图纸，还需要在图纸中配合相应的施工说明与要求等。另外对于埋件的锚固作用也需要做好计算工作，对于受力过大的位置，考虑加设刚龙骨，另外也需要切实落实避雷、防火等的设计工作。对于玻璃幕墙的立柱、横梁等，必须合理选择截面形式，并设置相应的泄水孔，确保在存在冷凝水的时候，可及时排除。二是加强玻璃幕墙材料质量控制。玻璃幕墙的横竖框材料必须具备较好的抗拉性能与轻度，同时局别较好的防震效果，另外结构胶以及密封胶等均需要进行质量与年限的验证，并要求出具材料证明，保障其稳定性。此外在两种胶应用的过程中，应坚决杜绝替换使用。所配合使用的五金件必须达到设计标准，且需要保证其材料的稳定，一般需要采用热浸镀锌处理。在后补埋件、预埋件、钢龙骨等的焊接过程中，必须做好遮挡工作，避免由于火花影响而导致其他材料生锈。对于玻璃，在运输的过程中必须加强保护，合片的过程中也需要做好对细目表的验证，避免出现合片错误的问题。三是加强玻璃幕墙施工质量控制。在玻璃幕墙测量放线的过程中，必须以主体结构为基础，如果存在尺寸偏差过大，则需要考虑如何调差，做好对后期调差图、单元图与加工图的设计，避免出现安装不闭合的问题。在铝合金龙骨安装的过程中，必须眼线做好主体的固定工作，并确定好其垂直度，在实际施工的过程中，可首先完成样板层的安装，继而以此为基础完成后期施工。在采用套管接头连接时，需要预先留出间隙，以减少温度以及建筑挠度等的影响。幕墙的横框安装需要采用分段嵌接的办法，应先进行校准，而后方可加以固定。在玻璃安装施工的过程中，必须确保其垂直度与平整度，并采用靠尺加用检查，误差一般控制在2mm内，以保障其美观。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在打胶之前，需要合理采用泡沫棒对解封进行填充，并做好对连接表面的清理工作，而后需要在1h内完成打胶工作。

三、建筑铝合金门窗质量问题及控制要点

（1）质量问题。一是材质不满足要求。铝合金门窗的材质的优劣是决定门窗质量好坏的根本原因。某些施工单位为了减少建筑成本，在采购建筑材料时选择一些质量不达标的门窗，其材质本就不好，自然容易出现质量问题。根据《铝合金建筑型材》标准确定，铝合金门窗在选用型材时，受力杆件的壁厚要通过计算确定，但最小应≥1.2mm。根据规范其主要受力构件壁厚应大于或等于1.4mm，铝合金门壁厚根据规范应大于或等于2.0mm；某些工地为减少资金投入，直接将铝合金门制作成壁厚1.8mm，降低标准使用不合格门窗，最终导致建筑外门窗渗漏问题。二是外门窗安装不满足要求。部分施工单位在铝合金外门窗制作、安装过程中不按照具体的要求标准，制作、安装过程比较马虎，导致门框和窗框的形状与设计图纸中的标准形状不一样，密封不严，铝合金外门窗和主体结构之间连接不牢靠。再加上有些施工单位门缝与窗缝封堵不符合规范，玻璃打胶不满足要求，密封条质量差，窗台混凝土浇筑不符合规范，这些铝合金外门窗安装过程中出现不当施工都会导致渗漏现象的发生。三是外门窗施工质量验收不满足要求。按照规范，有的建筑外门窗在施工后，需要进行铝合金外门窗的三性试验以检验质量是否合格。一些施工单位在检验时蒙混过关，使不合格的铝合金外门窗没有被检测出来便投入使用。还有些施工单位没有按照规范进行铝合金外门窗淋水试验，也容易引起铝合金外门窗渗漏。

（2）质量控制要点。一是加强铝合金门窗材料控制。铝合金门窗在安装之前首先需要完成对骨架材料质量的控制工作，确保其受力杆件可满足相关标准，并对型材的截面积与壁厚进行验证，一般门型壁厚为2mm，而窗类型材的壁厚为1.4mm。对于铝合金门窗的玻璃，其厚度、边长、以及外观等均需要符合设计标准，如果玻璃面积在1.5平方以上或距离装饰面较近的落地窗，则需要采用安全玻璃。对于铝合金门窗的密封材料，一般可使用密封胶，玻璃与型材之间应该采用橡胶或者毛毡条进行密封处理，需要确保密封材料满足设计标准。对于铝合金门窗的各种材料，在选购安装的过程中，必须确保其具备较好的耐腐蚀能力，并做好配件的检查工作，对于进场材料，需要做好分类保管工作，而在后期施工的过程中，也需要以单据为基础进行领取，并做好记录工作。二是加强铝合金门窗施工控制。在铝合金管门窗安装施工的过程中，必须做好相应的固定工作，在锚固的过程中，必须完成对铁基材料的处理，避免出现化学反应而导致材料强度降低，在锚固的过程中，必须杜绝使用射钉锚固的行为，必须采用膨胀螺栓进行锚固。对于洞口的所存在的缝隙，必须采用保温、隔水的材料加以堵塞，选择恰当的施工工艺，确保门窗可与墙体较好的相容。在施工前，还需要完成对图纸的审核工作，必须严格根据图纸进行施工，并做好各项工序的排查工作，以此保障施工质量。

四、结语

总之，玻璃幕墙及铝合金门窗产品的安装过程深化设计是核心，工艺流程、工艺质量控制是关键，唯有规范与科学的设计把关，有效的施工组织与管理，严格对材料、构件的加工制作与安装设置关键质量控制点，消除质量和安全隐患，才能确保玻璃幕墙及铝合金门窗安装工程满足设计、验收规范的结构安全及使用功能的优良工程。

参考文献：

[1]李小记.关于住宅铝合金门窗安装质量控制技术要点的探究[J].城市建筑，2016（14）：108-108.

[2]李月秀.浅析断桥铝合金门窗性能特点及质量控制[J].门窗，2016（4）：21-22.

[3]徐玉兴.关于点支承玻璃幕墙设计与施工质量控制的探讨[J].门窗，2017（2）：10-10.

论文作者:蔡卫勇

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第16期

论文发表时间:2019/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4019eca118147e7ee85b66bb.html