# 提高变电站值班员的倒闸操作规范性策略论文_付文泉

（国网冀北电力有限公司迁安市供电分公司 河北迁安 064400）

摘要：对变电站值班人员而言，倒闸操作是一项重要值班内容，若变电站缺乏明确的倒闸操作规范，极易出现操作失误，轻则导致变电站局部设备出现损坏，重则导致系统瘫痪及人员生命财产损失。因此必须确保变电站人员具备较强倒闸操作规范性措施，提高意识。变电站管理层需提高值班人员倒闸操作规范性，确保变电站安全运行。

关键词：变电站值班员；倒闸操作；规范性策略

1 导言

变电运行部门在生产时经常会引起一些安全事故，这些安全事故可能会对变电值班员的生命安全造成威胁，因此变电站值班员一定要提高自身的安全意识。特别是近年来随着变电站集控规模的增大，倒闸操作难度的增加，误操作事件出现的越来越多。为了保证电网安全、稳定运行，如何如何提高变电站倒闸操作的安全性成为了目前电网安全运行迫切需要的解决的问题。

2当前变电站倒闸操作中存在的问题

目前，为了提高变电站值班员的业务水平和倒闸技术能力，对值班员的操作流程和操作规范制定了严格的制度，能够有效的提高倒闸操作的准确性，但是，在实际工作中由于各种原因的出现，导致出现许多问题。主要表现为以下几个方面

2.1倒闸准备不充分

一些变电站值班员在倒闸操作前没有做好充分的准备，当接到调度通知后盲目的开始倒闸，但由于在倒闸中需要使用的器具未能及时准备好，倒闸开始时才后匆忙的去找器具，慌乱之中很有可能错误使用，导致操作不够准确，而且反复的进行操作，很容易发生步骤遗漏现象，影响倒闸工作的效率，同时还可能造成一定的安全隐患。

2.2操作票设置不合理

在倒闸操作中，操作票在倒闸操作中起着至关重要，是开展工作的依据，只有合理的设置操作票，才能保证倒闸工作顺利的完成。但在实际操作中有些工作人员操作票设置顺序混乱，不能兼顾安全性和便利性，时间安排不合理，造成时间大量被浪费，还存在的一定的安全隐患

2.3倒闸时间观念不强

随着我国电网事业的发展和壮大，时间观念在变电站倒闸操作中的关注程度逐渐被提高。在传统倒闸操作中通常关注点的主要集中在安全第一，确对倒闸操作中的时间和工作效率没有明确的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种片面的认识导致值班员在进行倒闸操作中没能形成正确的时间概念，认为只要倒闸成功就算有效的完成了工作。

3 提高变电站值班员倒闸操作规范性策略

3.1 养成良好的操作习惯――以重合闸是否退出为例

当前我国电力资源较为紧张，用电高峰期需进行开关停运等倒闸操作，该种操作有时较为急促，大多由值班人员完成。该种电力调度不设计线路及变电站内部作业，因此不要求退出重合闸。值班人员在倒闸操作时一般会先将自动重合闸退出，之后停运开关。待开关再次投运时由于调度指令缺少自动重合闸内容，值班员在操作中忽略该问题，自动重合闸没有投运。该现象较为常见。

造成该问题的主要原因是值班人员在作业中仅考虑紧急情况时的作业，未做善后工作。该情况不仅在重合闸中常见，其他操作中也常出现类似失误。该情况责任并非完全由值班员造成，且一些操作必须得到上级指示方可执行。因此在建立有效信息传递方式基础上还应提高值班员规范操作意识。针对易遗忘操作问题，应培养值班人员流程作业意识，并对所做操作进行记录。值班人员可制作工作日志表格，将要做的操作记录于表格。如重合闸问题，做好初步工作后值班人员可将其工作记录于表格，并将整个工作流程记下，对已完成步骤和未完成步骤进行区分。每日上班和下班时应及时进行核对工作项目，减少工作遗忘可能性。其次可借助变电站智能设备设置提醒，降低人员失误造成的不良后果。久而久之值班员养成良好工作习惯后便不会出现低级错误，不仅利于变电站运行，对其个人也有一定好处。

3.2优化倒闸操作流程

倒闸操作流程是确保整个倒闸操作效率提升的关键性因素，如何实现标准化需要自以下两个方面入手：

一方面，完善倒闸操作的相关制度及规定，结合现场操作的实际情况制动操作规范与操作流程，对各个流程的操作步骤进行统一规范，使得各项操作更加明确，精简具体项目与操作步骤，优化整个相关流程。

另一方面，相关电力企业需要依据倒闸操作流程，编制相关的规范。运用规范化的标准对操作流程进行约束，为倒闸效率的提升奠定基础保障。同时，对操作人员的各项操作流程也需要进行规范，包括操作人员的前期准备工作以及对操作流程的掌握状况，在多方符合基本要求的情况下，开展倒闸操作。

3.3健全倒闸操作规章制度

健全倒闸操作规章制度，这就需要变电站以及相应的电力系统提出具体要求，积极落实各项措施，确保执行操作过程标准化、制度化要求。同时，引导电力部门积极接受新的思想与新的操作观念。同时，对现有的电力环境以及先进的技术形态提高应有的重视程度，树立大电网、大营销的新型观念。在各项基础设施的保障作用下，做到以安全保障为前提，尽可能的缩短操作时间，增强与提高操作效率。

4工作建议及预防措施

4.1 一般性规定

任何操作都必须防止带电合接地装置、带接地装置合闸送电、带负荷拉合闸刀和误拉开关造成运行设备意外停电。远控操作开关和闸刀的状态检查、开关远近控把手的切换、直接验电合接地闸刀的操作应单独拟步；直接验电并挂接地线、就地操作闸刀并检查状态、测量压板电压并投入的操作可并步填写。

4.2 线路操作

停电时在开关拉开后，先操作负荷侧闸刀，后操作电源侧闸刀。送电操作则与停电操作顺序相反。

装有同期装置的开关改运行时，同期装置应投入，若是充电则解同期操作。对线路进行冲击前重合闸应退出，充电端变压器中性点应接地。

4.3 变压器的操作

变压器投入运行时，电源侧充电正常后，才能合负荷侧开关，变压器停用时应最后拉电源侧开关。220kV、110kV变压器停、复役操作时，应先合上各侧中性点地刀，待操作完毕再按规定调整中心点接地方式。经变压器向220kV、110kV母线充电时，变压器中性点应接地。变压器中性点接地方式如需倒换，应按照“先合后拉”的原则进行。三绕组变压器中、低压侧供电、高压侧开口时，高压侧中性点地刀必须合上。

4.4 旁路的操作

旁路开关代线路（或主变）开关操作，应包括旁路倒排，使母线接线方式与被代开关一致，合上被代线路（或主变）旁路闸刀，再完成被代开关改状态的操作。正常旁路代操作，应优先使用旁路开关进行合环。旁路开关合环正常，退出被代线路另一套高频后，将高频运行方式切至旁路，通道测试正常后投入高频保护。旁路代通常作为被代间隔设备异常的应急方案，如开关已闭锁分闸、非全相运行、闸刀或接头严重发热等情况，现场应根据实际情况进行处理。

5 结束语

值班员是变电站稳定运行的重要组成部分，在变电站倒闸作业中值班员必须规范操作，保障变电站有效运行，保护值班员自身生命财产安全。为提高变电站值班员操作规范新，值班员需养成良好的操作习惯、变电站需为值班员制定操作标准、对值班员进行教育培训，提升值班人员综合素养，为变电站有效运行奠定坚实基础。

参考文献：

[1]陈斌.控制倒闸操作过程中的误操作问题探讨[J].中国新技术新产品，2014

[2]翁芙蓉.浅析变电站倒闸操作中的危险点分析与控制措施[J].科技视界，2013

[3]孟金萍，胡晓力.倒闸操作过程中如何防止误操作及其防范措施[J].价值工程，2014

[4]崔晔.以“三同步倒闸操作法”提升倒闸操作时效性管理[J].电子世界，2014

论文作者:付文泉

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4114d498934fae646c39aa1c.html