# 缺少图纸资料的建筑结构检测鉴定加固的方法论文_邢冠群

黑龙江省寒地建筑科学研究院 150080

摘要:随着国家经济水平的提升以及城市化进程的加快，大量的建筑工程出现在了人们的生活中，不仅间接的改善着人们的生活环境与质量，还为城市建设与发展提供了不小的帮助。建筑结构检测鉴定加固工作是建筑工程中重要的内容，近年来受到了很多建筑工程的重视与研究，相关科研团队也对建筑结构的检测鉴定加固方式进行了深入的研究，从而为建筑工程的顺利开展提供有利条件。本篇文章就缺少图纸资料的建筑结构检测鉴定加固的方法进行简单论述，希望能对相关人士的研究有所帮助。

关键词:图纸；建筑结构；检测；加固

结构检测鉴定以及加固在建筑工程施工中扮演着至关重要的角色，对建筑整体的安全性与稳定性有着密不可分的关系。在近几年的发展中，越来越多的建筑工程逐渐提高了对建筑结构检测等工作的重视，尤其是一些缺少图纸资料的建筑工程，更多相关工作的开展进行了深入的研究。由于传统的结构检测及加固方式已经不能满足现阶段建筑工程的需要，而缺少图纸资料的建筑工程在结构检测与加固中会遇到很大的麻烦，增加施工团队的负担。所以，如何让缺少图纸资料的建筑工程顺利进行结构检测鉴定及加固工作，成为了很多建筑工程需要考虑考虑的内容。

一、缺失图纸资料的建筑物特点概述

既有建筑中，由于年代久远、图纸管理不当或建造时就没有正规设计图纸和施工技术资料，造成相当大比例的建筑物没有图纸资料。既有的建筑中，没有图纸资料建筑结构的特点是，地基与基础情况不明;结构构件截面尺寸不明;建筑结构构件连接情况不明;结构构件材料强度等级不明等。

针对此类建筑结构，现场检测及测量的深度应能满足结构安全性或抗震鉴定的基本要求。建筑结构的检测鉴定是一项复杂而专业的工作，特别是对缺少图纸资料的建筑结构，不仅要求工程技术人员具备扎实的理论知识，更要求有丰富的工程实践经验。在此基础上制定出一套科学又切实可行的检测鉴定方法，方能顺利完成检测鉴定与加固工作。

二、建筑结构检测鉴定加固的要点

1、注重结构检测鉴定流程的掌握

要想有效的提高缺少图纸资料建筑工程结构检测鉴定的质量与效率，那么施工团队就要对其基本检测鉴定流程进行全方位的了解与掌握，主要程序体现在以下几个方面：第一，接受委托方面，对建筑整体情况的了解有一定的帮助。第二，现场调查方面，对建筑结构后续检测、鉴定与加固工作的开展有着基础性作用。第三，检定方案明确方面，有利于提高结构检测、鉴定与加固的效果。第四，数据采集分析方面，对缺失的信息数据有着推导与整合的作用。第五，鉴定报告方面，对建筑结构检测、鉴定与加固有着一定的保障。

2、注重委托书的填写

由于此类建筑物缺少基本的图纸资料，因此在接受检测鉴定委托时应详细调查询问，最大程度地了解该建筑结构的建造历史、使用过程及现状。应主要从以下几个方面详细调查:

第一，建筑物建造历史。包括工程名称、工程地点、开工时间、完工时间、建筑规模、结构类型、所用主材类型、建造过程有无特殊情况，各方责任主体(施工单位、建设单位、使用单位、勘察单位、设计单位、监理单位)等。第二，建筑物使用过程及现状。包括开始投人使用的时间、使用用途有无改变、使用过程中有无进行改造、使用过程中有无特殊情况发生、现状及外部环境等。第三，委托鉴定的目的。委托方根据需要进行鉴定委托，包括安全性鉴定、可靠性鉴定、抗震鉴定、施工质量鉴定等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、提高现场调查的重视

委托办理完成后，即进行现场初步调查，主要是调查核实建筑结构的使用现状，以确定进一步的鉴定方案及现场检测的工作面，通过现场初步调查进一步确定鉴定目的的合理性。若发现现场存在险情，应如实告知委托方，第一时间发出险情通知，以确保人民生命财产安全。

4、对鉴定方案进行确定

由于缺少图纸资料的建筑工程在结构施工中会出现很多的细节问题，如果不能对相应的检测及鉴定方案进行充分的准备，那么就会在很大程度上影响建筑结构施工的顺利开展。所欲施工团队需要在施工之前对鉴定方案进行确定，主要内容体现在以下几个方面：

首先，施工团队需要对建筑结构现场进行全方位的调查，掌握施工现场基本信息，从而为鉴定方案的确定提供有利条件。其次，施工团队需要与委托方进行充分的沟通与交流，明确委托方的鉴定目的，这样才能制定出科学合理的鉴定方案，为建筑结构的顺利开展奠定良好基础。最后，施工团队需要对鉴定方案中的具体内容进行进一步的明确，以此来保证鉴定方案的准确性与合理性。

5、注重现场检测工作

在现场初步调查的基础上，根据鉴定方案进行详细的现场检测工作。主要包括:建筑物位移及变形情况;建筑物地基有无下沉;结构构件有无裂缝出现，裂缝开展及分布情况;结构构件的截面尺寸及材料强度;结构构件外观质量，有无施工缺陷;建筑结构有无改造痕迹等。抽测数量应符合有关检测标准，以保证检测数据的有效胜。一切检测操作要按检测操作技术规程的要求执行，以保证检测数据的真实性和可靠性。

利用非破损、半破损方法及其他物理量推定混凝土结构的实际强度，受到混凝土组成成分变化、检测手段的影响，及检测数量、范围的限制，有很大的局限性。因此，在检测鉴定过程中，宜采用两种以上的方法互相校准，以得出较准确的实际混凝土强度。由于此类建筑物缺少基本的图纸资料，对建筑结构的平面布局、立面布局、构件截面尺寸、混凝土构件钢筋配置等进行翔实的检测记录尤为重要，包括:第一，平面布局、立面布局:量测该建筑的轴网布置和层高;第二，截面尺寸:量测结构构件的截面尺寸;第三，过大变形:实际结构构件明显挠度、构件偏斜、翘曲扭转的量测;第四，钢筋移位:对存疑截面钢筋位置进行量测并核实受力钢筋规格及数量。

6、鉴定报告的研究与分析

根据鉴定的目的和内容确定依据的规范和标准，进行综合分析时应特别注意各类鉴定规范的适用条件和范围。鉴定报告应包括以下内容:建筑工程概况;检测鉴定的目的、范围及内容;初步调查情况;现场检测情况;综合分析与计算;建筑物质量及安全性评级;鉴定结论及处理建议;现场照片等附件。

若被检测工程未达安全使用的要求，即需加固处理，而应遵循基本的加固处理原则体现在以下几个方面:第一，在保证结构的安全可靠的前提下进行加固改造，避免对结构构件的二次伤害;第二，尽量不改变原结构受力体系，维护结构体系整体稳定性;第三，尽可能地减少对建筑物使用功能的影响;第四，加固方案具有可执行性，便于施工操作;第五，优化加固处理方案以减少开支。

三、结束语

如今，很多缺少图纸资料的建筑工程在进行建筑结构检测鉴定与加固的过程中，都能对相应方法的应用原理和要点进行全面的了解与掌握。对于建筑结构检测鉴定及加固过程中存在的难点问题，相关施工团队也能根据实际情况，对问题产生的原因进行细致的分析，从而制定科学合理的优化方案，降低不利因素对建筑结构检测等效果的影响。另外，很多建筑工程还会对缺少的图纸资料进行完善与修复处理，在先进信息及相关技术的支持下，尽可能的补全所缺失的部分，从而为检测鉴定及加固工作的顺利开展提供更多的有利条件。相信在未来的发展中，建筑工程整体水平能够得到更大的提升，推进建筑领域的平稳发展。

参考文献:

[1]刘佳, 李辉, 申克常,等. 缺少图纸资料的多层砌体房屋结构安全与抗震检测鉴定若干问题探讨[C]// 工程质量学术会议. 2014.

[2]乔旭东. 浅析既有建筑结构的检测与鉴定及加固技术方法[J]. 建筑工程技术与设计, 2016(20).

[3]袁广林. 建筑结构检测鉴定与加固技术[M]. 武汉大学出版社, 2016.

论文作者:邢冠群

论文发表刊物:《防护工程》2018年第6期

论文发表时间:2018/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/41522305fc75e75c2478e11b.html