# 铝模板在高层中的运用论文_黄新荣

龙信建设集团有限公司 江苏南通 226100

摘要：近年来，铝模板以其自身多方面的优势在我国建筑工程行业中变得热门而主流，本文主要从分析铝模板的优势入手，并结合实际情况探讨了铝模板在高层建筑中的运用。

关键词：铝模板；高层建筑

随着全球化进程的加快，许多来自国外的建筑工程技术水平得以被我国建筑行业从业者们所学习，除木制模板外，一些类似于竹制模板、塑料模板的体系也同样出现在了我国建筑工程行业的发展进程当中，但由于其具有重复利用率低和资源消耗量大的缺点而很快被从业者们所诟病，作为竹制模板和塑料模板替代品的钢制模板同样因为其容易氧化生锈且强度较低的特性在一段时间的热门以后遭到了行业的淘汰。而当铝模板最终出现在从业者们的视野中后，很快便因其更具有综合的优越性以及相对较高的经济效益的优势而受到行业的追捧。

1、铝模板的优势

1.1施工质量和标准化程度高

铝模板是由高强度的铝合金铸成，其自身具有重量轻、强度大、板幅面大且拼缝较少的特点，这使得使用铝模板能够更为有效地保障施工质量。工程中铝模板的使用前期虽然需要一定的投入，但却因为其易于使用、稳定性强、安全性高的特点而能有效地加快施工进度，缩短施工周期，同时避免因施工质量不足而导致的不得不进行第二次施工等不必要的麻烦[1]。此外，由于铝模板在设计时还具有规格多样和标准统一的特点，这使得铝模板在施工过程中能够相对轻松地胜任任意位置的施工安装，并在施工安装完成后对建筑工程的标准化程度有所保障和提升。

1.2经济效益优良

在建筑工程项目中采用铝模板系统的前期投入相对其他传统模板系统更为高昂，但其他传统模板系统虽然在前期投入方面要稍少一些，但后期因为施工质量、安全性和稳定性等问题需要二次施工的可能性更大，因此综合前后期投入总体看来，铝模板系统有着更为优良的经济效益。此外，我国铝金属的冶炼方法不断在改善，电力工艺也变得更为成熟，电力价格整体下调，在这种大环境背景下，近年来铝工业的发展突飞猛进，相对铝模板的价格也维持在合理水平。并且，铝合金材料属环保建筑材料，其回收率和回收利用价值都相对传统材料更高，对于投资成本能更好地利用和节约。综合多方面看来，铝模板的经济效益更为突出和优良。

1.3稳定性和环保性较强

在建筑工程的实际施工过程中，针对不同的施工部位，可采用不同规格和形状的铝模板来进行相应地拼接组装，并且拼接过程中的话还具有接缝少，精度高，板幅面大的特点，使得铝模板系统在拼接组装完成后即可形成一个整体框架或整体块件的形式，该框架或块件则具有了稳定性好和荷载能力强的优点[2]。此外，铝模板系统材料的回收率和重复利用率都较高，回收价值也高，而铝模板的残损率又相对其他材料较低，总的来说对环境的影响程度在各类模板材料中也属最低，属于环境亲和型材料，较为符合当今世界主流的绿色环保可持续发展观念。

2、铝模板在高层中的运用分析

2.1 高层中常用铝模板系统分析

在我国目前高层建筑的施工过程中，常常会涉及到的铝模板系统主要有四种，即模板系统、支撑系统、紧固系统及附件系统[2]。模板系统即在建筑工程施工过程中，为了让所浇筑的混凝土凝固成建筑结构所需要的规格和形状所涉及到的各类模板，如墙体模板、楼板模板、梁模板、柱模板、顶板模板和楼梯模板等等；支撑系统则是在模板系统的基础上，为了保证模板系统有足够的稳定性而设置的建筑构件；紧固系统是为了保证模板即使在混凝土浇筑成型时也不会变形而设置的建筑构件；附件系统则是在模板的散件连接成一个整体时所需要用到的一些连接构件。

2.2 高层中铝模板的施工流程

由于铝模板本身具有强度大、承载力高的特点，在施工过程中，可结合混凝土的顶板早拆施工工艺，以及配合好混凝土的拆模时间规定，通过对铝模板和支撑系统进行合理地布置安装，就可以一定程度上加快施工进度。此外，在高层建筑的建造施工过程中，由于拆卸后的模板可以通过提前预留好的传料口传到下一层继续进行施工，所以一般情况下高层建筑可以只配置一层模板；但为了满足混凝土所需的足够强度，在建完一层后支撑体系不能做到当层拆除，因此高层建筑施工中通常需要配置3层支撑系统，而拆除后的支撑构件也可以通过卸料平台转运到当前的施工层。总的来说，高层建筑施工过程中较为常见的铝模板施工流程如下：

结束语：

综上所述，在材料方面，铝模板具有重量轻、强度大、板幅面大、拼缝少的特点；在资金方面，铝模板具有回收利用率高、后期投入少的突出经济优势。此外，用铝模板所浇筑出来的混凝土光滑平整，质感优良，且运用铝模板施工还可加快施工进度，有效节约工时成本，同时其还具有符合当代社会可持续发展观念的绿色环保优势，在我国未来的施工发展进程中，铝模板必将成为我国建筑施工界的主流模板形式。

参考文献：

[1] 蒋剑.铝合金模板在高层房屋建筑施工中的应用[J].新建设：现代物业上旬刊，2012（4）：42-43.

[2] 谭其美，张明亮，周瑾，等.铝模板在高层建筑施工中的应用[J].建筑技术，2015，46（9）：850-852.

[3] 祝冰青，宋文学.铝模板在高层建筑中的应用[J].青海师范大学学报：自然科学版，2015（2）：89-91.

论文作者:黄新荣

论文发表刊物:《基层建设》2016年7期

论文发表时间:2016/7/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/415e3126507fafce3d121568.html