# 大面积弧形彩钢夹芯板施工论文_黄添,林允措

黄添 林允措

精工工业建筑系统有限公司 528100

摘要：随着经济的飞速发展，城市人口日益增多，垃圾产量也日益增多，传统垃圾填埋不但占据宝贵的土地资源，还破坏了生态环境。面对“垃圾围城”的困境，垃圾焚烧发电具有减容效果好，焚烧垃圾的热能可转换成电能等特点，因此受到各地政府的大力推崇，一些垃圾焚烧发电处理的项目如雨后春笋般涌现。本项目造型独特，施工难度大，质量要求高。本文通过工程实例阐述大面积墙面夹芯板的施工特点、施工方法的选择、安装及精度控制重点等方面进行描述，以供同类型的项目施工作为参考。

关键词：弧形彩钢夹心板；大度高；大面积；施工技术

一、工程概况

金州新区生活垃圾焚烧发电项目位于大连市金州新区大魏家街道连丰村，项目为生活垃圾焚烧发电，其垃圾处理规模为日处理垃圾1000t，投入使用后，可充分满足金州新区和保税区的垃圾处理需求。建设单位为创冠环保(大连)有限公司，项目总投资5.48亿元。

图：工程效果图

主厂房平面尺寸为152.2m×109.72m，总建筑面积26742.8 ㎡，主体檐口高度45.3m，屋面有钢筋混凝土楼面、发泡水泥复合板屋面、双层复合镀铝锌压型钢板屋面。墙面除东面墙面为直板彩钢夹芯板，其它三个墙面均为大弧度的钢结构双面聚酯烤漆镀铝锌彩钢夹芯板，内填50厚超细玻璃棉毡。

二、本工程夹芯板施工特点：

1、高：厂房檐口高度达45.3m，施工高度高，难度大。

2、大：本工程直板夹芯板面积约为8000m²，弧形夹芯板面积约为15000m²，大面积弧形彩钢夹芯板国内外运用非常少，无借鉴的经验。

3、弧：墙面板弧度分为R15000mm、R17484mm、R20000mm、R37000mm、R48000mm、R50067mm、R78000 mm等7种不同半径弧形板，总体长度最大30m，分段后单块弧形板长度最大10.78m。

4、精：为保证弧形板的整体建筑外观效果，对施工精度要求高。

5、难：本工程施工难度大，从弧形板加工制作精度、运输成品保护、现场安装精度控制、收边和收口处理等方面都是一个全新的尝试与挑战，对施工管理要求高。

6、急：项目整体施工周期短，各专业间穿插施工多，特别是厂房内部垃圾焚烧精密设备一个区域安装完成后马上需要围护覆盖封闭，阻隔雨水侵入，然后等下一个区域的设备安装完成后才能继续对下一个区域的钢结构进行施工，项目施工进度出现：缓-急-缓-急的循环；对材料、施工人员、施工设备等的统筹管理要求高。

7、多：施工单位多，有土建、钢结构、设备、水电、消防、幕墙等单位同时施工，交叉作业严重。

图：弧形彩钢夹芯板设计安装效果图

三、施工方案对比及选择

根据目标要求，结合我司以往大量工程施工经验，共提出了合适于本工程的四种施工方案：

方案一：井字梯施工法

采用无缝钢管制作井字型施工梯，施工人员站在井字型施工梯上操作，杆件选用Φ60×3.0，材质均为Q345B低合金高强钢。

图：挂梯安装示意图

垃圾焚烧发电项目专业分包多，交叉作业多，场地狭窄，施工周期短，考虑方案四挂梯施工法施工经济性高，施工灵活方便，对其它单位施工几乎无影响，受其它单位影响也几乎无影响，施工安全性高等优点，故综合以上情况，最终选择方案四挂梯施工法作为最终实施方案。

四、弧形彩钢夹心板安装

4.1 夹芯板安装流程

4.2夹芯板施工控制重点

1、弧形板深化设计：弧形板深化设计根据墙面整体尺寸及窗户位置考虑分段位置，最大分段长度控制在10m左右，在确保可以加工运输的基础上尽可能减少分段，保证安装外观的完成性美观性。原则上考虑在窗户上下口进行分段，且确保窗户宽度与夹芯板宽度等宽，最大可能确保建筑外观效果。

1、弧形板加工制作：加工厂大面积加工弧形板难度大，要在有限时间内制作出如此大面积弧形板，且要控制精度对加工厂是个不小的挑战，通过制作不同规格模具进行样本加工测试，在确保外观及质量的基础上进行批量加工。

2、弧形板的运输保护：由于弧形板长度长，运输过程容易变形，运输过程中使用木箱装运，且控制堆放块数不超过10块，做好泡沫板分隔，确保弧形板不变形表面不损伤。

3、墙面檩条安装精度：由于不同弧形墙面有不同弧度，墙面檩条安装完成后也要达到相应的弧度要求，施工难度大精度要求高，施工过程需要通过全站仪控制安装精度，确保檩条安装精度不超过5mm。

4、安装精度控制：安装从下至上进行，对需要切边处理的夹芯板在地面上精确放线切割后吊装，每块板安装需要精确控制精度，使用全站仪定位测量，确保精度达到要求，满足整体外观需求。

5、墙面转角收口处理：收口采用两种方式，一种为彩钢收边收口，一种是用幕墙收口。两种方式均能保证外观及防水需求。

6、施工安全防护：做好挂梯加工作业指导书及验收作业指导书，保证挂梯质量符合相关规定及要求。工人作业时穿戴五点式安全带，并配备防坠器，确保施工安全。

3.3大面积弧形彩钢夹芯板安装

首先采用全站仪检测弧形墙架安装精度，合格后使用安装弧形彩钢夹芯板，安装过程中利用全站仪进行控制，保证精度控制的规范的要求范围内。

幕墙收口

步骤三：彩钢弧形夹芯板转角处理

3.4安装精度控制：

压型金属板兼结构功能与建筑功能一体，其良好的造型将加强建筑物立面效果，平整、顺直是保证建筑外观质量的重要标准。

四、结语

本工程根据现场场地、工期、质量、经济性、可达性等综合多方面考虑，选用挂梯施工方法对墙面夹芯板进行施工，较其它施工安装方法有更高的工期、经济等综合效益，对今后同类型的项目施工有较大的参考价值。

参考文献：

[1]《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）

[2]《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）

论文作者:黄添,林允措

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/435c903be46a7c3d9e530ddd.html