# 土建施工中深基坑支护施工技术的运用探究论文_杜浩亮

杜浩亮

中国水利水电第十一工程局有限公司 河南郑州 474650

摘要：施工质量对于基坑开挖、降水等方面具有非常大影响。面对当前时有发生的深基坑塌陷事故，深基坑的施工技术以及质量和安全控制措施越来越受到各方关注。因此，为了保障基坑工程、地下管线、道路等的安全，必须加强对深基坑支护技术进行研究。

关键词：土建施工；深基坑支护；施工技术；运用

引言

我国国民经济发展速度很快，城市化建设也逐渐进入发展的黄金时期，城市中建筑工程的数量和规模不断增加。建筑工程作为人们生活和工作的主要场所，其质量问题就成为社会的主要问题。建筑工程是一项比较复杂的系统性工程，整体工程中包括很多子项目工程，其中土建工程是建筑工程的基础性工程，其施工进度和质量对于建筑工程的经济效益和社会效益的实现具有重要的意义。对此，本文分析了优化建筑工程土建施工现场管理的必要性，进而阐述了建筑工程土建施工现场管理的现状和问题，并且探讨了建筑工程土建施工现场管理的优化策略，以供参考。

1土建施工中深基坑支护施工技术

1.1地下连续墙支护和喷锚网支护

基坑支护结构墙体的主要支撑，内支撑和锚杆的作用主要是基坑的稳定性和周围层变形的控制。现有支撑结构的内支撑主要包括钢结构支撑和钢筋混凝土支撑结构，而钢支撑结构一般采用圆钢管和大尺寸钢型材。为了减少挡土墙的变形，可以采用液压千斤顶用于偏压的钢结构。钢筋混凝土支撑主要与底模板或模板一起逐层浇筑，截面尺寸和钢筋根据支撑布置和杆内力确定，刚度大、变形小可以控制。墙体的变形和周围土壤的变形适用于较深的基坑或环境较高的区域。

1.2钢筋笼加工和吊放

高层建筑基坑支护施工时，所需要的钢筋笼直径和长度较大，如果采取制作好再运往施工现场难度非常大。因此，钢筋笼一般是在施工现场进行制作，通过焊接的方式将钢筋焊接成笼体结构。为了提升钢筋笼的稳定性，防止钢筋的形变，每间隔2m的平面内4个对称的点设置保护支架。由于钢筋笼长度较长，需要采用专业的起吊设备将钢筋笼吊放至已经准备好的桩孔中，吊放好的钢筋笼必须与孔径保持垂直，而且在吊放完成后严禁摆动操作。此外，当吊装的钢筋笼长度超过6m，同时直径超过1.2m时，钢筋笼的质量非常大，为了防止吊放时起吊点受力过大导致损伤的问题，应在起吊点进行加强防护。

1.3预应力锚索的施工

1）钻 孔由于任何建筑工程项目都有工期限制，施工效率尤为重要。钻孔是锚索施工所需要的时间最长，因此，提高钻孔效率可以有效的缩减整个施工工程的时间。为了提升钻孔效率，通常是才潜孔冲击式钻机进行钻孔。在钻孔过程中，应按照设计要求将需要的钻杆依次摆放，这样只需要依次进行钻孔即可，孔深也恰好到位。由于钻杆长度有±5mm 的误差，要求钻孔深度超出锚索设计长度 0.5m 左右。2）钢绞线组装及安装钢绞线平直、顺直、除油除绣，杆体自由段用 PVC 管包扎，与锚固体连接处用铅丝绑扎。安放锚杆杆体时，应防止杆体扭曲、压弯，注浆管宜随锚杆一同放入孔内，管端距孔底为 50~100mm，杆体放入角度与钻孔倾角保持一致，安好后使钢绞线始终处于钻孔中心。超出孔口之 1m 钢绞线则用于孔口施加预应力时用。3）注 浆在钢绞线安置完毕后，应即注浆作业，利用中间预留之注浆胶管将水泥砂浆注入钻孔内，直到钻孔内之水及杂质均由浆体所取代，水泥浆自孔口溢出或自回浆管出浆，即完成第一次注浆。在第一次注浆初凝后，终凝前进行二次注浆。二次注浆管应固定在杆体上，出浆孔及端头应密封，保证一次注浆时浆液不进入二次注浆管内，一次注浆管需拔出。4）围檩安装围檩的选型根据设计选定，对于进场的钢围檩材料，在使用前，应对其质量进行验收，如不满足要求，严禁使用。钢围檩安装前，应将围护桩体暴露，清理桩体上的渣土。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2深基坑支护技术在土建工程中的应用

2.1合理进行深基坑支护设计

为了充分发挥深基坑支护技术在土建工程中的作用，有必要选择合适的深基坑支护技术。基础项目中有五种主要类型的基坑支护技术，每种技术都有不同的功能。在建造深井之前，承包商必须首先分析结构的性质，结合深坑支护技术的设计特点，真正发挥深基坑支护技术的作用，确保施工质量。

2.2管理方法优化

管理方法的优化工作为当前和今后一个重点的研究项目，本文提出的方法为，通过对传统工作过程中存在问题的了解和分析，制定出针对这些问题的解决方法，即可实现对这个管理系统的全面高效优化。本文提出的方法为，一方面在数据的提交和管理流程方面建成新的管理体系，规定在当日完成对各类数据的上传和分析工作，从而让信息化系统能够及时找到当前施工过程中存在的问题。对于监理系统和现场监管系统来说，要建成合作联系工作体系，在日常施工工作完成后，双方共同对产生的数据记录清单进行确认和签字，另外对于交接班制度来说，这两个系统也要确定相关的数据是否提交到下一组工作人员，防止出现数据缺失以及数据交接问题。另一方面对于整个管理流程来说，包括施工前的设计、施工过程管理以及竣工验收过程来说，都要提高设计部门、施工部门以及监管部门之间的连接强度，以及时确认和找到整个工程中的材料管理问题，并提出针对这些问题的解决方法。

2.3重视施工设计

深基坑支护施工中问题的出现很多都是由于施工设计与实际存在差异。为了避免有这方面问题出现，必须足够重视施工设计。在具体工作中，首先要科学制定施工流程，深基坑支护施工技术服务范围固定，如果超过范围，必须要辅助其他技术施工。在施工流程制定方面，需要结合不同阶段合理选择相对应的设备和方法，最大限度降低对施工的影响。在施工设计方面，一方面要严格按照施工设计施工，另外还需要做好施工备案。在备案内容方面，需要涉及地质灾害处理以及突发事故应对等，充分发挥备案作用，最大限度降低自身损失。施工人员需要对自身的职责负责激素人员重视在深基坑支护技术方面研究，利用简单有效的方法，解决各个环节容易出现的问题，更好地满足土建施工需要。

2.4做好施工前期准备工作

（1）做好前期勘测工作。前期的勘探工作是在工程进行的过程中十分重要的一步，在对于施工地点的土质情况、地质情况、地下管道排布的情况进行分析和处理的过程中，有助于对于深基坑支护的工作进行相应的技术选择和优化的设计。深基坑支护工程中各个工程的特点都不尽相同，其与地质条件、施工目的、施工周围的现状都有着密切的关系，所以在进行深基坑支护工程的相关设计工作的时候要有一定的针对性进行设计在施工的过程中也要相应的选择合适的支护形式和支护技术。例如钢板桩支护结构其强度高、防水性好、可多次使用的特点是其巨大的优势，另外还可以进行加斜支撑，使用的范围在深度超过5m的基坑以及水位较高的基坑中。（2）提高应力计算水平。应力计算的工作是在深基坑支护工作进行的过程中使用的极端的方法，通过物理的应力公式和相应的力学参数的修正的工作，可以提升深基坑支护工作的针对性，提升其工作的稳定性和质量。在计算中可以选择朗肯公式、库伦公式，但是其参数的精准度不高也就为计算工作带来了很大的难度，在工作中应该提升计算能力，进行更为优质的施工工艺的设计工作。按照施工的工序进行相关的工作，是进行规范化、合理化施工的必然的要求，也是进行安全保障的工作措施之一。工作的额流程上要在进行分区、分层开挖的过程中保持一定的顺序性，按照不同的条件进行不同开挖技术和顺序的选择。在机械开挖的过程中，进行有力的支撑，进行应力的合理分配。

结语

建筑地下工程是一个具有较高风险性的系统性工程，因此需要通过深基坑支护工程来保障施工的安全性，保证深基坑四周的土体的稳定性，为建筑地下工程的施工营造足够的空间的同时避免与地下施工部位相连的建筑结构和复杂线路、管道等在施工期受到损坏。

参考文献：

[1]薛丽影，杨文生，李荣年.深基坑工程事故原因的分析与探讨[J].岩土工程学报，2013（S1）：468-473.

[2]冯利坡，郑永来，吕浩.信息化监测在深基坑工程事故中的预警作用[J].地下空间与工程学报，2009（S2）：1643-1645+1652.

[3]杨学林.基坑工程设计、施工和监测中应关注的若干问题[J].岩石力学与工程学报，2012（11）：2327-2333.

论文作者:杜浩亮

论文发表刊物:《建筑细部》2019年第10期

论文发表时间:2019/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43f2e2bd85b08a7a50f7c58c.html