# 房屋建筑土建工程中混凝土施工技术探讨论文_刘炼

刘炼

江苏城东建设工程有限公司 江苏省常州市金坛区 213200

摘要：混凝土施工技术对土建工程的质量起到了关键性作用，所以在进行土建工程施工时，就需要对混凝土配比、混凝土搅拌以及混凝土浇筑等过程进行严格监管，以此来保证混凝土的施工质量。从而确保土建工程能够顺利进行，所以相关施工单位要严格执行相关设计施工要求，对其工艺进行严格监控，从而有效提升建筑土建工程的施工质量。

关键词：房屋建筑土建工程；混凝土施工技术；应用

1混凝土施工技术特点

1.1建筑工程的施工过程的繁杂性

在房屋建筑工程混凝土施工工时，由于混凝土施工流程的繁杂性，因此要求施工单位在施工前必须认真做好各项准备工作，同时严格按照施工要求及操作流程执行各项工作，高度重视并做好养护工作。施工单位和有关部门加强合作，严格把控各项标准要求，最大限度地保障房屋建筑工程的质量和整体效果。

1.2建筑工程产品的整体性

施工人员在建筑工程混凝土施工过程中，一定要严格把控工程整体，认真排查建筑工程的每一环节，同时还必须全面考虑工程每个细节。且施工人员在混凝土施工过程中，需进一步加强同各部门沟通，确保混凝土施工工序顺利进行，从整体上提高建筑工程的质量。

2土建混凝土施工中的问题分析

2.1混凝土配比问题

混凝土主要是由砂子、石子、水、水泥等按一定比例混合而成的物质。大体积的混凝土由于其体积大，截面也就更大，水泥用量大以及所受内外温差大、温度收缩应力大等因素影响，很容易导致大体积混凝土出现裂纹问题。在建筑施工中，通常混凝土都会采取相关性能试验以及相关标准，进行混凝土比例配比，通过试验，最终满足建筑工程施工要求，让混凝土具备足够的耐久性与强度。此外相关混凝土的配比都要满足设计的经济型、合理性以及科学性要求。不过很多情况下，由于建筑工地施工监管不严格，常常让一些施工人员投机取巧，对混凝土的配比不照设计要求，常常根据自己经验进行配比，或替换相关材料，导致混凝土存在很多质量问题，对之后的建筑体也带来了安全隐患。

2.2混凝土搅拌过程的问题

除了混凝土材料的配比是一个重点问题之外，混凝土的搅拌也是一个重点问题，在施工工地中，很多施工人员往往并不按照设计要求对混凝土搅拌的材料进行质量核算与控制。混凝土搅拌过程中需要对混凝土材料质量进行严格控制，每一种材料都需要过秤。除此之外，在混凝土搅拌环节还要加水，而加水的多少也是有比例要求，而施工中往往会过度加水，导致混凝土在其硬化过后，出现水分残留问题，从而导致混凝土内部形成气泡，经过阳光照射蒸发以后，混凝土内部结构就会存在众多气孔，从而让混凝土的力学性能下降，影响工程质量安全。所以对于混凝土的搅拌，就要严格执行设计标准，既要科学，也要合理控制时间，并且相关材料入量搅拌的多少、水分比例多少都需要严格执行要求。通常在建筑施工中，容易出现搅拌时间不足而引起的搅拌不均匀问题，这些都需要注意。

2.3混凝土运输的问题

混凝土材料的配比与质量有关系，所以在施工环境中，相关人员就应该严格执行国家有关标准跟供货合同，按照自身情况选择出适合工程建设的混凝土，并根据强度等级、耐久性与工作环境要求进行设计，根据实际常用材料进行系列化混凝土理论配比设计，从而选出两到三个配比试验数据移交单监察质量部进行安全审查，并在移交过程中附带相关试验样本、试验抗压报告以及原材料质量证明以及试验相关材料等。混凝土材料的质量跟配比都需要满足工程施工设计要求，等待相关质量监察人员确认审核确定此配比设计满足施工工程相关设计要求以后予以批准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3房屋建筑工程中混凝土施工技术的应用策略

3.1原材料选择和配比的技术

要想确保混凝土质量，原材料的配比非常关键，施工单位一定要根据建筑标准来采购，并将原材料送到检测部门进行检验，确保材料合格才能投入到施工中。施工人员根据工程项目的实际条件和施工要求，科学合理地配比混凝土原材料。在配比过程中需做好以下几点：（1）认真计算每种材料的用法用量；（2）必须对材料组成的粒子、尺寸、级配、孔结构、集料界面区结构以至各组成分间的相互作用、物理力学作用、热学性质的差别等方面进行研究；（3）适量使用超塑化剂与复合外加剂；（4）在混凝搅拌过程中，一定要确保材料的搅拌均匀。

3.2混凝土工程施工技术的应用

施工人员在混凝土浇筑施工时要注意做好施工准备。一是彻底清理建筑表面，必须确保符合相关标准。施工人员在浇筑钢筋混凝土前，一定要连续均匀搅拌并控制搅拌顺序、时间等参数。分层浇筑法是施工人员在混凝土浇筑过程中的首选方法，此方法具体分为斜面分层、综合分层、分段分层等。所谓综合分层主要是指第一层浇筑完成后，施工人员重复循坏上述浇筑工作，进一步减少裂缝的发生，就算混凝土出现裂缝，施工人员也能及时完成修补，当前这种方法在钢筋混凝土浇筑施工中被广泛应用。所谓斜面分层主要是施工人员从最低层进行浇筑，斜面分层在长度、结构超过厚度3倍的混凝土中的应用非常广泛。分段分层比较适合长度长、面积大、厚度薄的钢筋混凝土，一般来说这种方法就是从底层开始，当施工人员混凝土浇筑到一定的高度后，重复上述工作。因此，分段分层方法层数比较多，具有一定的繁琐性。

3.3做好混凝土的养护工作

要重视混凝土的养护温度，通过各种途径提高其收缩率控制有效性。另外，还必须重视混凝土水化热方面，施工人员做好混凝土降温处理后，必须采取措施，规避混凝土没固化就发生裂缝问题。刚浇筑的混凝土无法及时凝结，受各种主客观因素的影响，如果混凝土水化过快，就会加大裂缝现象的发生。通过实践发现，养护l0d的混凝土其收缩率明显低于养护5d混凝土。选用喷雾器保水，有助于控制好养护时间，最大化地保证混凝土有足够的抵抗力。

3.4混凝土施工技术的合理控制

制定混凝土浇筑方案是确保混凝土有序施工的关键，在施工前一定要说明施工方案，确保连续浇筑，倘若不能连续浇筑，必须严格根据施工标准的要求提前预留施工缝。在这过程中，施工人员还必须保证混凝土的全振，进一步避免过振。施工人员在现浇混凝土楼板施工过程中，充分利用平板振动器的振动。为最大化地确保振动质量，施工人员每一次振动的位移必须控制在振动宽度的三分之一，浇筑施工应根据不同的气候条件下进行选择，夏季施工需要避开中午时间，保证混凝土的凝结一致性。为控制楼板厚度，施工人员要做好浇筑厚度检测工作，且需严格根据施工标准的要求进行施工。混凝土地面浇筑完毕后，在混凝土终凝前必须进行第二次抹面，同时还需清除混凝土初凝产生的泌水。严格根据施工图纸安装钢筋。钢筋的数量、规格、尺寸、锚固长度应设置齐全，且最大限度地保证位置准确，一定要牢记不能在绑扎钢筋上行走。

结束语

混凝土是现代建筑施工中不可缺少的重要施工材料，其具有较高的耐久性与抗压性，并通过与建筑体内钢架结构相融形成具有高强度、耐久性以及抗震性的钢筋混凝土结构。由于这些因素特点，使得其成为现代建筑施工中最基本的施工材料，在现代建筑工程领域发挥着极其重要的作用。随着我国建筑行业发展步伐的加快，针对于混凝土技术的研究也将越来越深入，而混凝土施工技术也将变得越来越重要。

参考文献：

[1]黄亮.关于房屋建筑工程中混凝土施工技术的几点探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2018（27）：86.

[2]白拉麻加.房屋建筑工程中的混凝土施工技术[J].农家参谋，2018（18）：202.

[3]叶德晃.房屋建筑土建工程中混凝土施工技术分析[J].建材与装饰，2018（37）：31.

[4]席宇.浅析房屋建筑混凝土施工技术[J].科学技术创新，2018（21）：120-121.

论文作者:刘炼

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/450cd4ed0f9d60c75845f9a4.html