# 厚重型彩色牛仔面料的设计与生产论文_欧媛媛

广东前进牛仔布有限公司 广东 佛山 528000

摘要：介绍了厚重型彩色牛仔面料与传统牛仔面料特征区别，以美棉为原料，选用条干均匀、强力高、三丝少的96、80tex粗特纱，采用类似色织染纱工艺，以Ｚ捻与三上一下左斜纹组织配合，以亚麻色与坯纱色、卡其灰色与坯纱色为主进行双色效果厚重彩色牛仔面料的设计与生产实践。结果表明：纱线质量高、染色均匀、淀粉浆浆纱、剑杆织机织造等能保证产品品质和质量要求。

关键词：彩色牛仔；厚重织物；面料；设计；生产

引言：

牛仔面料因质地厚实、透湿透气、纹路清晰、穿着舒适、颜色经典时尚等特点流传至今已有一百多年的历史。牛仔布从重量方面分为轻型、中型和重型；从颜色表现方面分为靛蓝牛仔面料、黑色牛仔面料、套色牛仔面料和彩色牛仔面料。近几年来，在牛仔面料新品中，一些厚重的彩色牛仔越来越受到市场关注。这类织物采用环保染料染色，色彩多样，可根据客户的喜好来做改变。厚重彩色牛仔面料，深受欧美消费者喜爱，被用于耐用的沙发套和遮光效果、装饰效果独特的窗帘，还可做成保暖、风格新颖的牛仔服装，大大提高了产品的附加值。

１厚重型彩色牛仔面料运用与选择

与传统的牛仔布料相比，厚重型彩色牛仔面料多数为全棉斜纹组织织制的粗厚织物。纱线线密度一般选用96、80tex，平方米质量在400ｇ／m2以上。经纱的颜色多选用浅色；纬纱一般为坯纱色，这样搭配不但可使布面呈现双色效果，还可降低成本，并且更环保[1]。厚重型彩色牛仔面料一般经密大于纬密，其质地紧密、手感细腻、柔软、厚实、坚牢耐磨、纹路清晰、粗犷奔放。既适合做家纺沙发套、窗帘，还可以做男士裤料或夹克料。

2其他配料的运用与选择

本文仅以牛仔服饰配料的运用与选择为例。作为牛仔设计师，必须在掌握牛仔面料的本身同时更应该，对牛仔面辅料选配运用，让牛仔设计更具有设计美感特色。这就要求牛仔设计师在面料上更要花心思去研究，特别是在面辅搭配使用中，就要考虑到面料的性能。钉扣钮、缝线、商标麦头、尺码带及皮牌这些辅料虽小，但是材料和形式多样，选用得好坏将影响服装的整体效果。

牛仔裤以特殊的线缉被誉为其一大特色，在缉线设计运用上牛仔设计师也不松懈，研究洗水效果与线色的设计及缉线装饰的特色突破。车线大多为２分单边双明线，还有２分单明线，２分双边双明线，车线色一般为土黄色也有配色线，注意是配洗水过后的布色线[2]。如之字线等特种工艺线、加粗手绣线、打枣。为了在线的运用上更大的突破，很多设计师在线色撞色、线迹针数、线迹长度、线迹绣花图形等等上挑战创新。如：牛仔裙在裙摆下边反口缉双针，洗水后下摆有线与面料差异引起的外观皱缩的洗水纹记，底摆有石磨的处理，也许这款牛仔裙还没出材，这时可以把下摆底边线拆除，你一定会看到线在牛仔面料设计中的特别之处的。

3厚重型彩色牛仔面料对纱线的要求

彩色牛仔面料对纱线的要求不同于普通靛蓝牛仔面料和硫化牛仔面料，其对配棉，纱线的捻度、捻向，纱线的条干等都有严格的要求[3]。纱线的原料以美棉为主，用其制作的纱线光洁，条干均匀、强力好、三丝少等。纱线的捻向均为“Ｚ”捻，斜纹组织搭配，表面呈现的斜纹纹路才会清晰。纱线的捻度不能太大，也不能太小。捻度太大，浆纱时，纱线会打圈，浆纱的效率降低；捻度太小，纱线的强度达不到，织造过程中，经纱容易断，织造效率低。靛蓝牛仔和硫化牛仔条干不均匀是其风格特征表现，而彩色牛仔面料的颜色浅，条干均匀度要求非常高，这可使布面很平整。条干均匀度稍差一点，布面上就很易出现类似于条花的布疵。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

彩色牛仔面料和色织的染色工艺类似，但又比色织的染色要求高，其经纱先染色。由于彩色牛仔面料为经向一色的面料，而且组织为三上一下斜纹的特殊性，要求染色筒子不能有内外层差，上色要均匀，不能有筒差，稍微有一点，在后期织成面料后都有条花。

４厚重型彩色牛仔面料生产注意事项

4.1浆纱

浆纱的目的是为了改善纱线的集束性，提高断裂强力；贴服纱线表面的毛羽，减少表面摩擦系数，增强耐磨性；保证浆纱后纱线的弹性和断裂伸长率不降低太多，具有柔韧性和可弯性，适应织造变形作用。因此，厚重型彩色牛仔面料也需要浆纱来提高纱线的强力，减少摩擦，服帖毛羽。在浆纱时，因纱线的线密度较大，纱线粗，所以对浆缸工艺是一个考验[4]。浆缸上浆用淀粉浆，不加PVA等化学浆料，因为PVA等化学浆料在后退浆整理过程中不能完全退掉，导致布面硬，手感很难达到客户的要求。上浆率不能太大或者太小，一般为５％，误差为±１％。上浆率太大，机器在织造时，容易造成打纬吃力或者纬密打不紧，损伤织机；上浆率太小，织造时经纱容易断，织造效率低。

4.2织造

厚重型彩色牛仔面料可用剑杆织机、重磅喷气织机织造。重磅喷气织机分踏盘织机和多臂织机。踏盘织机不能用于织造厚重型彩色牛仔面料的，因为厚重型彩色牛仔面料的纬向密度较低，踏盘车织造过程中如果有断纬停车，拉掉纬纱后，送经的凸轮不会随机器倒回，只会又送经一次，如果上机纬密为91根／10cm，就会有0.07cm的送经量没有纬纱织进去，布面易出现停车档。采用多臂织机织造就不会重复送经，但重磅喷气织机织出的面料平整度不如剑杆织机好，原因在于剑杆织机是利用剑杆头钳住纬纱积极引纬，避免了纬纱间粗细差别太大可能造成的引纬失误。另外，剑杆织机织造时可适当提前组织综平时间，实现打紧纬纱的目的；可适当增加后梁到织口之间的距离，以增加经纱弹性变形长度，有效防止经纱塑性变形现象，减少布面经缩疵点[5]。

4.3后整理

后整理主要是烧毛、退浆、水洗，纱线在织造、退卷、修布、打卷过程中受到摩擦时，织物的表面易出现一层短纤维，其不但影响织物光洁度，还容易沾染灰尘，影响后整理的品质。烧毛过程中要控制好车速和温度，两边的温度要均匀，布面要放平，烧毛过重，布面发黄，影响颜色。厚重型彩色牛仔面料的颜色很敏感，有一点差异就能看得很清楚，且客户对颜色的要求较高，所以对烧毛要求很严格。其次是退浆，退浆过程中要当心布面不能卷边，如果因操作不当卷边，布面会有卷边印，导致面料报废。水洗时候选择缸洗，面料一卷的大小要控制好，一般30～50ｍ为最佳，缸洗温度和水质要控制好，温度为40℃左右。如果温度过高，面料缩率过高，导致布缩短而且易产生折印，温度过低，导致布面硬，不饱满。水洗要用自来水，如果用地下水，含钙等矿物质较多，洗出来的面料也会偏硬。

结束语：

厚重型彩色牛仔面料，一般以素色为主，简单大方，而且全棉面料具有吸湿性好、无静电、保暖性强、抗拉力高、抗腐耐热、光泽柔和、纤维柔软的几大特点和匀净、大方、卫生、自然的风格。符合现代产品环保、舒适特性要求。

参考文献：

[1]方顺清.套色彩色牛仔布的浆染新工艺研究[J].现代纺织技术,2014,22(01):43-45.

[2]沈红娟,缪国华.牛仔布的活性泡沫染色[J].印染,2012,38(02):35-37.

[3]张淑云.彩色仿牛仔面料的工艺探讨[J].山东纺织科技,2009,50(06):34-37.

[4].新塘彩色牛仔面料亮新上海面辅料展[J].中国服饰,2008(06):148.

[5]李景新,刘贵林,钟军.环保型还原染料在彩色牛仔布产品中的应用[J].山东纺织科技,2007(05):25-26.

论文作者:欧媛媛

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第07期

论文发表时间:2019/9/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45286c3adc36e21e38123e8b.html