# 浅谈土建工程施工中软土地基的处理技术论文_黄嘉文

黄嘉文

身份证号码：442000198802183292

摘要：伴随着我国经济的快速发展和建筑业技术的提升，土建工程在经济社会中所占有的地位越来越重要，各种各样的建设活动都属于土建工程的范畴。在土建工程中，软土地基的处理占有非常重要的地位，这是由软土地基在工程中的基础地位所决定的，软土地基的处理技术在土建工程中也是难点，本文就从这个难点出发，分析软土地基的处理技术。

关键词：软土地基；土建工程；基础技术；技术处理规范

软土是在我国的平原地区进行建筑的基本土质，对于土建工程来说，如何在这种土质下实现对地基的完善建设，在土层性质不稳定的地区对软土地基进行合适的处理是对施工技术和施工人员素质的一大考验，所以建筑企业应该提高在这方面的处理技术和管理水平，使之达到世界标准，更好的参与中国梦的建设。

一、土建工程中软土地基的具体特点

软土地基建设又被称为软弱土地基建设，是土建工程中的重点工程和技术中的处理难题，之所以被称为难题，是因为它具有以下几大特点，这些特点导致软土地基的处理愈加困难：

（一）软土地基的承载力较低，在极端的条件下软土地基的承载力过重甚至会导致地基土的整体破坏，对建筑造成极坏的影响。

（二）软土地基的沉降量太大，在土建工程的施工过程中，软土地基经常会发生不均匀沉降的现象，这种现象会使建筑的道路出现裂缝，建筑内的地下管线可能发生断裂，产生极大的损失。

（三）软土地基的施工需要施工降水，而且边坡的土体会发生一定的位移，导致建筑工程旁边的其他建筑地基和道路都受到一定的影响，以及地下的管线安全。

（四）软土地基非常的不稳定，这种不稳定体现在地下水能对软土地基产生的破坏上，地下水的浮力有时会对整个基础进行破坏，而承压地下水有的时候会破坏软土地基的基础施工。

（五）如果沟槽基变因为某些因素发生了破坏和失稳，那么就会对工程施工造成致命的影响。

正是因为以上的这些原因，软土地基才必须在土建工程的施工中得到重视和及时处理，才能顺利地进行土建施工。

二、常见的软土地基在土建工程中的处理方式

在土建工程的真正执行中，软土地基有着自身独特的特点，建筑施工人员在实际操作中也开发出了适用于软土地基处理的方式和技术。

（一）浅层处理技术

对于大多数的浅层施工如道路施工来说，软土地基的深度一般在5m以下，可以采用表面处理或者综合处理的方法对软土地基进行处理，从而提高软土地基的压缩模量和抗剪强度。在这种情况下，软土地基由于上部荷载的作用，保障了路基的稳定和对于沉降方面的要求，是较为合适的软土地基处理方式。

（二）软土地基中硬壳层的材质补强技术

在湿陷性黄土和沙性软土土质的软土地基，或是在排水条件比较差，粘土土质的硬壳层出现下卧现象以及路基高度低的调价下适用这种硬壳层的补强技术。硬壳层补强技术即使用一些机械的方式如冲击的方式进行压实或者振动碾压的方式对硬壳层的厚度进行一定的增强，这种方法这款有效地对土壤中硬壳层的厚度和物理强度进行增强，从而使软土地基的状况得到一定改善。这种方法的成本较低，在建筑企业中比较常用。

（三）软土地基的砂石挤淤技术

这种技术的主要处理对象是沉积所造成的软土地基，这些地区的地下水位比较高，软土地基的液性指数比较大，地下水不容易被抽干，地基的表面也没有硬壳层这种图层的存在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种时候就需要采用沙石挤淤地方法对软土地基进行适当的处理。这种方法只适用于这种特殊的地形，而且由于技术方面的限制，所造成的沉降并不均匀，对后期施工有一定的影响，这是施工人员在具体施工过程中应该注意到的。

（四）软土地基的排水固结技术

排水固结技术的原理一般是基于含水量较大的软土地基不稳的特征，通过某种技术手段在地基中加入一些适当的排水管道以促进软土地基的排水工作，增加土层中的孔隙水的排水途径，以改变地基的边界条件。在排水固结技术的现有技术处理方法中，有三种处理方法最为常见，即降水预压法、真空排水预压发和沙井堆载预压法。

降水预压法是指利用井抽水来对地下水位进行一定的降低，从而对土体的自重应力有所增强，从而达到预压的效果，而且不会由于孔隙水的缘故使得压力增大对地基造成破坏，是比较好的处理方法。

真空排水与研发就是在预先布置好的砂井和砂垫层上布置一些不透气的薄膜，然后抽走薄膜以下的空气以实现初步的真空，然后抽出孔隙中的水，从而达到排水和预压的效果，这种方法并不完善，而且需要的技术要求也比较高，所以在我国的建筑企业土建工程对于软土地基的处理中并没有得到很广泛的应用。

沙井堆载预压法指的是透水性比较小的软土地基中可以将土质压实，这样就能够提高地基的强度，从而实现土层的固结和预压的效果。

（五）软土地基的换填土管理方法

所谓换填土就是指对原来的软土地基土层全部挖出，然后更换成为可以施工的材料，一般这种基层材料需要满足低压缩性、无侵蚀性和散体材料的特点，由碎石、卵石、砂石等混合而成。在换填土完成之后要对更换完成后的地基进行夯实作业，使得地基紧实，对于上层荷载的承载能力有所增强，以满足施工的需求。换填土主要是由灰土垫层、素土和砂垫层三部分构成，同时还要注意进行及时的排水工作，促进软土地基的固结从而加快施工的进度，提高土建工程的效率。

在换填土的过程中，要注意对排水工作的注意与处理，在这之前要先理顺水系，如果含水量过多会导致土质的软化，降低土层的荷载能力和强度。另外还要控制好填土的速度，填土不宜过快，如果过快会导致地基不稳，地基的承受力底层并没有形成，导致建筑基础的不稳定和被破坏，如果过慢则会导致整个工程预算的损失和工程进度的拖慢，造成建筑上的严重影响。

（六）软土地基的化学固结方法

软土地基的化学固结方法是指利用化学变化的方法进行软土地基的处理，对软土地基的硬度和承载能力有一定的增强。然而这种方法成本较高，所以在实际工程处理中应用并不广泛，目前已经经过实验证明可以投入实际工程应用的化学固结方法主要有三种，高压喷射注浆法、深层搅拌法和灌浆加固法，这三种方法都是利用石灰、水泥等固化剂对软土地基进行注射，通过化学反应对软土地基进行加固，加固之后的软土地基稳定性、荷载能力都有了较大的提升，可以说效果显著，但是由于成本问题，目前使用程度并不高，在使用的时候也要注意因地制宜，根据当地的实际情况来选用化学固结剂。

如采用石灰作为固化剂的软土地基处理方法一般要在塑性较高的软土地基上进行加固处理操作，同时因为要使用深层搅拌机等大型机械是的成本有了进一步的提升，深层搅拌机的意义在于把石灰和软土进行充分的混合，从而使得固结的部分更加均匀，避免发生不均匀的沉降，使用石灰作为加固剂的效果要比一般的水泥加固强一些，在选择原料的时候要尽量注意减少杂质，对石灰的纯净程度和颗粒大小都有很高的要求。

三、结语

在土建工程中由于软土地基独特的特性，对于软土地基的处理，应该配备充分的技术和成本预算，而软土地基对于建筑的意义是非常重要的，如果没有得到相应有效的压实和处理，那么就会对建筑的质量埋下极大的隐患，所以对这种现象应该进行充分的认识和分析，在不同的软土地基中使用不同的处理工艺，根据实际情况来对现场的软土地基施工进行控制。

参考文献：

[1]张驰，闫磊超.浅谈土建工程施工中软土地基的处理技术[J].河南科技，2013，06：128.

[2]史鲁明.浅谈土建工程施工中软土地基的处理技术[J].科技与企业，2013，10：166+168.

[3]高岸涛，李想.软土地基土建结构工程的耐久性探讨[J].科技致富向导，2011，06：218+242.

[4]黄瑞章.道路工程软土地基处理方案选择研究[D].福建农林大学，2013.

论文作者:黄嘉文

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/454ea90a2b1ec5749b4212c7.html