# 基于水利综合规划的河道整治管理分析论文_林凤伟

身份证号码：41072519820101xxxx 辽宁 沈阳 110025

【摘 要】河道整治管理需要以河流演变规律为依据，通过对河道的治理和改造，实现河流的水利工程价值和航运价值。水利工程的建设对于社会发展具有重要意义，基于此背景，本文对河流整治管理的相关内容进行了探讨，希望能够为河道整治方案的优化做出贡献。

【关键词】水利综合规划；河道整治管理；环境；发展历史；经济效益

水资源对于人们的日常生活及生产均有着不可替代的作用，而承载水资源的河流更是在航运、灌溉、发电等方面发挥着重要作用。但是在水利工程的建设过程中，需要对当地的自然环境特点进行充分调研，明确水利综合规划中河道整治规划，立足于可持续发展的角度，不断优化河道整治规划和管理，促进水利工程的可持续发展。

一、河道整治规划

所谓的河道整治规划，主要是在遵循河道演变规律的前提下，以兴利除害为处理原则和目标，对河道工程规划采取一系列的治理和改造措施，以期实现对航道的整体规划。众所周知，河道在水流的冲刷作用下，水流会对泥沙造成挟移作用，从而改变河道的地貌特点。在河流的综合开发和治理过程中，工程建设也会导致河道水文特征的改变，并对河流两岸和上下游产生重要的影响。为此，河道整治规划需要以流域规划为基本前提，而河道整治也自然成为了流域治理的重要组成部分。

二、河道整治规划类型

1.按照河道自然条件

以河道自然条件为划分依据，河道整治规划类型主要可以分为山区河道、平原河道以及河口段的整治规划。首先，关于山区河道的整治规划，该处河道以基岩为主，河床中基岩、粗砂、卵石等物质分布广泛，河床坡度大，水流速度和河流落差都很大，而河床的变形强度却很小。基于此，在山区河道整治规划的实践中，其主要目标就是航运和工农业取水，为了确保规划具有合理性，需要全面安排渠化和治导等工程。其次，关于平原河道的整治规划，该处河道的两岸，广泛分布冲积土壤，由于水流作用和土质的差异，河流类型主要包括微弯、蜿蜒、分叉及游荡四种，在整治过程中，防洪、城市建设、航运和工农业用水均是主要的治理目标。对于弯曲程度大的河段，需要采取截弯取直措施，对于分叉河流，应该采用并流措施，控制河流的水流速度，保证河流水文特征的稳定。第三，在河口地区，由于受到河流径流和潮汐的共同作用，河床复杂化倾向十分明显，关于河流的整治，必须以防洪、航运、工农业用水和滩地合理开发利用为主要目标，在整治规划过程中，固滩护岸、疏浚河道、河流并流和倒流等措施都是十分常见的。

2按水利枢纽对河道的影响

水利工程的建设对于河道有着重要影响，既有有利方面也有不利方面，为此，在河道整治方面，需要对不同区域的河道分别采取不同的措施。在库区，河段的整治规划需要以水库回水变动为前提，通过建筑物的维修治理和疏浚，对库区河道进行整治。具体到坝区，为了更好地实施河道整治措施，在整治规划过程中，需要结合水利枢纽工程的设计和规划，确保河段整治措施能够具有良好的适用性。在上游的近坝段，必须保证泄水建筑物、电站、航运建筑物的正常运行，保证水利枢纽工程的综合效益。第三，关于坝下游的河段整治，需要根据下游的具体变化进行确定。在大坝建成后，河流的水沙条件会发生一定的变化，冲刷作用明显加强，对于防洪、航运等功能带来了不小的影响，为此，必须有针对性地提出整治方案。

3按整治程序

根据河道的整治程序，河势控制和局部河段整治是主要的类型。对于大江大河，或者情况复杂的河流，分段实施整治规划是十分必要的。在实施过程中，首先要对河流的演化过程进行研究，便于工程措施的确定。在通常情况下，护岸工程是行之有效的河段整治措施，再辅之以其他措施，必然能够有效控制河势。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另一方面，关于局部河段整治规划，需要以有利河势下开展工作，从而进一步确定整治方案，以保证河流在防洪、航运等方面的综合效益。

三、河流整治管理规划的基本原则

在水利综合规划的前提下，河道整治管理主要的原则在于对河道进行全面规划和综合利用，并兼顾具体问题具体分析，统筹近期和长期的综合效益，合理施工。具体来说，全面规划和综合利用就是需要对河道各方面的要求进行统筹，上下游、两岸、流域内的地区以及不同部分之间的关系也要妥善处理，在统筹兼顾的同时也要分主次，抓重点，从而实现对水资源的优化配置。具体问题具体分析就是要根据河流不同河段的特性及其演变规律，预测发展趋势，总结以往的整治经验，确定最佳整治规划方案。统筹近期和长期效益，就是要确立近期目标及长远发展目标，并在整治规划中得以体现，有计划地付诸实践。

四、河道整治管理的主要内容分析

在河道整治过程中，对河道基本特性和演变趋势进行分析是主要的工作内容，其中，工作人员需要对河道的自然地理概况、水沙特性、两岸土质、河床发育状况等进行分析，以便合理预测河道进一步的演变趋势。在预计有工程施工的河道，需要对其上下游进行分析，并合理估算水利枢纽建设给河道带来的变化。在实际工作中，需要综合实测资料、数学模型和实体模拟实验等方法进行探知。

其次，为了保证河道整治管理工作具有科学性和合理性，需要对河道两岸社会经济、生态环境进行调查，这也是河道整治的重要内容，尤其是沿岸城镇分布、工农业状况、堤防、航运等现状，更要进行深入调查和分析。

第三，为了保证基于水利综合规划的河道整治管理具有实用性和严谨性，工作人员应该对河道已有的整治措施和经验教训进行研究，并结合资料对整治工程现状进行调查，对以往整治工程的实施过程、整治效果进行综合评价，为后续的整治管理提供先鉴经验。

第四，在水利综合规划的前提下，河道整治任务与整治措施的确定需要将来自各方面的要求来开展，并结合河道自身的特性，确定本河段的综合整治管理任务和目标，并将主要工程措施确定下来。

第五，在水利综合规划的前提下，河道整治管理需要实现经济效益、社会效益和环境效益等多方面的效益，为此，在确定整治管理措施的过程中，需要从多方面效益出发，综合分析整治后可能出现的淹没问题所带来的损失，确保经济效益损失能够控制在最小的范围内。与此同时，在河段整治后，河流航运条件得到改善，增加的航道和港口水深也都是增加河道经济效益的重要筹码。随着水运条件的改善，单位功率的拖载量得到提高，内河航运船舶的运输周期得到大幅度缩短，并提高了航运的安全保证率，对于经济效益的增加也是不可估量的。

最后，在水利综合规划的前提下，实施河道整治措施需要确立合理的程序，由于河道治理工程属于动态工程，时机性强，为此，在河道综合整治的过程中，应该合理安排施工程序，确保施工程序能够在最佳的时机内完成，从而减少河道整治难度，有效控制造价。

结语：

随着我国水利工程建设的不断完善，我国淡水资源的利用率得到了有效提高，但是仍然存在水资源污染和浪费问题，对于实现优化配置目标还有一定的距离。我国降水分布不均的现状也导致了我国旱涝灾害频发的国情。而旱涝灾害的发生，与河道有着密切关系，为此，河道综合整治管理势在必行。

参考文献：

[1]孙秀军，黄广玲.基于水利综合规划的河道整治管理分析[J].商品与质量：建筑与发展，2011，（11）：124-124，123.

[2]彭梓凎.基于水利综合规划的河道整治管理分析[J].水利信息建设，2014，（23）：1856-1856.

[3]高峰哲，朱春红.水利综合规划中河道整治规划综述[J].水利科技与经济，2013，19（2）：25-27.

论文作者:林凤伟

论文发表刊物:《低碳地产》2016年6月第11期

论文发表时间:2016/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/493f9fe8ef121fc8d608dae8.html