# 房屋建筑给排水工程的施工问题及改进对策论文_李琛娟

山东鲁岳工程科技有限公司 山东泰安 271600

摘要：给排水工程的施工对房屋建筑工程质量有着重要的影响，是对保障人民生活水平与质量的重要内容。由于建筑给排水工程经常不受施工单位重视，施工单位的现场施工人员专业技能较差及现场施工监管控制较差，经常导致主体建筑的预留孔、预留管，产生无预留的状况，为工程后期施工造成了不必要的麻烦，也为客户后期居住带来了不必要的隐患。国内建筑设计发展迅速，建筑给排水施工工程经常出现各种质量安全问题，需对建筑给排水施工相关技术进行完善和改进，通过对整个施工过程各环节进行改善、控制，提升建筑工程施工质量。

关键词：房屋建筑；给排水；施工问题；方法

引言：

房屋建筑给排水工程建设到位与否，直接影响居住者的生活质量。因此，人们在选购或建设房屋时，都非常注重检查给排水状况。这也要求房屋建筑设计方与施工方要高度重视完善给排水工程，切实提高房屋居住者的居住舒适性与安全性。然而，直至当下，我国房屋建筑的给排水施工都存在这样或那样的问题，极大程度地给居民生活带来了不便。

1房屋建筑给排水施工问题

1.1地漏水面封印不达标

建材市场流通的大量地漏水面的封印都较为便宜，吸引了诸多房屋建筑施工方采购。但事实上，这些低价地漏水面封印都不符合国家房屋建设标准，部分厚度差距甚至高达4厘米，以致房屋给排水工程经常不达标。根据国家房屋给排水规定，地漏水面封印的顶部必须高于顶部，且两者间距应为10-15毫米，深度应超过60毫米。否则水面封印将在短期内失效，房屋给排水问题滋生。而且，不达标的水面封印无法有效抑制房屋毒气的排放，极易使室内环境受到毒气的严重污染，进而使屋内居住者的身体健康严重受损。

1.2给排水水管存在大噪音问题

为降低施工成本，减少资源消耗，现代房屋建筑施工方都偏好采用塑料管道来给排水。由于这种塑料管道多孔、疏松且透气，不如传统钢铁管道密实，隔音效果较差，噪音较大。若住户未在卧室内安装隔音板，其将经常受到给排水管道的噪音影响，从而导致住户的睡眠质量与生活质量下降。

1.3给排水水管经常漏水或破裂

随着建材市场不断发展，各种材质、各种价格的给排水水管充斥市场。为了降低施工成本，提高施工利润，房屋建筑施工单位经常会选用低价、非优质材质水管进行装配房屋给排水工程，导致水管在使用过程中经常因水力冲击大而接口断开，或者水管固定点被拉起，出现水管漏水或破裂问题，给住户带来极大的生活困扰。

1.4常见排水问题多样

为满足清洁需要，住户每天都会排放或大或小量的生活用水。若排水不畅，住户的生活舒适度、幸福感将显著下降，甚至为此感到极度困扰。因此，在修建房屋的给排水工程时，施工单位要综合考虑多种排水情况，避免房屋排水问题。目前，较常见的屋舍排水问题主要有：住户空调制冷/制热产生的凝结水无法排放；住户卫生间的坐便器距离实际排水口较远，导致卫生间经常因在排水不畅而渗水，抑或出现漏水问题；厨房用水经常出现排水不畅或反渗水问题。

2改进房屋建筑给排水工程的有效对策

2.1采用达标的地漏水面封印

施工单位或其他采购部门选购地漏水面封印时，监理人员应要求其提供地漏水面封印样品，充分检查水面封印是否符合国家房屋建设标准。若不达标，及时要求采购部门严格按照国家规定重新采购更优质的地漏水面封印。同时，建筑设计师要注重优化改进地漏水面封印，充分保证水源补充。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆即在设计水面封印时，既要考虑封印材质，又要注重帮助地漏补充水源，从而防治水的回返流漏。此外，考虑到厨房用水范围不大，用水面积较小，在修建厨房时，可无需修建地漏，进而使施工方可用更多成本选购更优质的地漏水面封印，切实提高水面封印效果。

2.2选用有噪音隔离功效的水管材质

随着我国制造业研发能力不断增加，越来越多水管制造厂已生产出具有较强隔音功效的水管产品，且价格不会太高。因此，修建房屋建筑的给排水工程时，采购部门应注重通过网络搜索引擎，或者熟人介绍等途径查找这类有噪音隔离功

效的水管，进而使修建完成的屋舍具有良好的给排水隔音效果，间接提高住户的生活质量，使住户更满意住宅舒适性。

2.3按照标准规定装配水管

在采购符合标准的优质水管后，施工单位还要注重按照房屋建设标准有序安装水管。具体来看：首先，在安装水管前，开展相应的排水试验，严格检查和测量即将应用的水管是否存在漏水问题和大噪音问题。若水管漏水，抑或噪音过大，需重新选用水管。若水管检验合格，则按照施工要求逐步有序地安装水管。其次，在修建房屋给排水工程时，要重点聚焦水管间的连接，充分保证连接后的水管不会发生漏水，特别是要检查水管间的接口粘合情况或拼接情况，确保水管的应用完全符合标准要求，不会给住户带来漏水等困扰。

2.4优化完善房屋排水设计

在建设房屋时，应综合考虑各种情况下的排水问题，再针对性优化完善房屋排水设计。具体来看：一是空调排水设计。根据人们的生活习惯，在空调安装位置的后侧设计相应的排水管道。设计时，还要考虑下雨天空调管道的水也能顺利排出，且不会妨碍周边雨水的流通。即空调排水设计既要利于空调凝结水排放，又要避免雨水阻塞；二是优化卫生间的排水设计。卫生间用水较多，因而排水幅度要适当降低，降幅尽量保持在45-50厘米间。同时，在同一楼层内设计、安装排水管道，并于排水管道外增添防护水层，充分保障卫生间的排水顺利流出，且不会反渗水弄脏地面；三是坐便器设计。不管是高楼大厦，还是普通住宅，坐便器设计都应考虑给排水口和地面间的距离，并保证这一距离不小于44厘米。否则，极易产生排水问题，大大降低人的使用便利性，使人们对建筑设计和施工产生不良印象。总体而言，房屋建筑施工要高度重视排水问题，尽可能提高排水效率以减少排水不当给人们生活带来不便。

3房屋建筑给排水工程施工后期策略

房屋建筑的给排水工程的后期阶段可能是问题出现的高频点，施工人员往往放松了警惕，施工要求得不到有效保障，出现大量质量、安全问题，造成工程的巨大损失。因此，在整个施工过程均需保持施工要求的严格性，提高保障工程质量的安全意识。可从三个方面来实行，首先，对给排水工程的施工工程质量进行检查，检查范围包括地漏水面封印不达标、给排水水管存在大噪音问题、给排水水管经常漏水或破裂;其次，针对施工设备进行全面的清理工作，保障设备的整洁干净;最后，在工程后期，需对建筑给排水工程进行现场的实验调试，在调试过程中出现的问题，现场及时解决，保障建筑给排水工程的安全质量。

4结语

给排水工程的施工对房屋建筑工程质量有着重要的影响，是对保障人民生活水平与质量的重要内容。在整个施工过程均需保持施工要求的严格性，提高保障工程质量的安全意识。需要指出的是，在工程后期，需对建筑给排水工程进行现场的实验调试，在调试过程中出现的问题，现场及时解决，保障建筑给排水工程的安全质量。工程施工过程完成工程竣工图纸，按照相关规则整理装订成册，保存好工程数据的真实性，以便后续的追踪溯查。

参考文献

[1]洪伟.房屋建筑中给排水管道施工的防渗漏技术探讨[J].科学技术创新，2015年.

[2]周银.房屋建筑给排水管道施工中的防渗漏施工技术[J].城市建筑，2015年.

论文作者:李琛娟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/496af3351620ba2060dce63d.html