# 浅析锅炉供暖存在的问题及建议论文_高震贤

中国石油大港油田公司供热公司 天津市 300280

摘要：在我国北方地带，冬天漫长而寒冷，供暖总面积达到了65亿平方米之上。伴随着我国经济技术水平的不断发展，大部分地方都使用集中以燃煤锅炉的方式进行冬季供暖方式，因为供暖消耗能量大，供暖设备和设计方面还和发达国家有非常大的差距，虽然可以满足人们的根本需要，但在节能减排，降低环境污染方面仍然存在很大问题。文中将重点对锅炉供暖当中存在的问题和建议进行了分析。

关键词：锅炉供暖；存在的问题；建议

锅炉供暖在实际的供暖过程中消耗了大量的物力和财力，而现阶段随着人们能环保意识的不断增强，各行各业都积极参与到节能降耗中，在现实生活中中也是一样，应该控制好锅炉供暖系统的能源消耗，才能为企业带来更大的效益，促进企业的快速持续发展。

1锅炉供暖存在的问题

1.1管理问题

第一，没有健全的供热制度。受各方面因素影响，导致我国节能制度存在很多问题，主要是供暖间歇问题。受传统习惯影响，相关人员很难改掉供暖持续问题，产生了较多的能源浪费问题。第二，地区差异。由于不同地区供暖技术有所差异，所以在供暖过程中，会出现过度烧煤和加热水温度较高等问题，导致近端与远端发展不均衡，进而产生严重的结垢问题。第三，锅炉主要雇佣老工人看护，没有使用现代化锅炉，在实际操作中，经常利用经验供暖，没有科学供暖依据。当天气寒冷时就会进行供暖，天暖时就停止供暖，与节能减排目标相背离。第四，业主自身素质问题。很多业主为了满足自己的日常生活需求，私自在集气罐放热水，导致热水流减少，必须持续加热，出现了供暖能耗等问题。第五，锅炉常年未检修。由于检修不当，导致锅炉管道交界处出现了严重的腐蚀问题，严重时将产生结垢，主要由于暖通供暖期间处理不当造成，容易出现锅炉受热面结垢或除尘剂导致锅炉表面结垢等问题。以上各种问题的产生，都是由于管理不当产生，导致锅炉供暖产生了很多能耗问题。

1.2供暖设计问题

第一，热负荷偏高和选用设备参数较大产生均会产生很多能源浪费问题；第二，设计中出现大材小用问题，即使可以使用单个锅炉进行供暖，但依然使用多个锅炉供暖。造成煤炭消耗较大等问题；第三，选择的锅炉水泵不合理，降低了导热和产煤量，出现供热循环不良等问题；第四，由于阀门制动性不好，无法实现热网调节；第五，循环水泵热量较多，增加了水泵流量，降低了供暖温度。第六，单管式供暖系统没有安装温控阀，而且室内主要是单管系统，不利于长期发展。第七，不同建筑的供暖，由于民用建筑和商用建筑需求不同，所以如果两者使用的供暖系统相同，就会造成能源浪费；第八，锅炉未安装变频调速装置，不利于节能的实施。

1.3锅炉用煤种多变，煤质差

锅炉供暖系统的燃煤供应紧张，因此实际供暖过程中使用的燃煤在热值、颗粒度和发挥性能等方面都不能满足设计煤种的要求。从目前的情况来看，很多锅炉主要为层燃锅炉，层燃锅炉对煤种的适应能力比较差，如果煤种变更，一定要对燃烧的工况进行调整，但是从实际情况来看，并没有做好相应的调整，导致燃煤不能完全燃烧，造成能源的浪费。国内很多使用的锅炉煤种形式多样，燃煤煤质比较差，煤种和煤型都不能和炉型相适应，煤种的挥发性比较大，在实际燃烧过程中煤种低位发热值没有达到相应的标准和要求，导致锅炉内的燃烧情况不佳，不能完全燃烧，消耗过多的能量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2锅炉供暖存在问题的对策

2.1锅炉的运行效率及运行费用

一个供暖系统是由热源热网和用户构成，在以区域锅炉房为热源的供暖系统当中，锅炉充当极其关键的角色，对一台实际运行的锅炉来讲，供暖负荷伴随着室外温度变化而变化，运行参数和燃烧状况受到运行制度的影响。煤种是多变。操作人员水平不同，因为锅炉运行效率是个多变量的函数。只能反映锅炉某时刻、某种特定的参数，特定燃料和某人操作的效率，因此它无法反应锅炉的使用实效，同时锅炉的平均运行效率则是经长期计量、监测和记录数据为基础。统计时期内全部运行效率的平均值，代表着锅炉的使用实效，反映着锅炉使用单位的运行管理水平，所以，应用单位的第一要务就是要将锅炉使用实效抓好，利用改善，加强运行管理，来充分发挥锅炉的性能水平，从而达到降低供暖系统运行费用的目标。

2.2锅炉供暖优化设计

2.2.1燃烧系统节能优化设计

对于正转链条炉排锅炉，可从炉前适当位置喷入适量煤粉到炉膛的适当位置，使之在炉排层燃基础上增加适量的悬浮燃烧，可以取得较为明显的节能效果。但是喷入的煤粉量、喷射速度与位置要控制适当，否则将增大排烟黑度，影响节能效果。对于燃油、燃气和煤粉锅炉，是用新型节能燃烧器取代陈旧、落后的燃烧器，改造效果也与原设备状况相关，原状越差效果越好。

2.2.2锅炉辅机节能优化设计

辅机的运行状况对锅炉的燃烧效率有一定的影响，所以可通过对辅机的节能优化设计来提高锅炉的运行效率。根据锅炉现有的燃烧状况，调整鼓风机、引风机的运行参数，保证风量供给的合理性，严格控制风速、风量以及角度，确保燃煤能够充分燃烧，并且降低排烟热损失。还可以通过对其他辅机的设计改造来提高锅炉的燃烧效率，从而达到节能的目的。

2.3加强燃煤管理，保证燃煤质量

在锅炉燃烧过程中，还应该加强对燃煤的管理，提升燃煤的质量。燃煤是影响燃烧效率的一个很大的因素，因此在实际选择燃煤时，一定要结合燃煤锅炉的特性来选择最合适的燃煤，结合市场的规律来制定燃煤的管理制度，加强对供煤商的管理，才能真正从源头上控制好燃煤的质量，减少劣质燃煤的使用，从而提升燃煤的燃烧效率。如果煤中的含水量超过一定的值，在16%以上，也会影响燃烧热利用率。而如果能够确保燃煤的含水量在6%以下，就能够取得良好的节能效果。所以要控制好燃煤的含水量。

综上所述，对于锅炉供暖来讲，为了更好的将节能降耗的目标实现，就无法离开有关节能技术的支持。详细来讲，锅炉运行企业要将有关技术改造措施全面贯彻落实，将自身管理水平有效提高，严格计量监测锅炉供暖的过程中，合理将锅炉供暖的热效率提升，同时将锅炉实际运行情况和环境作为根据，将运行负荷水平优化调节，从而达到锅炉供暖效果的目标。

参考文献

[1]冯富莲.锅炉供暖节能技术的分析与研究[J].科技尚品，2016，01：211.

[2]焦永莲.供暖系统及热水锅炉安全经济运行研究[J].现代经济信息，2016，12：327.

[3]刘佳.论供暖锅炉给水处理[J].化工管理，2016，20：188.

论文作者:高震贤

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49aa4d48c03a92fa88378832.html