# 结构抗震鉴定与加固设计论文_周结稳

云南省建筑科学研究院 云南省昆明市 650223

摘要：地震灾害是人类面临的最严重的自然灾害之一，具有突发性、毁灭性、难预测的特点，受经济制约我国早期一些建筑普遍存在着抗震能力弱、功能单一的问题，因此，对现有建筑进行科学的抗震能力鉴定并采用合理的加固措施就变得尤为重要。

关键词：结构抗震；鉴定与加固；设计

一、现有建筑结构抗震鉴定分析

1、对建筑结构情况进行勘察

明确建筑结构的布置情况以及结构形式，相关的圈梁、支撑设计情况，同时，还要对建筑结构的支撑构造、构件、连接构造进行分析，查看其抗震性能，最后，对结构内部的设计尺寸以及相关几何参数进行鉴定分析。

2、建筑结构的实际作用发挥情况

关于建筑结构的实际作用，即是当初设计过程中，建筑结构是否起到了抗震作用，在遇到地震灾害时，是否能够具有较好的抵御能力。建筑结构实际作用鉴定，主要包括整体结构起到的作用、建筑物内外环境，这两方面在遇到地震灾害时，会起到什么样的作用。

3、地基基础的检查工作

地基检查工作，主要分析地基的稳定性，并且对地土层分布情况以及卧层情况进行有效较差，并对地基进行承载力测试，查看其承载力情况。同时，基桩的检测工作也是抗震坚定地重要内容之一。

4、维护结构的检查

维护结构是抗震设计的重要组成部分，可以有效地实现抗震目标。维护结构的检查，主要检查其构件尺寸大小以及相应的偏差检测，同时，还会对构件的外观质量和缺陷进行检查。

二、现有建筑结构抗震鉴定步骤分析

1、搜集建筑结构原始资料

当对现有建筑结构进行抗震鉴定之前，首先需要收集建筑结构的相关原始资料，内容主要包含建筑结构的施工设计方案、施工记录、勘验报告和工程验收报告等，通过这些资料可大致了解建筑物整体的情况，便于开展进一步工作，对于材料确实不全的应当进行相应的实测补充。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、实勘建筑结构的现状

有些建筑物因为年代久远或其他问题，原始资料缺失较多或记录不全，并且因为监管问题可能存在实物与资料情况不符等情况，因此需要实地勘验建筑结构的现状，不能纸上谈兵，否则将直接影响抗震测试的精确度，鉴定人员需要了解工程的施工质量和维护情况，注意相关的非抗震质量问题。

3、综合分析抗震性能

通过原始资料整理与实地勘察之后，根据建筑物的结构体系、结构布置、抗震承载力等因素，运用相应的方法对建筑结构的特点、布置、构造等进行鉴定，通过参照有关的抗震能力分析模型，估算建筑结构的实际抗震能力。

4、产生相关鉴定结论

在对现有建筑的宏观控制并对其抗震能力综合判定的基础上，整理出符合建筑结构实际情况的鉴定结论，不符合抗震性能指标要求的部分提出加固和维修建议，保证通过改造之后现有建筑能够符合抗震要求，达到使用目的。

三、现有建筑结构加固设计目标

对建筑结构的加固设计是有效提升建筑物抗震能力的重要手段，加固设计内容直接影响了建筑结构的抗震性能，对建筑结构的加固争取能够在突发性地震来临时起到适时的保护作用，降低地震给人民带来人身和财产损失。加固设计应当依据抗震鉴定结果为依据，以现行的规范、规程为标准，科学的、有针对性的进行加固设计，达到“小震不坏、中震能修、大震不倒”的设计目标。

1、内容

建筑结构加固设计是建筑物有效抗震的重要手段，其设计内容决定了建筑物的抗震性能，为了更好了解建筑物抗震性能鉴定，文章分析设计内容，以供参考，①加固设计的主体是预防，争取建筑物能够抵抗突发性地震；②加固设计的目标是建筑物遇到“小地震”时不会被震坏，遇到“中地震”时轻微损坏并能够快速修复，遇到“大地震”时不会整栋倒下，这样有利于降低地震带来的人身伤害和财物损害，有效增强建筑结构的抗震性能；③加固设计具有较强的针对性和实际性，加固设计过程中，要求设计工程师必须根据建筑物的实际地质条件和地理位置，进行详细的实际分析，使加固设计更有效提高建筑结构的抗震性能；④加固设计不但要进行简单一层防震，还要在有效抗震结构的基础上，增加抗震防线的建立，使建筑物得到多层保护；⑤加固设计在实践中应该注意以下几个应用原则：a设计内容要以地震前的预防为主，不要只考虑震后修复；b加固设计要以实际抗震鉴定结果和效果为设计依据；c加固设计的内容要全面，即加固设计要有全面性，进行全面设计是建筑业发展的要求，也是建筑结构抗震性能鉴定的需要，作为建筑加固工程设计师，理应站在整体建筑物的角度，以全面的眼光去考虑和设计，以此来提高建筑结构抗震性能，实现建筑结构有效抗震的目标。

2、措施

（1）改善加固方法。①要求施工员施工中必须结合建筑结构实际特点，来选取适合的加固方法，使建筑结构抗震能力得到有效提高；②建筑结构抗震鉴定中发现抗震结构构建不合理的问题，要求专业人员对其进行防震构件的增设，以此增加建筑结构的抗震性能，使其抗震性能得到进一步的提高，以达到有效降低损坏的目的；③在原来抗震结构建立的基础上，加强对建筑结构整体刚度的提升，使建筑结构增加一层有效维护结构，实现为居民提供安全生活空间的目标。

（2）提高对实际操作问题的重视。①强化施工人员的抗震鉴定意识，在实际工作中，能够对圈梁和壁柱进行相应处理，最后得到提高建筑结构抗震性能的目的，促使建筑结构稳定性更强；②施工人员在工程施工过程中尽可能不要损坏原有的建筑物，避免影响整体建筑结构的抗震性能；③加固工程中应注重加强建筑外墙养护工作，这样不但有利于解决实际操作问题，还有利于推进施工人员加固工作的效率和进度。

（3）完善抗震鉴定后的结构加固。①加固中施工人

员必须严格按照《建筑抗震加固技术规章》的基本原则进行建筑结构加固；②施工人员需要在建筑结构抗震鉴定后，对不同性能的相关结构，根据其特点选用适用方法，对结构进行不同的加固工作，以此来降低外界对建筑结构的影响，以达到规范抗震加固的目的；③要求施工员必须以鉴定信息为依据制定最佳的抗震加固方案，并将方案实施，使加固达到最佳状态。

（4）提高鉴定人员加固意识。①施工单位需要定期对鉴定人员进行专业化培训，进一步提升鉴定员自身的加固意识和加固技能，促使整体施工质量的提高，为居民提供良好的生活环境和空间；②施工单位应经常举行相关的文化活动，以此来提升鉴定员的加固意识，并加强对加固设计的宣传，使建筑结构达到最佳的加固状态。

结束语

综上所述，我们不难看出现有建筑结构进行抗震鉴定和加固设计的必要性。抗震鉴定是加固设计的前提和依据，可以更加直观地反应出建筑物的实际抗震性能，使建筑物在进行抗震改造过程中，更具针对性。同时，抗震加固设计是提升建筑物抗震能力的重要技术手段，通过对建筑物进行有效改造，可以提升建筑物的抗震能力，有效地地震灾害的破坏。因此，在实际改造过程中，要注重抗震鉴定与抗震加固设计的有机结合，更好地发挥二者作用，使我国建筑结构具备更好地抗震性能，从而降低地震灾害对人们生命财产的危害。

参考文献

[1]陈婷婷.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计研究[D].北京工业大学,2012.

[2]沈建薇.防屈曲耗能支撑加固既有建筑的抗震性能研究与分析[D].昆明理工大学,2014.

[3]范恩巧.砌体结构抗震鉴定与加固改造[D].河北工程大学,2014.

[4]郑先元.既有建筑结构鉴定与加固技术概述及应用[J].现代物业(上旬刊),2011,(1):54-61.

论文作者:周结稳

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第6期

论文发表时间:2018/7/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49eec48906e41b1717af83db.html