# 小兑冲（三）站水面流速系数分析论文_毛利权

云南省水文水资源局昆明分局 云南昆明 650216

摘要：在流量测验中，会遇到只能测得水面流速的特殊情况，通常采用经验水面流速系数计算垂线平均流速。本文通过2014～2015年部分实测流量资料，分析了小兑冲水文站的水面流速系数，为小兑冲水文站的流量测验提供重要参考。

关键词：水面流速系数；分析；小兑冲水文站

1、流域自然地理概况

小兑冲（三）站设于南盘江一级支流麦田河干流上，站址距河口距离1km，流入柴石滩水库，至源头河长63.8km，河道坡度0.898‰，流域植被率中等。

麦田河两岸山势陡峭、怪石嶙峋、溶洞四伏，是典型的喀斯特地貌区。该河发源于陆良县与马龙县交界的堆谷子山（高程2314.2m），河流自源头由东向西经马龙县纳章乡尖山村、猫猫洞村，在后洞村与右支流汇合后即转为暗河，伏流2.2km左右伏出，然后过纳章乡、竹园、湾子村，于南冲丫口进入宜良县境内，在大荞地村转向北至南过甸尾河村，在麦田村大桥下游2.2km处入暗河，伏流1km左右于九乡溶洞口流出，过小兑冲（三）水文站测验断面、老红山村，于小兑冲村西南汇入南盘江干流，现今汇口地已被柴石滩水库蓄水淹没。麦田河河长64.8km，全河流域面积517.9km2，在宜良县境内面积134.4km2。

麦田河流域属北亚热带气候区，多年平均气温16.6℃，极值最高为35.6℃（1966年5月1日），极值最低为零下6℃（1974年2月1日）；相对湿度为75.6%。降水一般集中在5～10月份，占年降水的85%左右，其中在7、8月又集中全年降水的40～50%。

2、依据资料

按《河流流量测验规范》（GB50179-2015），共施测30次比测流量进行了水面系数分析，分布在水位级1654.32m～1656.18m之间，测次涵盖了低、中、高水（详见表1）。

小兑冲（三）站水面流速系数一直采用经验系数0.85。本次分析采用小兑冲（三）站2014、2015年部分实测流量资料，资料由云南省水文水资源局小兑冲水文站施测，所用仪器由云南省水文水资源局检验，资料可靠。

3、水面流速系数分析

利用实测流量比测资料，计算水面流速系数（见表1）

表1 小兑冲（三）站水面流量系数分析表

利用实测流量资料，建立断面流量～水面虚流量的相关关系，见图1。

从图中可以看出，断面流量和水面虚流量具有显著的相关性（R2=0.9996），这说明小兑冲水文站水面流速系数具有一个相对确定的值，为0.8453，约为0.85。

由上图可知，小兑冲（三）站水面流速系数为0.85。

4、结语

由上述分析得出，小兑冲（三）站水面流速系数为0.85，与之前使用的经验系数0.85一致。

参考文献：

［1］《河流流量测验规范》GB 50179-2015 中国计划出版社.2015.

［2］朱晓原，张留柱，姚永熙.《水文测验实用手册》.中国水利水电出版社.2013.

论文作者:毛利权

论文发表刊物:《防护工程》2019年第7期

论文发表时间:2019/6/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4cc9cd7af403211927b068c1.html