# 风景园林工程中大树移栽施工技术探讨论文_钱陈飞

浙江双和环境建设有限公司 浙江绍兴 312000

摘要：在风景园林工程建设期间，大树移栽是重要的组成部分之一，但该项施工技术具有难度高、耗时长、成本大等特点，如果采取的施工技术不当，将严重影响树种的成活率，不利于风景园林的美观，导致施工成本增加。因此，研究分析风景园林工程中大树移栽施工技术具有重要的现实意义。

关键词：风景园林工程；大树移栽；施工技术

1大树移栽施工前期准备工作概述

1.1树穴挖掘工作

树穴挖掘工作是大树移栽施工准备工作过程中较为重要的一项工作，其直接关系的大树移栽的工作效率以及存活质量。对于树穴挖掘工作而言，其不是简单挖一个坑就可以，如果仅仅是简单的挖一个坑，很难有效的保证大树移栽质量。因此，在实际的树穴挖掘过程中，施工单位应根据季节、地区、移栽树木种类的不同，选择最为合适的树穴挖掘尺寸。这就要求风景园林设计人员在进行施工设计时，应对树木的类型、工程区域内的地质以及气候状况进行实际的勘察和研究，并根据具体的勘察结果确定树穴挖掘尺寸。

1.2土壤施肥工作

对于刚移栽的花草树木而言，其对于养分的消耗是非常的大的，通常，施工单位通过施工开始之前通过土壤施肥的方式来保证植物移栽对于养分的具体需求。但对于大树移栽而言，其所需要的养分较之一般的风景园林植物，数量更大，因此，在实际的施工开始之前，施工单位应对于施肥肥料的数量进行精确的计算，既要保证肥料可以满足树木成长对于养分的要求，还应防止施肥过度给施工单位以及大树带来的不良影响。需要注意的是，在进行土壤施肥工作时，应尽量选择天然肥料，比如腐叶、粪便等等，尽量避免选择化学肥料，如果必须要选择化学肥料，应对其用量进行精密的计算。

1.3树木选择工作

树木选择工作是整个大树移栽准备阶段最为重要的一项工作，其直接的关系到树木移栽的存活率以及风景园林的完整性。因此，在这一阶段，施工单位应首先根据设计方案的要求来确定应用什么类型的树木；其次，在进行树木品种选择时，应对其健康状况、生长情况进行检查，尽量选择一些生长状态良好、无病虫害且无损伤的树木，选择好之后进行标记，并同时对其进行管理。在这一过程中需要注意的是，在大树挖掘过程中，应对其根部的保护进行重视，并同时做好相应的杀菌消毒及树木伤口修复工作。

2大树移栽施工的准备工作

2.1树木的选择

在风景园林大树移栽施工前，应严格甄选所需要移植的树木，从树木的种类、形态、年龄等多方面考虑。首先结合城市风景园林工程的实际情况，包括当地的自然环境、气候条件等，选择相符的树木。其次尽量选择生长发育良好的树木，确保树木的表面无损伤，具有较高的生命力，从而提高大树移栽之后的成活率。最后遵循“就近原则”，如果选择的树木距离风景园林地较远，相对运输时间就长，一定程度上不利于大树移栽之后的树木成活。此外，在树木的运输过程中，或多或少会受到外界环境的影响，导致树根受损，其成活率也不会特别高。

2.2移植树坑的挖掘

通常情况下，春季尤其是早春是树穴挖掘的最佳时节。在这个时间里，冬天刚刚结束，大地虽然尚处于冰冻状态，但是树穴周围的土壤已经得到了初步的解冻，且处于较为硬结的状态。这样在树坑挖掘过程中，四周的土层不会出现较大范围的滑落，减少了大树移栽工作中很多道工序。对于夏季而言，受到高温的影响，水分蒸发较快。如果在这个季节挖树坑，会造成开挖后树坑中的水分在高温下快速蒸发，不利于树木的移栽成活。对于秋冬两季而言，树木虽然处于休眠状态，树干停止了生长，但其根部仍处于正常的吸收状态，如果进行移栽施工，树木根部受到的损伤很难及时修复，也不利于树木移栽后的成活。此外，如果在北方的冬季进行大树移栽施工，为了避免低温环境导致树木的根部受损，应采取有效的措施对树木根部进行保温。

2.3底肥的施加

在风景园林工程大树移栽施工之前，还可以对移栽区域施入底肥，常见的底肥包括树木的枝叶、人畜的排泄物等多种形式。特别注意施肥的用量，结合移栽树木的树种、大小以及形态，对底肥施用量进行科学的计算，一般情况下，每个树坑的底肥用量不超过10kg。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施完底肥后，要及时覆盖泥土，厚度控制在20cm左右，如果覆盖厚度过浅，肥料在发酵作用的影响下，可能导致植物的根系出现“烧死”现象，造成大树根系腐烂，不利于大树的成活。

3风景园林工程中大树移栽施工

大树移栽施工技术的高低关系着大树移栽后的成活率，也关系着整个风景园林工程的建设质量，因此，必须重视大树移栽施工技术的选择。在移栽前，应根据移栽树木的生长发育情况以及移栽所处的生态环境条件，合理选择土球大小。为了提高大树的移栽成活率，必须带土球移栽。如果大树土球较大，可以采用蒲包包装，但在草绳包扎过程中，应避免包扎过于紧密，这样可能会导致树木的新根生长发育受到影响。在树木运输过程中，为了提高移栽后树木的成活率，应采取必要的措施保护树木，尤其应格外注意树根部位的保护，避免其受到损害。在运输到指定位置后，利用吊车辅助，进行大树移栽，直到树木进入到树穴之后，再去除土球外部的草绳，确保树木根系的再生长。

4大树移栽施工过程中相关技术分析

4.1大树运输及保护技术

在大树移栽施工过程中，应对每一个施工环节进行重视，并在最大限度上保证大树的状态。简答来说，施工单位相关工作人员应对大树的生长特性及状况、移栽环节特点及注意事项进行全面的分析，并以此来确定大树移栽过程中树根部土球大小及包扎方法，如果树木根部土球较大，则需要应用蒲包对其进行绑扎；在其实际的运输过程中，应委派专门的工作人员对其进行养护管理，防止其受到损害，以此来保证大树土球根部的完整性。

4.2大树修剪与支撑技术

在大树移栽施工过程中，大树的修剪与支撑是其中不可或缺的一项环节，做好相应修剪与支撑工作对于提升树木的存活率以及降低病虫害发生率有着非常积极的意义。因此，在实际的施工过程中，现场施工人员应做将树木中的枯枝、病枝等饯行剪除，并在大树植入树穴后，做好相应的支撑工作，这样做的主要目的就在方式树木在生长过程中出现倾斜。

5大树移栽养护技术分析

5.1树木包干技术

树木包干技术是大树移栽种植完成后保证树木温度和湿度较为重要的一项技术，对于保证大树存活率具有着非常积极的意义。通常来说，在大树移栽种植完成后，施工单位都会采用树木包干这一技术。现阶段较为常用的树木包干技术多为塑料薄膜包干技术，这种技术不仅可以有效的保护树木的树体，还可以在较大程度上保证树木的生长速度。不仅如此，这种包干技术施工工艺简单且成本较低，在保证树木存活率方面发挥着非常积极的作用。

5.2喷水及遮阴处理技术

待树木移栽种植完成后，尽管已经对其进行包干处理，但同样不可避免的会导致大量的水分流失，因此，在大树移栽养护过程中，还应将喷水及遮阴处理技术应用及其中。首先是喷水处理，施工单位在大树移栽种植完成后，应对树木各个部位及所有空间进行均匀喷水，或者采用吊水的方式来对树木进行输水；其次是遮阴处理技术，通常来说，树木遮阴技术大多是通过遮阴棚来完成，以此来为树木遮挡70%的日光，对于提升树木存活率具有着非常积极的意义。

6结论

综上所述，随着现阶段风景园林工程建设技术的不断提升，越来越多的风景园林施工过程中更倾向于使用已经成品的大型树木进行施工。尽管这种大型树木可以在较大程度上提升风景园林的施工效率以及保证后续的使用效果，但是其对于施工技术却有着较高的要求。在实际的大树移栽工程施工过程中，只有在施工前、施工时以及施工完成后的养护各个不同阶段选择合适的施工技术，才能真正的保证其存活率，最终实现风景园林工程建设完整性及整体质量的提升。

参考文献：

[1]姜言龙.园林工程大树移栽施工技术探讨[J].新农业，2018（13）：18-19.

[2]黄雪芬.风景园林绿化工程中的大树移栽及养护管理技术[J].居舍，2018（17）：97.

[3]刘银飞.试论风景园林工程中大树移栽的施工技术[J].门窗，2018（10）：91.

[4]谢伟巍，蒋志勇.探讨风景园林工程中大树移栽的施工技术[J].建材与装饰，2018（16）：77-78.

论文作者:钱陈飞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第19期

论文发表时间:2019/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4e78a0372d67e069904997a8.html