# 桃林幼儿园施工技术问题浅析论文_缪庄勇

上海昆卓建筑工程有限公司 201206

摘要：本文结合桃林幼儿园的工程实例，对于幼儿园工程施工中的常见重难点问题及施工技术要点进行了浅析，并提出了相应的解决方法，以期能为类似的项目提供参考与借鉴。

关键词：幼儿园；施工技术；问题浅析

1 桃林幼儿园项目概况

本工程位于上海市浦东新区川沙新市镇C08-09地块，北临华川路、东临城市公共绿地，南、西为住宅小区。工程建筑总面积为6422.66m2，共三层，高12m；最大跨度9.3m，单体建筑面积为6250.43m2。工程的主要结构为框架结构，附属用房为钢筋混凝土框架结构。

2 桃林幼儿园工程的施工重难点分析

2.1 施工工期短，工作量大，工程质量要求高

该工程施工时间紧张，且施工时间处在雨季中，雨水量多，强度大，严重影响着施工工程的顺利进行。另外，工程能够操作的整个基地面积较小，且施工时还要划分出生活区、办公区以及材料加工方的区域。因此，作业面窄的现状也会对施工效率产生阻碍。由于土建工程、排水工程与其他工程往往需要交叉施工，再加上工期时间上的要求，因此必须要着重解决交叉施工中出现的各种问题。

2.2 现场临水临电的接入点比较远

在本次工程中，临水临电要从距离工程项目外100m处的居民区来进行接入，这就导致临水临电的管线过长。而过长的临水临电管线，也必然会为施工过程带来一定的安全隐患。因此，在施工前期，临水临电装置的保护也是不可忽视的一环。

2.3 施工具体控制重点

（1）想要加快施工进度，就要插入粗装修、机电安装、外立面装修等专业施工于主体施工结构中。

（2）在测量定位工作前，必须要全面把握各项技术参数准确无误，严格按照技术流程要求做好测量放线的计算工作，绘制出完善的平面控制网和高程控制网。

（3）在结构施工阶段，要先确定样板。样板施工应每道工序施工之前来进行。想要减少因施工期间的技术问题所带来的影响，就应提前确定样板，对其进行细化设计。

3 桃林幼儿园施工技术要点的解决方案与分析

3.1 相关技术重难点解决方案

3.1.1 加大施工详图设计的力度，以保证工期

图纸的深度和设计的质量是施工中的重要依据，完善的图纸设计可以有效地减少设计修改和不必要的返工。故在该项目中，施工方非常重视图纸会审、详图以及综合图的设计工作。要严格进行图纸会审，与设计人员进行有效的协调和沟通，以避免由于各专业衔接不到位而产生问题的可能，最大程度地争取一次验收合格，避免返工。以达到在有限时间内，缩短工期、提高工程质量的目的。

3.1.2 临水临电管路过长的解决方案

在本次工程中，针对临水和临电的问题，我们先是将临电接入先设置的总的配电房，严格按规范要求架空或埋地处理了总配电房至二级箱柜的电缆，因为该电缆是整个供电系统的主动脉，所以在施工中制定和完善了管线的加固和保护，应文明工地要求做好每一个细节，对于过长的临水临电管线，采用黄沙坞膀，并浇筑混凝土，确保管线避免遭受物体打击、车辆碾压或介质腐蚀而损坏。

3.2 主抓关键施工线路和节点

3.2.1 预应力管桩施工方案

本工程采用PHC AB 400 95混凝土预应力管桩，采用1台YZY800型步履式全液压静力压桩机，静力压桩施工工艺在以其就位准确、沉桩无震动、无噪音、无污染的特点受到了业内各界的欢迎。另外，静力压桩在一定条件下可以提高单桩承载力，施工安全可靠。由于静力压桩无噪音，可以24h进行施工，且施工为全液压夹持桩体向下施力，可以避免锤击应力和打碎桩头，施工速度快，效率高，压桩速度可达2m/min，较锤击法节约了工期1/3的进度。静压桩机采用全液压方式，施工中无噪音、无震动、无污染，施工安全可靠，纵横移动方便灵活，便于拆装、运输。预应力管桩施工工艺流程如图1：

（注：（a）测量放样、桩机和桩就位对中调直；（b）压桩；（c）电焊接桩；（d）再压桩、再接桩，再压桩；（e）测标高度。1-压桩机；2-送桩器；3-桩；4-接桩）

3.2.2 钢筋工程

本工程所采用的钢筋主要为I、II、III级钢筋，主要受力钢筋有直径Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32等。

钢筋工程施工部署如下：

钢筋的场内运输：现场布置一台塔吊，负责钢筋的水平和垂直运输。

（2）钢筋的连接：本工程底板钢筋全部采用直螺纹连接，地下室墙板直径大于Φ16的钢筋采用直螺纹连接，其他均采用绑扎连接；主体结构柱、梁钢筋大于Φ16的均采用直螺纹连接，其他均采用绑扎连接。后浇带、变形缝处控制不留接头，一次绑扎成形。其它规格的钢筋采用焊接或搭接。

（3）钢筋的定位：地下室底板下层定位采用砼垫块，上层钢筋采用“几”字型钢筋支撑；墙体钢筋定位采用增设梯子筋及塑料定位卡环；顶板钢筋负弯矩钢筋的定位采用塑料支架支撑。

3.2.3 混凝土工程

本工程结构所用混凝土均采用商品混凝土，应选择具有良好质量保证的大型预拌混凝土。场外运输采用混凝土输送车，场内采用混凝土输送泵。以固定式柴油输送泵为主，汽车输送泵配合，以便对不同强度等级的混凝土梁柱接头进行处理。工程框架柱、框架梁的不同砼强度交接处理：在梁两侧1.5倍梁高处采用双道钢丝网片进行支挡，避免柱的高标号砼混入低标号的梁、板砼内。

混凝土浇筑顺序如下：基础混凝土按照设计留置的后浇带划分区段，分仓浇筑；墙板砼施工缝留置在底板以上300高处，采用3mm厚钢板止水带；墙板混凝土浇筑采用斜向分层法；主体阶段按照后浇带位置，分段一次浇注柱、墙、梁、板结构。

3.2.4 砌体工程

本工程砌体设计主要为多孔砖砌块。砌体在主体结构完成后，插入砌体施工，然后逐层跟进。砌筑砂浆采用商品砂浆。

3.2.5 给排水工程

在本次工程中，给排水管道的施工主要应遵循以下原则：先预制、后安装；先干管、后支管；先立管、后水平管；先高处、后低处；先里后外；先设备配管、后管线安装；先系统试压冲洗，最后进行防腐、保温及隐蔽验收。

就管道连接技术来说，因为本工程系统比较多，各种管道的连接方式不一、材质不一、形式多种多样，所以给水管道和排水管道应分别采用不同的安装方法。

（1）给水管道的安装

①内外壁热镀锌钢管丝扣采用机械套丝，对于管径DN25mm以上的要分两次进行套丝，不可一次套成，要保证管子螺纹的规整，不得产生断丝或缺丝的问题。

②要按旋转方向一次装好螺纹管件，一定不能倒向。安装后，外露2～3扣螺纹为宜，然后立即清除剩余填料。刷图防锈漆防腐，以保证外露螺纹涂樟丹不被腐蚀。

③在对管道螺纹进行连接时，要注意在管件或阀件的内螺纹和管件的外螺纹之间浸入油麻。先将麻丝抖松成薄而均匀的纤维，从螺纹的第二扣开始，沿螺纹方向进行缠绕。缠绕好后，表面沿螺纹方向涂白铅油，然后拧上管件，再用管钳收紧。填料缠绕要适当，不得把白铅油、麻丝从管端挤入管腔，以免堵塞管路。

④必须使用切管器垂直切断PP-R管，切断后也要注意切头的清洁工作。

⑤在PP-R管道插入深度处做记号（等于接头的承插深度）。在管材生产企业提供的焊接工具上进行整个嵌入深度加热，包括管材和管件。完成加热工工作后，均匀而平稳地把管材插入管件中，保证二者的牢固衔接。之后再进行冷却工作。

⑥PP-R管与其他管材的连接可采用专用接头。熔接连接管道的接合面应是一定均匀的熔接圈，不能出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不均匀的现象。

（2）排水管道安装

①依据设计图纸要求的坐标、标高预留出槽洞或预埋套管。采用托吊管安装时，应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时，将预制加工好的管段，按编号运至安装部位进行安装。

②在立管中，应该每隔一层设置一个检查口。另外，针对那些在最底层和有卫生器具的最高层以及楼层转弯，处都应设置立管检查口。安装时应注意：立管检查口的位置和朝向要便于检修，安装高度为距地面1m。安装立管在检查口处，应设检修门。

③在污水横管上也应设置清扫口或检查口，污水横管主要指的是连接2个及2个以上的大便器、3个及3个以上的卫生器具以及转角小于135°的横管。

④应设置检查口或清扫口在污水横管的直线管段处，此项工作需要在按照设计所要求的距离位置来进行。

4 结语

综上所述，为了使此类建筑的施工速度和质量有所提升，施工人员需要对施工技术要点方面进行分析，并且需要对施工工作的现状有所把握，为复杂的施工工作奠定坚实的基础。除此之外，与各方进行协调配合也是施工中的重点。要加强与各单位的联系，树立统一的施工指导方案。以便发现问题，及时进行解决。当然，与工程现场的周边居民取得信任与支持也是保证施工顺利进行的关键。只有取得当地群众的支持，这样才能和谐施工。希望本文对于该项目施工技术中的具体问题分析与解决方案，能够对有关部门的工作开展提供一定的帮助。

参考文献

[1]桃林幼儿园新建园区标书[Z].

[2]李久林.建筑施工现场临水临电的设施规划[J].建筑安全，2009.

论文作者:缪庄勇

论文发表刊物:《基层建设》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f3ca498124beaceea98f1be.html