# 园林绿化中苗木种植施工与养护技术探析论文_周雯

江苏世邦建设有限公司 江苏常州 213200

摘要：随着城市化进程的不断加快，人们对于生存环境也提出了更高的要求，因此园林绿化工程应运而生。园林绿化工程的出现，不仅改善了人们的生存环境，提高了人们的生活质量，而且还绿化和美化了生态环境，有利于社会经济的可持续发展。因此在今后的工作中，就要从苗木种植施工与养护技术的提高，促使园林绿化工程的高效开展，提高工程项目的质量与效率。

关键词：园林绿化；苗木种植；养护技术

引言：近几年来，随着园林绿化工程项目数量的不断增多，园林绿化工程中存在的问题也越来越突出，直接影响着园林绿化的高速发展。要想促使园林绿化获得高速发展，就要针对其存在的各种问题，制定切实有效的解决措施，从而优化生活环境，净化城市空气，促进生态环境的可持续发展。

一、园林绿化中苗木种植施工中存在的问题

（一）树种选择不合理

对于园林绿化工程中的苗木种植施工来讲，其存在的问题主要表现在两个方面，分别为树种选择不合理和缺乏养护管理。树种选择不合理主要表现在：设计人员没有对当地的地质地形、气候水文、土壤环境等有一个全面充分的了解，没有制定科学合理的种植计划；过于重视观赏效果以及经济效益，忽略了植物之间的生态关系；没有结合城市的发展目标，选择的树种缺乏实效性。

（二）缺乏养护管理

缺乏养护管理主要表现在：在苗木种植之后，并没有根据苗木的实际生长情况，做好浇水灌溉、除草、病虫害防治、施肥等，导致苗木的存活率低下，严重违背了施工理念。当苗木的质量降低时，其观赏价值以及绿化效果也会相继丧失，将会造成巨大的生态破坏以及经济损失。为了充分发挥园林绿化的功能与价值，就要从苗木种植施工与养护工作开始，提高苗木的质量。

二、做好园林绿化中苗木种植施工的有效措施

（一）做好苗木的选择

我国幅员辽阔，地域差异较大，因此苗木的生存环境也有所不同。在园林绿化中的苗木种植施工中，第一步需要做好苗木的选择。苗木的选择关系到苗木的存活率，因此一定要遵循因地制宜的原则。在苗木种植之前，需要对当地的地质地形、气候水文、土壤环境等有一个全面充分的了解，然后根据当地的发展目标，选择存活率较高、绿化效果较强、种植成本较低的苗木，要从采购、运输以及移栽等环节做好质量管控。

在采购环节中，要充分考察当地的实际情况，并做好记录工作，制定合理的采购计划。如我国的广西、广东南部、福建东南部以及台湾省的中南部，土壤类型为砖红壤和红壤之间的过渡类型，属于南亚热带季风气候，年平均气温在21-22℃，年降水量在1200-2000mm之间，土壤肥力较差，呈酸性，因此适宜种植常绿阔叶林；而我国的秦岭、淮河、大巴山和长江以南、长江下游地带，属于典型的黄红壤和棕壤过渡类型，亚热带季风区，夏季高温，冬季较冷，年平均气温在15-18℃，年降水量在750-1000mm，因此适宜植被为落叶阔叶林。要根据不同地区的相关特点，购买质量合格、渠道正规、品种纯度较高、根系完好的苗木。在运输过程中，要按照苗木大小依次捆好，缓慢放置运输车中，防止土球破裂。要整齐堆放，错落有致，避免运输途中受到挤压或者颠簸导致土球散开。在移栽时，需要做好现场的清理工作，设置排水设置，按照苗木的种类合理规划移栽区域，将株距与行距控制在合理的范围内，并且及时浇水灌溉。

（二）移栽时节的选择

为了保障苗木的存活率，合理选择移栽时节也是非常重要的一个环节，因此在苗木种植施工中也要高度重视。移栽时节的选择，首先要选择有利于苗木保湿、防止苗木过分失水和苗木愈合生根的气象条件，尤其是温度和水分。其次要选择有利于苗木生根发芽、维持体内水分代谢的外界环境条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，选择春季和秋季栽植最好，也就是苗木开始大量落叶后到土壤冻结之前，以及萌芽前苗木刚开始生命活动的时候。这两个时期苗木对水分和养分的需求量较小，体内存储着大量的营养物质，有着较高的生命活力，在移栽后，有利于苗木根系伤口愈合以及新根的再生。

（三）要保障苗木布局协调

园林绿化就是为了美化绿化城市环境，为人们营造一个舒适的生存环境，因此还要做好苗木之间的布局协调，才能促使苗木合理生长。做好苗木布局协调工作需要分为三个步骤：第一，要结合园林施工的设计图纸以及施工方案，在苗木移栽时确保高度以及形态一致，避免出现歪斜以及随意搭配的现象；第二，要根据苗木的生长特点进行合理搭配，要满足园林绿化工程项目的生态化与人性化特点；第三，要合理搭配苗木的颜色，要根据苗木的生长特点来搭配其颜色，为人们带来独特的视觉体验。

三、园林绿化中苗木养护技术分析

（一）做好浇水灌溉

水分是确保苗木生长的前提条件，因此就要做好浇水灌溉工作。在浇水灌溉中，既要满足苗木的生长需求，还要遵循节约的理念。应当以春季浇水灌溉为重点，根据不同植物的生长特性，采用清水进行喷灌和微喷灌，遵循多次少量勤浇水的原则，时刻保持土壤湿润。此外还可以选择沟灌的方式，顺着苗木的行间开挖深度在20-25cm、宽度在30-40cm的条沟，灌水时以灌满沟为准，待水下渗之后，及时将沟填平。

（二）做好施肥管理

苗木在生长过程中也离不开养分，因此工作人员就要采用科学合理的方式，做好施肥管理工作，促使苗木健康成长。在施肥过程中，应当充分考虑苗木的生长特点，比如春夏季节是苗木生长的关键时期，因此就要加大施肥力度，促使土壤状态保持最佳。肥料尽量选择天然绿色的品种，不会威胁到苗木的健康生长以及土壤环境，可以将苗木的落叶堆积在树根旁，作为自然肥料。苗木在施肥过程中，应当时刻掌握天气状况，天气晴朗、土壤干燥时施肥有利于苗木吸收；还要根据肥料的特性进行施肥，如氮肥在土壤中的移动性较强，以浅施渗透到根系分布层内，有利于苗木的吸收。钾肥的移动性较差，磷肥的移动性也较差，就应当采用深施到根系分布最多处，才能充分发挥肥料的作用。

（三）除草管理

在苗木的生长期，如果周围有大量的杂草生存，将会吸收苗木的养分，影响苗木的健康生长。因此在养护中，还要做好除草管理，保持土壤具有较强的透气性以及透水性。尽量采用人工除草的方式，避免使用机械设备以及化学材料，防止对苗木造成损伤。

（四）病虫害防治

相关资料显示，我国园林植物中的虫害多达八千多种，病害多达五千多种，对于苗木的生长已经造成了非常严重的影响。比如光肩星天牛、双条杉天牛、吉丁虫、天幕毛虫、舞毒蛾等，会对苗木造成毁灭性影响。因此做好病虫害防治工作就十分重要，常见的防治方法由化学防治、生物防治、物理机械防治、加强植物检疫、科学种植和管理等方法。其中生物防治是最绿色环保的措施，可以采用保护和利用天敌、喷洒昆虫信息素、微生物杀虫剂、植物源农药等方法，不仅可以保护生态环境，促使生态环境的可持续发展，还可以防治很多种病虫害，应用效果比较明显。

结语：综上所述，在园林绿化工程中，苗木种植施工与养护技术也是关键的组成部分，对园林绿化有着很大的贡献。因此在今后的发展中，就要高度重视苗木种植施工与养护技术，提出切实有效的解决措施，从而促使苗木健康成长，促使我国园林绿化行业的可持续发展。

参考文献：

[1]刘琦.园林绿化中苗木种植施工与养护技术剖析[J].农民致富之友，2018，（21）：190.

[2]王树刚.园林绿化中苗木种植施工与养护技术分析[J].建材与装饰，2018，（45）：44-45.

[3]张明霞.园林绿化中的苗木种植施工与养护技术浅析[J].建筑工程技术与设计，2018，（35）：4212.

论文作者:周雯

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第27期

论文发表时间:2019/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f46c00c7e79bd8b49c2755b.html