# 公路市政工程桩基钻孔施工技术探析论文_李波

昆明建设咨询监理有限公司 云南昆明 650228

摘要：近些年来我国开展的公路桥梁的工程比较多，而且工程的规模持续扩大，桥梁施工的质量也开始被关注，路桥桩基是工程中的基础工程，但是相对来说比较隐蔽，而且该工程的内在环节很多，常常因为一个极小的原因就造成了质量问题。从而诱发安全事故。路桥桩基在施工的时候，一般都会使用钻孔技术，因为钻孔技术能够解决一些问题，使用了钻孔技术，工程的效率就提高，而且工程花费的资金也相对少。

关键词：公路工程；路桥桩基；钻孔；施工技术

1施工前的准备工作

1.1根据工程需求选择钻机

在整个钻孔施工中，钻机是最为重要的施工设备之一。在实际施工中，由于施工环境和施工需求的不同，钻机也应当进行针对性的筛选，保证其性能和型号都能满足施工需求。目前，我国建筑市场上有各种种类的钻机，其在性能方面也有所区别，这需要专业人员提前根据施工情况做好钻机的选择，做好基本准备工作。

1.2选择场地时的考虑因素

要保证钻孔施工工作的顺利开展，施工场地的合理选择是重要环节。在实际准备过程中，场地的选择需要结合桩基设计尺寸来进行考虑，在此基础上综合考虑其他可能产生的各种情况，第一是工地是否属于较多降水量的情况；第二是施工是否受到水位上涨的影响；第三是水源供水能否满足施工需求等，通过全方面计划来保证场地选择科学合理。通常情况下，在对施工场地进行划分的时候，首先需要满足桩基的设计尺寸，同时实现场地高度的控制，将其设置在高于附近环境的区域并尽量靠近水源地来进行设置。

1.3护筒准备的注意事项

钻孔施工工程所需要覆盖的内容很多，护筒也是不可忽视的重点，他的作用主要是有效保持并固定桩位，预防桩位因为水而影响其稳定性。通常情况下，护筒的准备工作包括几个方面。第一是护筒原材料的选择，其需要根据整个工程的实际需求来确定，要实现护筒的稳定性，在实际施工中的原材料可以选择钢板和钢筋混凝土。在特殊情况下，则可能对护筒的深度有特殊要求，这需要施工人员能在执行中全面去除护筒内的土体。要实现护筒的特定深度，可以选择锤击的方式来进行，以保证其能具有较高的稳定性。第二是钻孔施工要顺利开展，首先需要严格控制护筒的内径，其应当大于桩径。护筒顶部和地下水之间的距离也需要严格控制，必须大于或等于地下水位的1.5m。在实际施工中，为了保证护筒的可靠性，必须对埋设深度加以确定并满足施工对土质的要求。

2路桥桩基施工中钻孔施工技术的运用

2.1对钻孔施工技术质量的要求

因钻孔施工技术在公路工程中尤为重要，故对钻孔施工技术的质量要求非常严格。在该技术的施工过程中，必须将孔洞和桩径两者中心圆点之间的距离保持在5cm之内；孔径的尺寸必须大于桩径的尺寸。在施工过程中，需保持孔的整体性；在正常情况下，孔的形状必须均匀且竖直；若孔的形成发生倾斜的现象，那么工作人员就必须将孔倾斜程度控制在一定范围内，这个范围需符合工程的设计要求，避免对整个工程的后续工作造成影响。在进行钻孔的过程中，孔的沉淀厚度需与工程的设计要求相吻合；正常情况下，孔的沉淀厚度需保持在5cm的范围内，才能使施工顺利进行。

2.2钻孔施工中必须控制的因素

2.2.1桩基钻孔施工前的准备工作

桩基钻孔施工前，若准备工作未做到位，会给整个工程的进度造成巨大影响，导致施工工作不能顺利进行，故在进行施工时必须按照工程的相关要求来实施，并将要求与实际情况相互结合，做好充分的准备。准备工作的内容主要包括：施工材料的准备、施工设备的检查、材料的尺寸大小和规模检查、施工场地的合理选择和施工器械的状态等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2钻孔地质剖面图

钻孔的施工过程是在钻孔地质剖面图的帮助下完成的，钻孔地质剖面图的精准度与钻孔施工质量有直接关系。故在施工前，应由专业水平较高的技术人员先对施工场地进行分析，由技术人员根据场地的实际情况绘制出精准的钻孔地质剖面图，给钻孔施工技术提供科学依据。

2.2.3施工过程需根据土质来进行

在进行钻孔施工过程中，不可只依据钻孔的流程来进行，应先对地质的实际情况进行检测和记录，并将施工中提取的钻渣进行存放，为后续工作提供依据。工作人员在进行每一个工作环节时需将实际情况与之结合，使整个施工过程具有一定的连贯性和有效性。

2.2.4关注开钻入土工作

在钻孔施工工作中，开钻入土工作必不可少。在进行开钻入土时，需在护筒中放入适量的黄泥，且确保孔位呈竖直状态，钻杆呈垂直状态；还要随时观察钻杆的方向，若非垂直方向，必须及时调整。同时，合理掌握钻机钻进的速度，当速度过快时容易导致缩孔；当速度过慢时又会耽误工期；所以要合理控制钻机钻进速度，尽量将速度控制在不快不慢的状态。

2.2.5全面检查钻机的钻头

在全程施工中，都要对钻机的钻头实施检查工作。特别是检查钻头的磨损程度，当钻头磨损程度较严重时需及时更新，并将磨损的钻头尽量修补，避免磨损的钻头影响工程的进度，保持施工过程的连贯。

2.3清孔

当桩基钻孔的深度与相关标准相吻合时，需停止钻机钻孔工作；认真仔细检查桩基钻孔的深度以及孔径的大小，检查孔径与设计要求的符合度。待检查完毕后，把检查结果上报，待相关管理人员批准后再实施清孔工作。带清孔工作结束后，必须对本环节认真验收；待相关人员验收后，利用成孔检测技术来检测桩基成孔情况；若验收符合标准便开始实施下一环节，反之进行改进。

2.4吊装钢筋笼和混凝土浇筑

2.4.1吊装钢筋笼

成孔检测合格后的下一个环节便是钢筋笼的下方工作。在普通情况下，采用的检孔器都要比钻孔桩基钢筋笼的直径大10cm，但必须小于钻头的直径，且长度需是桩径的5倍左右。待各项指标均符合标准后，便可将钢筋笼下放。钢筋笼的制作要求需符合工程的设计标准，普遍使用现场分段制作；分段钢筋的焊接和吊装步骤需在空口完成，当钢筋笼准备好后，便进行骨架固定，避免骨架出现上浮的现象而导致施工无法实施。在钢筋笼不变形的情况下进行钢筋笼的入孔工作，方法采用双点起吊。

2.4.2混凝土浇筑

保证混凝土浇筑的工作质量也是相当重要的环节。提高混凝土浇筑工作质量的方法也有很多，合理把握混凝土浇筑的速度是提高混凝土浇筑工作质量的有效方法；当混凝土浇筑的速度太快时，会使钢筋笼出现上浮的现象；当混凝土浇筑的速度太慢时，会导致混凝土在下落的过程中不能形成良好的冲击力；在这种情况下便出现桩体不均匀的状况。适当处理改善导管与混凝土料，可有效降低堵管的发生率。将吊臂上下移动的速度进行适当地控制，防止速度太快或太慢，导致施工速度不好掌握。在混凝土浇筑时，将导管掩埋深度控制在2～6m之间，避免导管发生拔漏的现象，避免浇筑时间太长出现拔管断裂的现象。

3结语

路桥施工对于交通建设的发展有着非常重要的作用，一方面能够提升各个区域的联系，另一方面也能促进区域经济的发展。因此一定要保证道路桥梁施工的质量，这样才能促进路桥作用的发挥。路桥桩基是公路工程施工中的基础，钻孔施工技术是路桥桩基施工中最常见的技术之一。

参考文献：

[1]张立春.公路工程路桥桩基钻孔施工技术探析[J].黑龙江科技信息，2014，04：196.

[2]武小同.公路工程路桥桩基钻孔施工技术探析[J].黑龙江交通科技，2014，10：112.

[3]禹鑫.路桥工程中桩基钻孔的施工技术[J].四川建材，2015，01：172-173.

论文作者:李波

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51801cc68eacf30079bfb694.html