# 无人值守智能地磅称重系统在建筑工程中的应用论文_陈熙阳,杨鹏,潘成勇,蔡昇烨

陈熙阳 杨鹏 潘成勇 蔡昇烨

中建二局第一建筑工程有限公司 广东 深圳 518003

摘 要：随着互联网的广泛普及，智能化应用被应用到越来越多的行业当中，也使得智能称重在计量行业的应用显得尤为重要。智能化地磅称重不仅解决了传统意义上需要专人进行管理的问题，而且还能做到更加快速、高效率称重，实现数据自动上传整理，避免因人员记录而出现错误。

关键词：地磅；称重；智能化；

1、工程概况

本工程位于深圳市盐田区海山街道深盐路与东海路交界处，东侧为下梧桐路，西侧为荔山路，南侧为深盐路，北侧为梧桐路。本工程建设用地14844.36万平方米，总建筑面积143622.49万平方米。其中1-02地块建设用地面积12759.51平方米，总建筑面积125246.36平方米，由A座、B座两栋产业研发用房（含部分地上车库）及一栋宿舍楼组成。1-03地块建设用地面积为2084.85平方米，总建筑面积18376.13平方米，仅有一栋住宅楼。因本工程场地限制，只设置一个大门，由于进出车辆较多，为避免人员在称重记录过程出现错误及车辆在大门处的堵塞，提高称重效率，所以本工程实行无人值守智能地磅称重系统，以满足现场需要。

2、系统特性及优点

1)智能化过磅系统可以有效缩短称重时间，提供效率；

2)智能化过磅系统无需专人进行看守，可以减少人员配置，提高项目的经济效益；

3)智能化过磅系统可以填补漏洞，系统自动记录数据，杜绝人员手动输入，信息自动采集；

4)智能化过磅系统可与APP进行绑定，人员可远程进行查看记录与来往车辆信息；

5)智能化过磅系统可以自动关联订单信息，防止供应商不按照合同进行执行的情况出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

6)智能化过磅系统每周/周月自动进行数据分析与汇总，可以及时有效的反应出货物数量及供应商的履约情况；

7)视频监控系统对过磅过程全程录像，可通过APP过程查看，杜绝车辆作弊行为；

3、 系统组成

1)智能地磅系统硬件包含红绿灯、道闸、语音监控、读卡机等；

2)软件系统包含自动识别系统、道闸系统、监控系统、语音系统、调度排队系统、车牌识别系统；

3)道闸系统：限制车辆行驶的通道出入；

4)调度排队系统：指引车辆排队，按顺序去指定仓库；

5)语音系统：语音播报，对话功能；

6)车牌识别系统：支持车牌自动识别；

7)自动识别系统：读卡器自动识别车辆；

8)监控系统：可有效杜绝司机作弊行为，通过摄像头进行信息的采集、传输和记录；

4、无人值守智能地磅称重系统流程

首先，所有称重的车辆在上磅称重前必须提前预约，车辆贴上标签，录入车辆等有关信息。

1)地感线圈车检器检测到车辆上磅，确定车辆上磅方向，系统打开RFID

读卡器和上磅档杆，准备读取电子车牌。

2)车辆到达停车位时，若系统未读到电子车牌，则语音系统提示刷IC卡；若读到电子车牌，则继续过磅。

3)读到电子车牌后，把读取到的信息发送到集控中心并进行车辆分析判断，若车辆未在计划范围内，语音提示无车辆信息，请下磅，若有计划，则继续过磅；

4)在车辆上磅时，会自动检测磅头及磅尾红外对射状态，若被遮挡，说明车辆未完全上磅或后车跟车上磅，LED及语音自动提示司机：请正确上磅。若系统检测到司机长时间无响应，过磅管理软件提示人工干预，同时手机APP也会受到报警信息，系统检测到车辆完全上磅后，上磅道闸自动落杆，继续过磅业务；

5)检测车辆是否停稳，若车辆未停稳，LED及语音自动提示司机：请停车过磅；若车辆停稳，则继续过磅。

6)地磅读数，打印过磅小票，同时LED屏自动同步车辆过磅信息。

7)系统抓取过磅图片，自动保存，系统控制下磅道闸自动抬杆，等待车辆离开，系统结束工作。

8)车辆完全下磅后，下磅道闸自动落杆。

当称重流程结束后，数据经系统处理后自动形成图形报表并与理论量作对比，如果重量少于合同要求的范围，系统将自动报警。若部门需要资料，只需要登录系统导出即可。

5、结束语

1）无人值守智能地磅称重系统的运用取消了传统意义上需要专人跟踪记录的流程，提高了效率且更具时效性；

2）无人值守智能地磅称重系统的运用顺应了智能化发展的潮流，并能够有效减少计量人员，从而达到降低人工成本的效果；

3）通过手机端查询数据报表，可以随时掌握称重数据，实时监控现场称重计量。同时还可通过数据挖掘，为施工单位管理决策提供数据依据。

参考文献：

[1]《建筑智能化系统设计技术规程》（DBJ01-615-200）

[2]《建筑智能化系统运行维护技术规范》（JGJ/T417-2017）

论文作者:陈熙阳,杨鹏,潘成勇,蔡昇烨

论文发表刊物:《防护工程》2019年13期

论文发表时间:2019/11/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57b7165776fcd8ae126726bc.html