# 浅谈市政园林工程中苗木栽植的技术要点论文_寿赵锋

上海秀领瀚禾景观绿化工程有限公司 上海 201105

摘要：本文以实际工程为例，就市政园林工程中各种苗木的栽植技术问题进行了阐述分析，同时也就成功栽植园林苗木的可行性建议提出了几点自己的看法，希望能够为同类工程提供参考和借鉴。

关键词：市政园林；苗木栽植；

1.工程概况

“长兴岛金淼路三角绿地新建工程”是新建道路配套的景观绿化工程，注重整条道路周边整体的感观与效果，因此工程质量要求很高，绿化种植设计不乏名贵的大树木移栽等，也是本次绿化工程的关键。本次绿化种植面积约6069m2，主要施工是绿化种植。

2. 园林绿化工程施工准备

根据本工程的工程规模、工程工期及工程内容，应统筹安排各类施工项目，保证重点，兼顾其它，确保工程质量及工期。

2.1 技术准备工作

(1)熟悉和审查施工图纸

在绿化工程开始实施之前将要对相关设计部门以及负责建设的单位就图纸的审查进行汇报，需要对图纸的具体内容进行详细的研究，了解园林绿化的设计意图，并与现场及时确认，确保检查施工的图纸准备齐全，对于设计图纸的坐标，尺寸等诸多方面必须做到与实际景观高度一致，如需后续补充，及时做出调整。

(2)原始资料调查与分析

组织负责施工的技术人员就相关建设的单位提供的工程相关地形，工程土质资料，地区气象文件，当地交通的运输能力和当地的材料状况资料、当地供电供热和通讯的能力以及园林绿化工程现场的地上，地下情况等进行了调查研究。以下为调查分析的几个方面：

A 土壤方面的检验：在施工场地进行多方位的取样化验，对土壤的厚度，土壤的酸碱度,土壤成分和地表土壤内所含的化学微量元素如P、K、N的比例进行了取样测验。

B 水质的检测：测量施工场地可能用到的地表水和地下水的酸碱度和硬度等。

C 相关气象材料的搜集与整理：可以向上海的气象局搜集最近两年内的年降水量，平均温度，无霜期，3-7月与温度有关的所有资料。

D 对所需种植的材料技术方面的要求：例如最适宜的温度，极端的温度，对水量和水质的适应能力，抗病虫害的能力等诸多技术方面的参数。

2.2 机械设备准备

由于此次工程的实际所需本公司在实施工程以前将对各类机械设备完成调配准备以及各种维护保养的工作，保证机械设备的各项性能处在最佳状态，不影响正常施工的进度。

2.3 施工现场的准备

以高程和具有永久性的坐标为基础，遵循施工现场总面积的图纸规定，按要求测量施工现场的控制网，并对施工区进行永久性的控制测量标桩。另外，在开始作业前要与参与绿化的建设单位协调沟通，将苗木栽植工程需要用到的水电接通，并且为了雨后工人可以尽快的投入施工，要在施工场地建设场内的排水系统加以保证。至于夜间作业，调节照明系统功率，保证施工的正常进行，并且出于安全的考量，需要在施工场地摆设安全标志。根据场地的地理环境等情况，在施工场地修建施工便道，合理的利用施工现场的竖向条件。

3. 园林苗木栽植施工中的技术要点分析

3.1 放线定位

将施工场地按照图纸的设计成比例的进行定点和放样，对于体积较大的乔灌木，采用白粉定点法或者插杆的方式进行定点定位，至于群植的小型灌木以及地被植物可采取白粉线将植被面积标志出边缘线的方式。若遇到地下埋有的管线不能进行挖穴施工，可首先与甲方沟通意见在适当的位置进行种植。

3.2穴土的置换

为了改良土质理化的性状，体积较大的乔灌木，以及大部分的灌木花草和喜酸性植被，采用有机肥和酸性无机肥的综合性营养土壤进行优化改良。在苗木种植的过程中，为了使植物根穴部位的土壤疏松化，要将挖出来的心土进行替换，有益根部在移植之后的茁壮生长。

3.3 树木的栽植

(1)裸根树木的栽植

①在对裸根种类的树木进行栽种的过程中，要注意穴底的填土形状应呈半圆形，树木的根部舒展在坑穴之中，将绿植的四周均匀的培土，当树木被填入大约1/3深度时，向上或者左右提动树干， 待将树木扶正后，给根部培土并且分层的捣实，在树木的坑槽外堆出围堰，然后给树木浇水，直到水分不再向下部渗透为止。

②裸根树木种植时可以采用增加浇水率和在树木根部喷洒促进生根的激素的方式进行树木的栽植工作。对于针叶类的树木可以在树冠处喷洒聚乙烯树脂类的抗蒸腾剂进行树木的养护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆③在苗木种植的过程中，根部必须保持舒展的状态，填埋土时要进行分层且踏实的填埋，裸根树木种植的深度要和原有的种植线保持一致。至于竹类的植物可以在原种植线的基础上加深5-10cm。

(2) 花坛、花镜花卉的种植

1)以花坛设计规定的坡度、地理形貌为标准进行土地的规整，使表层土地做到平整，并且确保排水系统的良好。

2)按照花卉的类型确定好每株的行距并且按要求放置，按时的完成花卉的种植。

3)对于不同种类的花卉设置不同的最佳种植深度，该深度要参照花卉原生长环境的原深度，特别注意种植深度不要过深。

4)待花卉种植完成后要将土壤尽量充分的压实，并且土壤覆盖平整。注意水分的充足，种植第二天要再次浇水渗透。

5)注意水分管理工作，每天清晨时的浇水最为适宜。

(3) 垂直绿化的栽植

1)栽植距离

①对于藤本植物类的种植间距以40-50cm为最适宜距离。②对于墙面贴植类的绿植80-100cm为最佳栽植间距。③对于垂直绿化的材料最好在建筑物附近的基部种植。

2)栽植方法

①种植的绿植要做到先挖再种最后浇灌的顺序，并且种植速度要快，裸露根部的苗木不能较长时间的暴露在空气中，这样会导致其严重脱水。②栽植穴以长（20-35）×宽（20-35）×深（30-40）cm为最佳种植深度。③苗木的种植深度取决于其覆盖土壤直到根颈的距离，并且要将苗木周围土壤覆实。④栽植好的绿植要立刻浇水，第二天再浇一次，做到每次的水分都能完全渗透到土壤中。并且为了栽植土面的疏松平整，第二天浇水后要将苗木的根部培土处理。

3)枝条的固定

①对于不具有吸盘的绿化材料，栽植时要加以固定。主要固定方法如下：

A、以苗木的生长情况为准对枝条进行分散方式的固定;

B、以植株的枝条硬度和长度为依据进行枝条固定的设置;

C、对于墙面贴植类苗木要剪掉其向内和向外生长的枝条，将可以填充空档位置的枝叶保留，固定的顺序为先主干其次主枝最后小枝，并将固定完成的墙面贴植修剪整齐。

4)根系修剪

因为在对苗木进行挖掘工作时，会不可避免的引起植株的根部受损甚至断裂，在运输的途中也可能使苗木根部发生很大程度的磨损，并且在植株移栽完成后伤口处愈合困难，可能引起根系感染甚至腐烂，所以种植前的根系修剪成为必不可少的一环。修剪时注意剪口的平整，且要贴近伤口的位置进行修剪，为避免伤口感染，剪口尽量做到最小。在根系修剪时尽可能的留有须根，对于有些损伤情况严重又不方便剪掉的根系，可以先在根部伤口处进行消毒处理随后用草绳固定，使伤口自然地愈合。

5)树冠修剪

为了培养出良好发育的树形并且增加树木的成活率降低自然灾害，对树木进行树冠的修剪成为不可或缺的一环。有些干性较强但不得不保留其中干优势的植株，选取削掉枝条保留干部的修剪方式。对处于领导位置的枝条要在生长饱满的嫩芽处予以削减，可以保留较大长度，并控制与其竞争的枝条生长；对于主要枝条要重截在其生长饱满的嫩芽处，剪短长度约为1/3~1/2,；其他的侧向生长枝条可以完全剪除。这种方法的修剪可以确保植株的成活率且最后可以成为具备明显中干特征的树形。至于个别不具有中干的植株，与上述方法类似，在确保个别主枝处于优势生长的前提下，适当的留有二级树枝，重度修剪或完全疏掉侧枝。对于萌芽率较强的枝条可采取重截，萌芽率较弱的要轻截。

4. 园林植物的养护

植物生态群落的可持续性发展已成为公众关心的热点话题，为保证园林植物的成活率，苗木的抗病虫害能力需要加强。与病虫害的防治树木成活进入正常生长状况后，可以追加肥质较为淡薄的肥料。施肥工作应在多日未雨、土壤干燥、并经松土除草后进行。病虫害防治其方法主要有药物毒杀和生物防治两种，在防治病虫害过程中要掌握病虫的发生规律，利用综合防治，抓住有利时机用最少的人工和药物取得最佳效果。

5. 结语

随着市政园林的迅猛发展，园林工程不断朝着现代化与复杂化的方向发展，已经发展为以科技为支撑的系统性工程。本文以本人之前负责的园林工程为参考，结合本人过往在苗木栽植方面的解决措施，通过对苗木栽植前的问题分析以及苗木栽植过程中的技术方法的策略，解决了市政园林在绿化栽植方面的诸多问题，但是在景观园林工程的艺术性、技术性和科学性等方面还需更多理论探究，仍需努力提高，这样才会实现建立大方美观、实用经济一体化的园林精品这一目标。

参考文献

[1]阚洪民，郑增利，轩志民，杨建付，徐海杰，高志强，杨振艳，崔志静.浅析现代园林施工中的质量管理与控制[J].现代园艺，2013(24)：200-201.

[2]肖世浩，陈家庆. 反季节种植技术在园林绿化施工中的应用—— 以湛江市为例[J].现代园艺，2016(30202)：34-35.

[3]朱国芬，鲁芳云.城市园林施工及养护管理策略[J].城市建设理论研究：电子版，2013(22).

论文作者:寿赵锋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57df26c724bd6715fbebe6a5.html