# 提高1000MW机组高压加热器安装技巧论文_孔炎,于宝祥

中国电力建设集团河南工程公司 河南郑州 450000

摘要：1000MW机组高压加热器，普遍存在重量大，尺寸大，吊装、拖运、就位困难、复杂等因素。在大唐三门峡三期1×1000MW扩建工程，通过现场实地勘察、方案反复论证、优化施工顺序等各项工作的实施，创新出一种安全可靠，缩短工期，节约人工、材料成本，提高经济效益的工作方法，是以后1000MW机组高压加热器安装的可靠依据，具有较强的参考价值。

关键词：1000MW机组高压加热器；安装；新方法；节约成本

引言：由于1000MW机组高压加热器的重量均在120t以上，体积大，且均设计在运行平台BC柱之间，位置空间狭小，无法直接吊装就位，安装难度非常之大。在以往1000MW机组高压加热器进行吊装、拖运、就位的相似工程机组中，完成3台高加的安装工作，基本需要45天时间，人员需要20人，工字钢、槽钢、钢板等材料不计其数，耗费大量的人力、物力。通过在大唐三门峡工程三期工程的实践，全部完成3台高加的吊装、拖运、就位工作，仅仅用了20天的时间，大大缩短了施工周期、提高了工作效率、节约了经济成本。

1.相同机组高压加热器安装简介：

①安徽安庆百万机组3台高压加热器的吊装。是采用两台履带吊在扩建端吊装至17米平台，放置在准备好的拖运轨道就行拖运到位，待三台吊装完毕并拖运至基础上方后，顶升高压加热器、拆除拖运轨道、回落至基础上。

优点：不用将高压加热器进行转向调整，只需吊装、拖运。

缺点：需要扩建端预留大片场地；准备满足吊装重量都超过120t的2台大型履带吊；高空作业多；根据厂房结构，还需制作专用的拖运滑道，满足拖运时不让楼板受力。

综上所述，将会耗费机械力能、轨道材料、配制轨道的人力、轨道的铺设、拆除等大量工作，导致施工周期延长。

②重庆万州百万机组汽机房17米层共布置3台高压加热器（1号重150吨，2号重163吨，3号重128吨），吊装由汽机房的行车作为主吊机械，主厂房设置两台额定起重量为130吨的行车，所以1号、2号高压加热器采用两部行车并车之后，将高压加热器吊装至铺设的拖道梁上；3号高压加热器采用单部行车吊运到轨道粱。然后使用5吨卷扬机钢丝绳穿设葫芦组将高压加热器拖运到就位位置。其设计与三门峡工程相仿，单台最重高压加热器重量达161吨（#2高加），在拖运就位过程中，整个厂房基本用工字钢铺满，并制作4个拖运走鞋，加固顶升牛腿等措施进行施工。由此，不难看出高加吊装、拖运、就位难度之大，消耗人力、材料之多，可见一斑。

优点：不用配制专用的拖运轨道，不占用大面积场地，全部用汽机房行车就行吊装，省却了2台履带吊的机械使用费用。

缺点：浪费工字钢、钢板、槽钢等材料严重；浪费人力资源严重；设备上进行焊接顶升牛腿，改变了设备支撑内应力，在设备运行中存在一定的安全隐患。

综上所述，此工程施工，即浪费了材料、人力，又有一定的安全隐患。不是最佳方案。

2.大唐三门峡高压加热器安装：通过其他工程的施工方法的对比，结合大唐三门峡高压加热器的设计特点，我们优化了施工方案，在施工中进行了各方面的改进，使高压加热器的安装，即经济又安全且高效的完成安装工作。

2.1概述：

2.2大唐三门峡工程，高压加热器分别为：#1高压加热器实际重量为156t，长10.01米，宽2.6米，高3.95米；#2高压加热器重172 t，长12.701米，宽2.67米，高3.6米；#3高压加热器重134 t，长12.075米，宽2.56米，高3.87米。由于主厂房跨柱间距离狭小（跨度9.3米）、单台行车大钩满足不了起吊能力（大钩为130t）、施工作业面受限等诸多因素。从吊装到拖运、就位，先后制定了两套不同的方案。

第一种是利用主厂房行车吊装方案：用两台行车配合吊装梁抬吊至拖运轨道。抬吊时使用抬吊发电机定子所用吊装梁，发电机定子重量385t远远大于高加重量，因此抬吊高加时，满足吊装要求。高加卸车后缓慢吊至超过运转平台，两车同时行走至高加拖运轨道上方，将高加放置在拖运轨道上，再利用移运器及布置好的卷扬机将高加拖运就位。

此时钢梁所受的弯矩为：M=1/4×Q×L=（21.4/4×1000）×400=2141250kg•cmσ=M/2W=2141250/1032.8×2=1036.6kg/cm2＜〔σ〕=1600kg/cm2轨道满足要求。

2.2.3拖运计算：在B-C间17.5层合适位置固定一台5T卷扬机，作为拖运动力，拖运取拖运动力系数K动=1.1，启动系数K起=1.5，由于#2高加最重（171.3t），所以对#2高加拖运时的重量进行计算：Q动=1.1×1.5×171.3=282.645t支承面下固定4台100t移运器与轨道间滚动摩擦系数取f1=0.05设备起动需要拖运拉力S 动= Q动×f1=282.645×0.05 =

论文作者:孔炎,于宝祥

论文发表刊物:《基层建设》2017年第30期

论文发表时间:2018/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59747fe9e2c5bda9cd6b1a1d.html