# 调速式皮带秤特点以及使用方法分析论文_李亚军

菏泽联合混凝土有限公司 山东菏泽 274000

摘要：本文以TDG调速式皮带秤为例，介绍了皮带秤结构特点、技术参数、配置表等，分析了其使用方法。

关键词：TDG；调速式皮带秤；选型设计；探讨

TDG调速定量给料秤系列，是在消化、吸收德国申克技术的基础上，结合长期以来的实践和经验，不断改进和优化设计的产品。适用于散粒状、块状、粉状物料的连续动态计量与定量给料。TDG调速定量给料皮带秤系列,采用动态给计量方式，设备皮带自动张紧装置及现场控制开关，具有运行稳定、可靠性高的优点，计量精度高，能在较恶劣的环境下正常工作，适用于建材、冶金、化工、粮食等行业的散状物料的配料和计量，是实现自动化控制、稳定产品质量的理想计量设备[3]，适用于散粒状、块状、粉状物料的连续动态计量与定量给料。

一、TDG系列调速式皮带秤

配料皮带秤是装有皮带秤整个称量装置的皮带输送机，其中的称量装置完成物料量计量任务，给料机完成物料量多少的调节任务，进料斗完成物料的储存和缓冲任务，由配料皮带秤、给料机和进料斗构成一套配料装置。

TDG系列调速式定量皮带秤主要有两部分组成：质量检测部分和控制部分。主要包括机架、主动轮从动轮，托辊、称量架、自动张紧装置。是采用直流电动机作为称重皮带的驱动电机，并配有可控硅调速装置。皮带直接安放在料仓底，物料通过下料口落在皮带上，开动电机，皮带将物料拖出。皮带下料端设有荷重传感器，其输出信号经控制器处理后自动调节电机转速，从而实现单机连续自动定量给料，也可实现多台自动配料，并能显示瞬时流量和一段时间内的累计给料量。可作为水泥厂散粒状、小块状物料的连续自动定量给料及配料设备。TDG系列所经常采用的皮带宽度有650和800两种。

二、结构特点

1.结构简单、新颖，强度大，适合于各种规格非标秤体的设计；

2.一体化直联式减速电机，低噪音、低震动、抗粉尘、长寿命、高可靠性；

3.减速电机带反力矩撑板、轴装结构。与秤体主动滚筒直接相联，安装、调试与维护极其方便。

4.可根据工艺选择：平皮带、波状挡板结构、裙边皮带结构；

5.弱磁式齿轮测速装置的设计，配合测速电路真实的反应了电机速度，测速信号准确、可靠；

6.独特的皮带防跑偏装置，仿申克秤三托辊结构，可自由调节张紧托辊；

7.秤体进料装置自带托板，可控制进料量与封料，以便秤体标定与校零；[4]

三、技术参数

皮带宽度：650mm和800mm；

系统精度：≤±0.5%；

调速范围：1--10；

调速方式：变频调速；

工作方式：连续；

电机：1.1~2.5千瓦；

给料范围：2～2000t/h；

测速信号：40脉冲/转；

电源：220V+10%～-15%（AC）。

四、配置表

五、系列调速式皮带秤应用

预给料系统由预给料机和称量装置组成，采用预给料技术是欧洲水泥公司流行的做法。对于粘土等粘湿物料，通常采用链板输送机作为预给料机；对于粉煤灰等流动性强的物料，通常采用管式螺旋、回转卸料阀或电动流量阀作为预给料机。冲板流量计属于被动式称重计量设备，可作为预给料系统的称量装置，但精度有限；调速皮带秤属于主动式称重计量设备（调速皮带秤不仅能检测物料的流量，还能按设定值通过调整带速来控制流量，所以被称为带秤代替冲板流量计，除能提高计量精度外，还有稳定料流的作用。国内水泥行业引进预给料技术已有多年，但消化吸收预给料技术的水平参差不齐。在利用冲板流量计作为预给料系统的称量装置时，基本上没有问题，但在利用调速皮带秤作为预给料系统的称量装置时，则很容易产生问题。在近几年的调试过程中，曾经有家水泥厂在预给料机与皮带秤的组合上出现问题，自动闭环操作未能完全实现，笔者认为有些是在控制思路上出现了误区。

在利用皮带秤作为预给料系统量装置时，既可选择恒速模式，也可选择调速模式。选择调速模式要优于恒速模式，相应地要在控制思路上做一些改变。在利用调速皮带秤作为称量装置的双回路调节的预 给料控制系统中，若仓压、物料流动性、容重等因素发生变化，预给料系统做出的反应更为快捷，可以做到真正意义上的自动控制和无人值守。预给料技术是一项系统工程，工艺设备和电气自动化控制密不可分，软件的控制思想是否先进、算法是否优秀，对预给料系统的控制效果有显著影响。

近几年来,TDG型调速式定量给料秤(以下简称调速秤)经过不断地改进,性能和技术指标显著提高,计量精度高而稳定,调节范围宽且线性好,物料适应面广,操作方便,易与微机联接。可满足水泥厂和其他行业散粒状物料配料、喂料计量控制要求,广泛受到用户欢迎。

参考文献:

[1] 水泥厂工艺设计编者组.《水泥厂工艺设计手册》（下） 北京：中国建材工业出版社，1978.9

[2] 水泥厂设备编者组编.《水泥厂设备手册》 北京：中国建材工业出版社，1987.10

[3]张庆今编.《硅酸盐机械设备》 广州：华南理工大学出版社，1993

论文作者:李亚军

论文发表刊物:《防护工程》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59d5fc71e2f9e0558feeb62e.html