# 地基基础工程在现代房屋建筑的施工技术应用探讨论文_王德斌

王德斌

哈尔滨诚达工程投资咨询有限公司

摘要：本文对地基基础工程施工技术的进行研究。在房屋建筑工程中，尤其是高层建筑，地基是一个建筑后续建设质量的基础保障。因此为了让建筑的基础稳固性达到相应的要求，必须对地基基础工程的质量进行全面保证，防止中间出现任何影响地基基础稳固性的问题，给房屋的使用寿命与安全带来障碍。

关健词：地基基础工程；施工技术

一、房屋建筑地基基础工程的施工特性

（一）复杂性

我国国土面积广阔，地域差异性大，因此在地形与地质条件特征上会显示出较为复杂的特征，其中比较具备代表性的几种是冻土、杂填土、熔岩土、淤泥质土等，这些土质环境给建筑工程的地基项目的打造带来了很大的难度，也间接的增加了地基建设工作的复杂度，施工技术人员需要依据实际建设环境对采用的调整技术进行更为精细的规划，让这些不同土质给地基基础施工带来的障碍得到更为妥善的解决，保障房屋建设质量。

（二）多发性

在房屋建筑的地基基础项目施工中，由于工程施工复杂度较大，因此影响项目质量的因素有很多，无论是技术人员的实际操作误差，还是采用的技术不够适配环境，亦或是地基基础整体设计不够合理等，都会直接导致地基基础项目的质量存在问题，也就是说施工人员需要在实际设计、组织、施工中保持十二分精神，防止出现一丝差错。

（三）潜在性

整个地基基础项目涉及的施工步骤异常繁复，也非常复杂，所以这就导致整个工程建设的流程具备一定的潜在性，前面施工步骤很可能直接将后续的施工问题直接掩盖掉，影响后续质量检验工作的正常开展，所以就会让工程建设的质量无法获得有利保障。

二、房屋建筑地基基础工程施工方法列举

（一）注浆施工法

为了让此种施工方法的作用发挥到最大，技术人员应首先对钻孔的位置进行确定，然后再依据工程项目的大小对钻孔的深度进行确定，这些准备措施可以让注浆的配比情况得到更为专业性的确定。注浆过程的开展需要对数据进行详细记录，出现漏孔问题时应及时查看，防止因为处理不当导致浆液上冒。硅化加固土层上应保留出1m左右的不加固土层，并使用素土对此处进行夯实处理。地基的可承受能力是注浆操作力度的重要参考指标，对压力的大小进行更为精确的控制。自上而下的方法是防止土渗透情况的重要规避手段。如果在操作过程中发现有漏浆问题出现，应立即采取措施进行补救，或是先停止操作，对导致漏浆问题出现的原因进行查找，然后调整出最为适宜的各项指数，保障工作的质量。

（二）强夯法

强夯法在地基基础工程建设中占据着较为重要的位置，原因是这项技术的操作步骤较为简单，适应性也更强。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基本的操作步骤是先将地基进行预压，利用推土机或是平地机增加预压的压力，让地基土层的密实程度达到工程建设的基本标准；开展定位夯点测量环节时，应注意选用的反方式科学性；地基压实过程中经常出现水量溢出的问题，此时可以采用排水与填充的方式进行处理，避免利用强夯法进行施工时导致地基出现下沉的问题。强夯法技术在实施时也经常出现平地的问题，因此为了让这个问题得到有效避免，应采用从四周向中心夯击的方式开展操作，并在整个夯击流程结束之后再次重复一次，确保地基受力均匀，让地基的实际承载力得到更大程度的扩展。

（三）分段施工法

分段施工的内容就是坚持从边缘向中央、从一边向另一边的施工原则，在夯完第一遍之后，应该利用推土机对场地进行整平，并利用放线定位后进行二次夯击。一般情况下，强夯法的加固原则使先深后浅，也就是对深土层、中土层和表土层进行一次加固，在夯完后，也需要用低能量再进行一遍满夯，如果有条件的话，可以利用小夯来进操作。当然，在进行这些工序内容的时候，需要严格遵循强夯的参数内容，并且要保证落夯的平衡性。

三、现代房屋建筑地基基础工程的施工技术要点

（一）地基基础勘察

在对房屋的地基基础进行施工时，需要严格遵循相关的规范内容，对地基基础进行全面的勘查。第一点就是通过地质勘查，对工程地基的地质类型、分布、特性等内容进行综合化的分析，了解地基的稳定性和均匀性，并对环境中不良因素的类型、分布范围进行初步的判断，这样能为以后的地基整治提供一些依据；第二步则是根据相关的建筑设计图纸，对其坐标和地形进行分析，并且在这个过程里，需要对建筑的规模、建筑的性质，以及所采用的地基基础类型来对荷载力的内容做出判断，这样能够确定出地基埋深和可允许的误差范围；第三步则是对那些单栋的建筑房屋，进行地基勘察时需要对地基的均匀性进行满足，并要设置四个以上的勘察点，如果是密集型的高层建筑，则需要对勘察点即兴适当的减少，但仍旧要确保每栋建筑最低存在一个勘察点；最后一步则是地基勘察的深度，要从基础地面开始算起。

（二）设计合理的施工方案

在对施工方案进行设计时，设计人员需要对勘察报告进行细致的了解，对于报告中的一些建议的参数值，像地基的承载力，要在这些数值的基础上，对基础的实际土压力进行计算，如果对报告的真实性有所质疑，那么不妨利用荷载试验来对其进行检验。如果施工的地基属于天然地基，那么则需要对地基的承载力进行多次的复核，当出现较为严重的沉降现象时，需要立即停工，并召开专门的研讨会议来寻求对策。

（三）支持设计和土方开挖

现代房屋的建筑地基基础支护，可以利用水泥砂浆护坡支护，其具体的应用技术如下：①先将地基基础挖方区域的障碍物清理干净，对其中的电缆、排水管等内容进行搬移，并根据施工现场的情况，绘制出详细的现场平面图，这样可以确定土方的开挖路线，边坡坡度等内容，同时，还应该对控制网基线、水准线和轴线进行反复的审核与确定，为了避免施工现场出现积水的情况，那么设置临时排水沟的时候，应该大于 0.002；②对于那些较硬的土质，应该利用挖掘机进行反复的挖掘，并用粉碎机对岩石进行处理。

四、结语

通过以上对现代房屋建筑地基基础施工项目施工技术的论述，可以从中获得的经验是地基基础工程的质量会对房屋建筑的后期使用与寿命产生直接影响，因此技术人员应在实际操作过程中严格按照施工技术流程与规范开展操作，防止中间出现的误操作或是技术不适配问题，让地基工程的质量受到影响。

参考文献：

[1]李影. 浅谈如何提高地基基础工程在现代房屋建筑的施工技术[J]. 科学技术创新，2016（15）：251-251.

[2]张雷. 谈如何提高地基基础工程在现代房屋建筑的施工技术[J]. 科学技术创新，2018（6）.

[3]刘仕珠. 如何提高地基基础工程在现代房屋建筑的施工技术[J]. 建材与装饰，2016（50）.

论文作者:王德斌

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b769ec4e82316f6542c76a1.html