# 建筑工程软土地基的施工技术分析论文_黄卫纯

身份证号码：44068119811105xxxx

摘要：本文分析了建筑工程软土地基施工过程中的存在问题然后提出建筑工程软土地基的施工技术。期望通过本文的研究能够对提高软土地基上建筑工程的整体质量有所帮助。

关键词：建筑；工程；软土地基；施工

一、当前软土地基施工中存在的问题

（1）缺乏现场勘查资料。

在进行建筑地基施工前,施工单位和施工方案设计人员必须充分掌握该地基的地下水深度、流向以及地质状况和地貌等数据,只有在全面掌握这些数据之后才能进行针对性的地基施工。但是,现实中的施工单位和建筑企业在开展建筑地基施工前往往不重视这方面的工作,地质勘查工作往往是敷衍了事、浮于表面,根本没有为了保证地基施工质量而去深入开展地基勘察工作的责任心。这种情况下进行的地基施工必然存在极大的安全隐患,尤其是当地基地质和地下水等数据信息不全时,根本无法有效开展地基施工。

（2）缺乏对硬壳层强度的全面认识。

软土地基一般不是暴露在空气中的,在软土地基表面往往会覆盖一层土层,这种土层因为强度较高且覆盖在软土地基表面而被称为硬壳层。软土地基表面的硬壳层有较高的强度,能够承载重量上限较大,而且能够有效传递上部压力,将这些压力输送到大地,因此,在进行软土地基施工时若是能够有效运用这一层硬壳层,将极大的降低地基施工难度和施工造价。然而由于当前我国施工单位缺乏严格且科学的地基勘察工作,导致事故单位根本无法掌握硬壳层的位置,更谈不上有效应用了。由于缺乏有效的地基施工前的地址勘察工作,施工单位往往会采取更加费时、费力、造价高且风险大的加固技术,这种加固技术不但会增加地基施工难度,而且还会造成硬壳层的破坏,导致后期即便掌握了硬壳层的位置也无法进行有效利用的状况。

（3）施工准备不充分。

若想保证建筑施工的顺利开展,那就必须做好相应的施工准备工作,地基施工的复杂性和施工难度比一般施工环节更高,因此其施工准备需要更加充分和完善。但是,由于缺乏有效和科学的施工前的地质勘察工作,导致地基施工相关数据的不明确,这种情况下进行的软土地基施工必然存在极大的安全隐患。例如一个建筑群中的地基数据必然存在差异,施工单位若是没有认识和调查清楚这一问题,而是单纯的埋头于自己建筑项目的地基降水施工,那必然会造成建筑群地基地下水降低、地基萎缩的情况,从而导致地基的下沉,建筑物发生形变。当然,地基施工准备工作并不是只有地质勘查,还需要对地基施工建材和设备进行检查,确保其储备量充足、质量合格,而且还需要对地基施工人员进行相应的培训教育,保证施工人员对地基环境的了解。这些准备工作缺一不可,但是,当前的施工单位往往无法做好这些准备工作。

二、建筑工程软土地基的施工技术

（1）水泥搅拌桩的施工技术

1、试桩

此环节最主要的目的是明确以下几个参数：复拌的深度，搅拌机提高的速度，泵送压力和时间，浆液水灰的比例以及最佳搅拌的次数等等，除此之外，还可以给水泥大规模的搅拌桩施工过程给予依据和进行指导。在通常情况之下，标段试桩每一个的数量都不能低于最少的5 根，且必须完成了成功试桩之后，才能开始正式的施工，在检验一些试桩的时候，在成桩 7d 之后可以直接取出来，又或者是在成桩 14d 之后完成钻芯取样，通过这样的方式来检验水泥是否达到了要求的搅拌均匀程度和强度。

2、施工的准备

①必须把桩位上出现的所有杂物全部处理干净，在施工的场地的桩位全部处理平整，若场地有不平整坑坑洼洼的，用黏土回填整个场地，一定要注意的是在回填的过程当中不能用杂填土来回填。

②要选择质量合格普通的硅酸盐袋装的水泥在水泥的选取上，以此便于我们的计量。

③施工的机械设备一定要具有一定功能性能，一定要对机械设备在施工之前整体进行一个全方面的性能测试。

④在进钻开展之前，要由现场的项目经理和监理工程师检查验收仪器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、施工技术的要点

①在正式展开进钻之前，首先必须用水清洗管道，然后检查好管道的各项指标，看看有没有存在着堵管的情况，当确认了一切正常之后，把管内水全部排干净，则可以下钻；

②通过在主机上方的吊锤悬挂的方法旨在可以确保桩身的垂直程度是符合国家有关规定的标准规范和要求的，从而控制钻杆。

③当单桩成桩之后，一定要检测它们的质量，其关键是对于水泥的用量度，断浆的状况当压浆的时候一定不能发生；

④水泥浆水灰的比例必须控制在大约 0.45~0.5 为好，对于高效的减水剂用量也不能大过 5%，对于水泥的掺量必须控制在大约 12% 组。

⑤在施工的过程当中，可以采取两喷四搅的工艺，在第一次下钻的时候，为了避免堵塞管道，允许带浆下钻。

（2）石灰搅拌桩施工的技术

1、材料的选用

将细磨石灰作为选取的材料，且这些细磨石灰的最大粒径不能够大于2mm，这样能够避免在搅拌当中产生聚集石灰的现象，确保石灰中没有杂质，且石灰液性的指数不能够低于 70%

存储的期限，且必须控制在3 个月以内。

2、施工的准备

把石垫砂砾层填铺在施工的场地，有利于施工机械的施钻方便且准确。如果要明确最佳的含灰量就要利用原位的测试以及在室内的实验，在设计掺灰量的时候，按照通常的搅拌石灰范围来进行桩长度和根数的确定。

3、施工技术要点

按照建筑设计内的设定承载力来确定桩之间的距离和在加固的范围之内搅拌桩所占的面积和其数量等，空气的压缩机风量不可以太大，压力值不可以太高。

（3）垫层换填施工的技术

1、材料的选用

在材料的选用方面是非常关键的，如果我们使用的方法是换填垫层法来对软土地基进行处理，它直接影响到了施工的质量。当实际施工的时候，必须尽力选取及配高，且质地十分坚硬的砂砾，粗砂，中砂还有是碎石等作为填充的材料，当以上的材料在其附近或者是施工的场地比较少的时候，那么细砂也能够作为选择之一，当然，还一定要在其中适量混入一些卵石或者是碎石。根据相关的规定的要求，混入在细砂当中的卵石量必须低于 50%，同样的，也不能够往细砂材料当中掺杂下面这些杂质：有机物，垃圾。草根等等。

2、施工的准备

在正式开展施工工作之前，必须先检查好基槽，然后对所有的浮土进行全方面的干净清洁，在施工的现场，若地下的水位超高，那么就必须要运用一定的排水措施来防治。

3、施工的技术要点

垫层一定要采取分层的方式做好夯实和铺设的工作，其中通常主张的方式是平振法，在每层所铺设的厚度必须控制在大约200 ～ 250 毫米，在施工的过程当中其最佳的含水量必须控制在大约15 ～ 20%，若填料是细砂，则不能够采取该措施。

总结语：

在建筑工程施工过程中，通过对软土地基进行有效处理，能够有效的提高地基的稳固性，对建筑整体结构的安全具有非常重要的作用。因此在实际软土地基施工过程中，需要提前做好勘探工作，准确对沉降量进行计算，并严格按照相关的技术规程和施工规范来进行施工，采用科学有效的施工技术，并对施工过程中每一个环节的质量进行有效控制，从而保证整体建筑工程的质量。

参考文献：

[1]蒋明红，樊利功.建筑工程软土地基施工处理技术分析.城市建设理论研究（电子版），2011（32）.

[2]黄建平.浅析建筑工程软土地基的施工技术.黑龙江科技信息，2011（35）.

[3]王春娟，高腾.房建工程软土地基施工技术.城市建设理论研究（电子版），2014（25）.

[4]李革.建筑工程软土地基处理技术探讨.黑龙江科技信息，2011（34）.

[5]周同生.对房屋建筑工程软土地基施工技术的探讨.城市建设理论研究，2011（20）.

论文作者:黄卫纯

论文发表刊物:《基层建设》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c9cdb8d3447c02cf72aa5c7.html