# PLC在电气自动化系统中的应用论文_冯伟

天津临港货运有限公司 天津市 300452

摘要：PLC是一个专门为工业现场应用而设计的电子系统装置，其具有多种优点，将其科学的、合理的应用在电气自动化系统中，可以提高电气自动化系统应用效果，比如数控系统、交通系统、电系统等。所以，在电气自动化系统中正确、合理的应用PLC技术，能够优化整个系统，使之高效运作。本文将以电气自动化系统为研究对象，从分析PLC技术展开，就PLC技术在电气自动化系统中的应用予以分析。

关键词：PLC技术；电气自动化系统；应用研究

基于近些年我国科学技术的发展，PLC技术的应用越来越广泛，将其科学的应用在电气自动化系统中，能够使电气自动化系统运行水平增强。原因在于PLC技术是一种数字运算操作电子系统，能够进行运算、控制、记录等一系列操作，使电气自动化系统得到优化，进而灵活的、准确的、有效的运行。所以，正确的运用PLC技术来优化电气自动化系统是非常有意义的。本文笔者将基于相关文献及工作经验，在下文着重分析PLC技术在电气自动化系统中的应用。

1 PLC概述

1.1PLC的内涵。PLC是可编程控制器的英文缩写，它是计算机的一个分支，为工业控制提供服务。在早期，可编程控制器被称为可编程逻辑控制器，它的作用是实现对继电器的逻辑控制，但是，随着技术的快速发展，可编程逻辑控制器的功能也在不断的增强，作用范围也超越了传统的逻辑控制，所以，这种装置的名称随着它的功能作用的增强而发生了变化，被称作可编程控制器。

1.２PLC的原理。PLC在工作过程中主要分为如下三个个阶段：第一阶段，输入采样阶段。在这一阶段，可编程控制器用扫描的方式来读取采样数据，并将这些数据存储于输入／输出映像区中所对应的单元。在数据采样被输入之后，将转入用户程序继续执行输出刷新操作。在这个阶段中，即使输入的数据状态发生了变化，输入／输出映像区中的处理单元所接收的数据也不会被改变。所以，如果以脉冲信号的形式输入，要求该信号所具有的宽度要比一个扫描周期大，只有这样，才能确保输入的数据信息在任何情况下都会被读入。第二阶段，程序执行阶段。在用户程序执行的过程中，可编程控制器的执行顺序总是自上而下的对用户程序进行扫描，在扫描的过程中，按照固定的顺序和路线进行运算，其中，扫描顺序也是由左至右，由上至下，而扫描线路则是由用户程序的各个触电构成。进而得出运算结果，并根据该结果来对逻辑线圈在存储区中的状态或者输入／输出映像中的状态来完成刷新操作，进而确定是否执行用户程序中的处理指令。第三阶段，系统输出刷新阶段。在这一阶段所要完成的操作是可编程控制器在执行完用户程序之后的刷新。

2 PLC技术极其特点分析

PLC技术在当前的利用比较普遍，具体分析此PLC技术的概念以及特点可以更好的认识此技术。PLC是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物，它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点，充分利用了微处理器的优点，又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯，特别是PLC的程序编制，不需要专门的计算机编程语言知识，而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式，使用户程序编制形象、直观、方便易学；调试与查错也都很方便。

3国内主流PLC区别和优劣

我国的PLC的应用已经的成熟，而且被广泛的应用于各行各业当中。目前国内主流PLC品牌当中，进口品牌主要有西门子SIEMENS、罗克韦尔/AB、施耐德Schneider、ABB、欧姆龙OMRON、三菱Mitshubishi、松下Panasonic、台达Delta，国产品牌有：和利时HollySys、汇川Inovance、英威腾Invt、合信/科创思CoTrust、无锡信捷XINJIE、深圳矩形RECT、厦门海为Haiwell、福州维控WECON、上海巨朋GIPENG等等，对于大型的PLC应用主要选择罗克韦尔与施耐德、西门子这三大品牌，在中型的PLC应用中主要还是以西门子为主，小型的PLC应用中则是以西门子、三菱、Omron这三个品牌为主，其中的西门子品牌旗下的S7-200CN则在2015年的销售中保持第一。

国产PLC与进口PLC之间的区别，除了公司地域的不同之外，对于有着相同型号、规格、功能的PLC，在进行具体编程实现的方式上也有着不同之处，除此之外，国产的PLC更多的是根据国内客户的实际需求进行生产，从而满足于客户的使用需求。与进口的PLC品牌相比，国产品牌的PLC所面临的最大障碍就软件的稳定性，品牌仍然需要在很长的一段时间获得用户的认可，以及其他关键技术还有待解决，例如设备的可靠性，是否能够很好的适应高温、振动、温差较大或者灰尘多的环境，以及PLC的实时性，是否能够对现场的信号做出及时准确的响应，以防出现不测的后果等。而其优势，就是能够很确切的了解我国用户的需求，并根据客户的要求制定个性化的产品，除此之外，在服务上也存在着一定的优势，国产的PLC厂商可以直接的向终端用户服务，并为其提供售前、售中与售后的服务。

4 PLC在电气自动化系统中的应用

4.1交通系统中的应用

PLC在交通系统中主要是用于对交通信号灯的控制，由于PLC的可编程控制器不仅对外界环境有着非常强的适应性，而且内部还具有很稳定的定时功能，从而能够对交通系统中所采用的信号灯实现精准的控制，尤其是在遇到多岔口较多的公路上，PLC使用起来非常的方便。目前很多的PLC内部都配有实时时针，通过对编程的控制，可以实现无人化的管理信号灯，而且PLC本身具有的通讯功能，可以把一条道路上的信号灯全部合并到一个局域网进行统一的管理，从而实现科学化、合理化的交通管理。

4.2数控系统中的应用

除了数控系统以外，PLC技术还被运用在数控系统中，其中主要是机械加工，通过对点位的控制，实现较为优越的加工系统。而它对可编程控制器的使用，主要在于对机床移动的控制，能够迅速有效地调整移动位置，并且这个移动的过程十分地独立，与其他的系统区别开来。因而，可以看出，PLC技术在数控系统中的应用，具有极高的可行性，同时由于其具有独立的功能，因而不容易与其他设备共同产生损坏的状况，对于整个机械的运作，也有一定的保护作用。

4.3污水处理系统中的应用

对于污水处理厂的控制系统中，会根据污水处理的工艺要求，选择与之合适的PLC，例如以西门子PLC为控制核心，结合WINCCV7.0的组态软件，从而实现远程的监控，通过对PLC电气自动化系统的有效运用，不仅能够减少工作人员的劳动强度，有效的改善工作环境，而且相关的设备安装、调试非常的方便，使用起来安全可靠，有效的确保了污水处理工艺的正常运行。

结束语：

基于科学技术的蓬勃发展，PLC技术的应用日益广泛，其目前已经广泛的应用在电系统、交通系统、数控系统等多个电气自动化系统中，大大提高了电气自动化系统的应用性能。当然，在PLC技术发展相对成熟的情况下，依旧要持续的进行PLC技术研究，不断创新、优化PLC技术，使其应用范围更广、应用性更佳，相信其不仅可以推动电气自动化系统不断进步，还能在其他领域发挥作用。

参考文献：

[1]李明.PLC在电气自动化系统中的应用[J].中国设备工程,2017(09):143-144.

[2]张刚.PLC技术在电气自动化系统中的应用研究[J].电子制作,2018(20):65-66.

[3]黄准.PLC技术在电气自动化系统中的应用研究[J].电子世界,2016(09):111.

[4]韩进雷.浅谈PLC在电气自动化系统中的应用[J].品牌(理论月刊),2011(05):144.

论文作者:冯伟

论文发表刊物:《防护工程》2019年第7期

论文发表时间:2019/10/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e69f8bf2ede54f356d60507.html