# 强风地区混凝土预制基础在板房中的应用论文_倪四平

中国葛洲坝集团第一工程有限公司 湖北宜昌市 443000

摘要：在中国地区，施工用的板房主要是现浇条形混凝土基础和独立混凝土基础，这两种基础对风速较小的地区比较适用，本文主要是介绍在南美洲阿根廷帕塔哥尼亚高原地区，由中国参与承建的NK/JC水电站施工营地板房中使用混凝土预制基础，该混凝土预制基础多次成功的抵御了10级大风，保证了板房的安全，确保了工程顺利进行。此案例对于在中国地区或世界其它强风地区使用板房及板房基础施工提供了典型案例，随着“一带一路”战略的实施，对于中国企业“走出去”提供了帮助，值得研究。

关键词：混凝土预制基础；基础设计；工程技术；典型案例

0 引言

该项目位于阿根廷帕塔哥尼亚高原地区圣克鲁斯河上，所在地距离首都布宜诺斯艾利斯约2000公里，是阿根廷政府目前确定开发的最大规模能源项目。该项目有如下特点：

该项目及施工营地夏季经常起6-8级大风，有时强风风速达到10级左右，这样对板房、板房的基础施工和设计提出了高要求。

受阿根廷当地工会经常组织罢工，影响生产，同时工人工资非常高，工人劳动率低下，对工期和成本影响较大。

当地政府对质量、环保污染管理非常严格。

传统现浇混凝土基础对预埋件精度扰动较大。

针对该地区这些特点，除了板房本身设计时需要加强抗风外，我们提出采用独立的混凝土预制基础，这样既可减少现场施工的干扰，保证施工安装精度和强度，减少在现场浇筑混凝土造成环境污染，给环保人士以口舌，最重要是保证强风时板房不会因为基础失稳造成板房受到破坏，对提高施工速度和经济效益明显。

1 基础设计

在没有强风地区，板房一般使用传统基础，为了适应阿根廷当地气候，我们设计了预制基础，两种情况下设计理论不一样，造成设计成果也不一样。见下图所示：

3 土方开挖及安装回填

3.1土方开挖

为加快施工进度，营区土方开挖采用1台0.4方的挖掘机进行开挖，因基础较浅并在天然土或回填碾压土开挖，不采用放坡开挖。根据弃土距离配备数台自卸汽车运土，随挖随装，最后由人工清理槽底及修理边角。

开挖工序：设备进场→施工放线→土方开挖→开挖至槽底→清槽修边→后续施工

土方开挖施工要点

a.因基础较浅，基础开挖采用机械开挖一步到位，基底设计标高上面保留20㎝土层，由人工清理。

b.开挖基槽时，严禁扰动基底持力层土的原状结构，如经扰动，应挖出扰动部分，并根据设计要求采用级配砂石进行回填夯实处理。

c.土方开挖施工时，挖出的土选择土质良好的做为回填使用，堆放时放在距柱基础基坑上口3米以外并覆盖。现场留足回填土后，将多余的土外运，外运时在现场大门口由专人将运土车大箱上两侧土方拍实，再盖好车盖，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。

d.如必要可在大门内侧设置洗车池，出土车辆驶出现场前必须在门口洗车池处进行冲洗，尤其必须将车辆所有轮胎都冲洗干净。

3.2预制基础的安装

混凝土预制基础的安装工艺流程

基坑基础找平→测量放出中心点→起吊安装→对准中心线点→校核精准定位→回填土方

混凝土预制基础安装中心精度控制在20mm以内。

3.3土方回填

本营地工程土方回填包括基础的肥槽回填和部分非架空房型的室内房心回填。在基础结构施工完成验收后，用素土分层回填夯实处理，要求压实系数不小于0.90，肥槽回填采用蛙式打夯机人工打夯的方式，严格200mm一步分层摊铺夯实。非架空房型的室内房心回填在房屋安装完成后进行，因面积较大采取机械碾压施工，每层铺土厚度不超过300mm，表平整度控制在±50mm内。

基底清理→检验土质→分层铺土→夯打密实→检验密实度→修整找平验收

在土方回填过程中，自然地面与场地土方回填质量均要满足欧美规范和阿根廷规范的工艺标准要求进行，必须在交接处边缘回填成阶梯形，以保持填方的稳定。

3.4质量控制与检验

基底处理、回填的土料必须符合设计或施工规范的规定，土方回填必须严格按照施工工艺要求施工。在压实之后，要对每层回填土的质量进行检验。回填土标高允许偏差-50mm，表面平整度20mm，分层压实系数、分层厚度及含水率符合设计要求。回填土每层夯实后，根据相关的规范规定，分别按取样平面图的点位进行环刀取样，测出回填土的质量密度，达到设计要求或规范规定后，方可进行上层回填土的施工。

3.5安全、环保措施

a．使用蛙式打夯机或小型震动碾，必须两个人操作，一人扶打夯机，一人整理电缆，防止电缆缠绕挣断电人，扶夯人员必须带绝缘手套。

b．在土方施工过程中，严格实施项目环境管理方案，对粉尘、运输遗撒、施工噪音等进行有效管理，使整个过程中的环境状况始终处于良好的受控状态。

c．所有土方外运车辆必须严密覆盖或密封，卸完后对车身清扫、车轮冲洗后才放行出场，冲洗泥水经沉淀后用于现场洒水降尘。

d．预留土料及时回填夯实，对不能及时回填完的土料应覆盖绿网，遇大风时适当加大洒水频次，减少扬尘。

4 二期混凝土施工及预埋件施工

本工程预制混凝土基础埋设完毕后，即进行房屋主体钢结构地脚螺栓（M16）的二期混凝土浇筑和预埋。

地脚螺栓的安装是关键工序，如果安装精度不到位，将影响整个板房钢结构的安装。

4.1工艺流程

基础土方到位→表层垫层浇筑→测量放样→安装地脚螺丝模具→安装固定预埋地脚螺栓→加短柱保护层塑料垫块→检查验收→浇筑二期混凝土。

4.2质量要求

重点检查钢筋的尺寸、位置、间距、保护层厚度等是否符合设计及规范要求，检查模具是否固定，以确保螺栓的安装精度。

5 混凝土工程

本营地工程混凝土强度等级主要有C15、C25、C40。为了保证质量，所有混凝土均采用拌和楼搅拌。混凝土浇筑主要采用混凝土搅拌车运输，斗车入仓方式。

5.1施工工艺

隐预检及浇筑申请→混凝土搅拌及检验→混凝土运输→→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土表面泌水处理、抹面→覆膜、浇水养护→拆模。

5.2混凝土浇筑质量要求

二期混凝土方量少，入仓采用斗车人工入仓方式，一次浇筑成型。

要控制使顶面达到设计标高，并排除表面泌水，在砼初凝前再次用木抹子搓平，避免出现裂缝，并做好混凝土养护和保护，防止行人和机械扰动，已浇筑完的混凝土强度在达到1.2MPa以前，不得上人踩踏或进行下道工序。

6 结束语

预制混凝土基础在此工程中的应用，大大加快了施工进度，减少了劳动力使用成本，减少了对环境的污染，确保了板房在强风地区使用的安全，获得了监理工程师的肯定。在南美或强风地区推广使用，具有较好的经济效益和社会效益。对于目前中国企业“走出去”战略具有一定的参考意义。

论文作者:倪四平

论文发表刊物:《基层建设》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ed43a15ddd92e4bdd402f84.html