# 试述输电线路运行安全影响因素及对策论文_杨彦龙

（国网河北省电力公司石家庄供电分公司 河北石家庄 050000）

摘要：随着人们生活质量水平的不断提高，人们对电的需求也越来越大，由于一些输电线路的距离很长，且周围环境十分复杂，会对输电线路安全造成影响，本文主要对输电线路运行概述，影响输电线运行安全的因素，输电线路运行安全的解决对策几方面内容进行了阐述。

关键词：输电线；运行安全；影响因素；对策

输电线路作为国家电网的一部分，若输电线路在运行的过程中出现安全问题，会对人们正常用电产生影响，还会威胁到国家电网安全，因此，确保输电线路安全十分重要，输电线路相关工作者需要引起重视，对输电线路进行仔细检查和管理，从而保证输电线路的运行安全和人们的用电安全。

一、输电线路运行概述

随着社会经济的不断发展，各行各业也随之发展起来，人们对电的需求逐渐增大，我国电网建设也取得一定成效，输电线路架设的距离、覆盖范围逐渐增大。由于输电线路极易受到外部各种因素的影响，在实际运行的过程中会出现各种安全问题。对于电力企业来说，需要意识到输电线路运行安全重要性，让输电线路能够始终保持运行的安全状态。与此同时，电力相关企业还需要做好输电线路运行全过程的监控工作，便于及时对风险进行预防和诊断，保证线路运行安全[1]。

由于输电线路架设的范围很广，因而运行环境较为复杂，必须要与相关设备配合工作，从而来确保运行的质量安全，把线路运行安全隐患最小化。输电线路作为电力系统的关键部分，在实际运行中，会受到各个方面因素的影响，电力相关企业需要对其可靠性作出综合分析，从而保证电网运行安全，满足人们正常用电需求。

二、影响输电线运行安全的因素

影响输电线安全运行的因素有很多，下面从雷电的影响、强风的影响、其他因素等进行了分析。

（一）雷电的影响

雷电对输电线路造成的影响也是非常大的，大多数情况下，输电线的跳闸都是在雷电击打下发生的。现代社会，人们的物质水平，生活质量都得到了提高，各种用电设备也不断增加，电压也随之提高，电网极易跳闸。实质上，输电线杆塔、避雷线保护角等都会影响雷电的绕击率，如果增大保护角，会使地线屏蔽导线的效果受到影响，从而使绕击区范围变大。同时，雷电对输电线路造成的影响，也受到了位置的干扰。一般在山地输电线路中，都会将输电线路两侧所暴露的弧度加大，线路两侧就会被雷击，从而放电[2]。

（二）强风的影响

目前，我国电网建设覆盖范围广，规模大，输电线路安全对电网运行质量安全影响最大。但是，强风对输电线的安全运行有着很大的影响，一旦遇到强风天气，输电线运行稳定性就会受到影响，线路会出现跳闸等。影响输电线路正常运行的一般有三种强风，第一，受到飓线风的影响。当高空和低空冷空气碰撞时，就会产生风带。飓线风在6-8月份发生十分频繁，在这几个月中，输电线路供电会十分不稳定，极易发生跳闸[2]。第二，受到大风的影响。大风会对线路杆塔造成不利影响，从而让输电线到处摆动，会带来很严重的安全隐患。第三，受到龙卷风的影响。通常情况下，龙卷风和地面的距离是50m，一旦风级别过大，会导致输电杆塔倒塌，由此引发输电线路安全问题[3]。

（三）其他影响因素

输电线路运行安全会受到各种因素的影响，人们日常是否能够正常用电很难保证。工程施工、偷电、盗电等各种现象都会损坏输电线运行安全，使输电线供电安全难以保证。通常情况下，部分建筑企业在施工的时候，都忽视输电线路运行安全的重要性，没有重点对其进行保护，在正式施工的时候，并未对相关人员进行全面培训，也没有指定或者是聘请专业技术人员，根据正确操作流程对其进行架设，在实际架设过程中，只要某一个环节出现问题，就会影响整个输电线路的运行安全。与此同时，极个别人为了谋取自身的经济利益，无视法律法规，违规偷取、盗用电缆等相关设施，使输电线路完整、安全性受到破坏，使人们用电安全受到影响。除此之外，一些鸟类动物都喜欢停歇在线路上甚至直接筑巢，这也会对输电线路的稳定性造成一定影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆正是受到这些外部因素的影响，才加大了线路故障发生的几率，导致线路运行安全受到影响[4]。

三、输电线路运行安全的解决对策

（一）重视各设备的检测与检修工作

随着用电量的不断增长，对输电线路运行的质量安全提出了更高的要求，不管是对输电线的质量还是长度等各个方面都有了明确的规定。大部分电力相关企业也慢慢意识到对各设备检测、升级、管理的重要作用。在对电路运行情况进行检测的时候，相关技术工作人员应该利用巡检平台，同时，还需要充分利用现代网络信息技术，进行对输电线路运行监督和管理，并做好相关设备的升级处理工作。电力相关企业应该意识到对输电线路在线监测的重要作用，利用相关监测仪器对其运行情况进行全面监控和检测。与此同时，电力相关企业还应该把无人巡查系统运用于线路监测过程中，保证输电线路运行安全，满足人们用电实际需要。

（二）建立完整的运维分析系统

建立完整的运维分析系统，可以保证输电线的稳定运行。电力企业管理负责人员需要根据输电线实际情况，来构建完整的运维分析系统，对线路运行实际情况进行分析，把故障降到最小。运维体系主要包含故障检测、数据监测等几方面。电力企业相关管理负责人员需要对分析系统功能进行科学运用，确保输电线运行安全。技术人员更应该做好数据监测工作，对线路中存在的问题进行科学分析，利用预警系统，及时排除和处理线路运行问题。

（三）建立完善监测系统

建立完善的监测系统能够对输电线路运行全过程进行监控，利于相关人员及时发现和预防线路中存在的问题，从而将问题最小化。由于输电线路架设的范围很广，极易受到地理环境、气候条件等因素的影响，从而出现各种安全问题，尤其是在一些高原、山地区域，线路架设环境十分恶劣，建立监测系统十分重要。建设监测系统，可以对其外部环境各因素进行有效监控，及时了解可能出现的地质灾害等问题，从而利于相关人员进行预防或抢修[5]。

通过对检测系统的构建，利于相关人员对各种外部因素进行有效把握，从而将线路运行危险降到最小。在实际监测过程中，可以使用GPS定位、遥感等相应的技术，达到对输电线路进行调整和升级的目的。电能输送的主要途径是通过高压输电线来输送，一旦输送环节出现任何问题，就会加大线路运行风险，甚至会造成更加严重的安全问题。因此，电力相关企业应该根据输电线运行的具体情况，科学的运用监测设备，使电网运行质量和效率得到提高，从而保证整个电网运行安全，满足人们安全用电需要。

结语

总而言之，输电线路在运行的时候，极易受到自然、地理等各个因素的影响，从而发生相应的安全问题，使线路的运行安全受到了影响。电力企业需要根据线路运行的具体情况，仔细分析线路运行中的问题，并提出具体有效的解决措施，把线路运行中的问题最小化，推动电力企业持续健康发展，保证人们日常用电质量安全。

参考文献

[1]胡毅,刘凯,吴田等.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术,2014(11):349-358.

[2]安林林,周琴.浅析高压输电线路运行安全的影响因素及对策[J].今日科苑,2014(13):120-128.

[3]胡凯强,赵寒阳.浅谈影响高压输电线路运行安全的主要因素[J].通讯世界,2014(25):166-167.

[4]姜军,刘瑞祥.探讨输电线路运行现状及存在隐患因素的相关对策[J].科技风,2015(17):133-138.

[5]郭立阳.试论输电线路安全运行安全影响因素和对策[J].通信世界,2016(32):296-320.

作者简介

杨彦龙（1962.7-），男，工程师，单位：国网河北省电力公司石家庄供电分公司，研究方向：电气技术。

论文作者:杨彦龙

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f8c9a13c20f8c86b1528568.html