# 建筑工程防水技术对提高建筑工程质量的影响论文_焦明帅

河南五建建设集团有限公司 河南省 450007

摘要：近年来，由于房屋建筑中防水技术的欠缺而出现的用户伤亡、经济损失事件屡屡发生，因此，为避免此类事件的频发，必须要认识到防水技术对房屋建筑工程的重要影响，并且要对防水技术进行严格把关，确保建筑工程施工质量。

关键词：建筑工程；防水技术；质量影响

引言

作为建筑工程施工的重要内容之一，防水施工的关键地位不言而喻。该项课题的研究，将会更好地提升对建筑工程防水技术的分析与掌控力度，从而通过合理化的措施与方法，进一步提升建筑工程的总体质量。

一、建筑工程防水技术对提高建筑工程质量的影响

1、建筑的具体功能和使用情况受建筑防水工程影响

作为建筑工程中无法忽略的一部分，建筑防水工程能够使建筑物避免侵蚀，保证内部结构规避分项工程施工的危害。合理的使用防水材料能减少甚至杜绝浸水、渗漏等情况的出现，保证建筑物的具体功能，保证其使用寿命。

2、防水技术关乎用户的生命安全以及经济发展

近几年，我国经济发展迅速，建筑需求也不断增加。所谓“防水施工”，其目的在于确保无渗漏，建筑物质量优良。严重的建筑物渗漏会影响建筑物的使用寿命，威胁住户的安全。因此，防渗漏是防水技术人员的责任。

3、建筑防水技术关乎建筑物本身的质量以及安全

防水工程必须通过施工来实现。当前防水施工大多为手工作业，任何的疏漏都有可能导致渗漏情况的出现。前几年，我国从各省收回的约80份调查表显示，建筑物出现渗漏情况，其原因主要包括施工、材料、设计、管理等四方面。而这四方面中，施工所占的比例高达45%，这也就表明施工对于建筑防水工程有着多么重要的作用。

4、防水技术是建筑施工技术中的重要组成部分

房屋建筑施工中需要用到大量的施工材料和施工技术，防水技术是施工技术中的重要组成部分，它的使用能够有效地避免房屋建筑被雨水的侵蚀，从而保证建筑的使用安全和使用年限。在房屋建筑工程施工的过程中，在确保防水技术应用科学合理、施工有序进行、施工材料控制得当的情况下，能够有效地保护房屋建筑不受侵蚀和损害，保证房屋建筑施工质量，延长房屋建筑的使用年限，从而为国家减少经济损失，提高我国房屋建筑工程的质量，促进房屋建筑行业的长远发展。

5、防水技术是建筑施工质量的有效保障

房屋建筑施工质量的影响因素有很多，其中防水技术对建筑施工质量有着直接的影响。房屋建筑施工中包含许多施工工艺，有些施工工艺比较复杂，包含的内容较多，在实际施工过程中可能会将某个施工细节忽略掉，最终出现房屋建筑渗漏的现象，甚至对房屋建筑的整体质量造成严重影响。有关调查表明，房屋建筑工程中出现的渗漏现象，大多源于施工过程中防水工程的不合理施工。因此，防水技术是建筑施工质量的有效保障，在施工过程中要严格把关。

二、建筑工程防水施工技术要点

1、防水混凝土的浇筑

（1）在对混凝土进行浇筑和施工之前，要做好相应的准备工作，对混凝土进行合理的配比，将混凝土配合比控制在相应的范围之内，依据既定的混凝土施工规范，对混凝土中所需要的水泥量进行合理的增减，同时可适当的用一些其他的物质来代替水泥，这样不仅可以有效的节约混凝土的配比成本，而且还能够适当的增加混凝土的强度，以保障混凝土施工浇筑的质量。

（2）而在对混凝土进行浇筑时，则需要分层来对混凝土进行浇筑，这样可以使得混凝土浇筑的质量得到有效的控制。而在分层浇筑之前，需要相关的施工人员能够充分的掌握各个分层的厚度，保障分层厚度为500mm，从而保障混凝土浇筑工作的顺利开展。然而，值得一提的是，分层浇筑的时间需要控制在合理的范围之内，最佳的浇筑时间为2h。同时，还要依据高层建筑基坑地下室施工的整体要求，来进行坡度混凝土的浇筑，在浇筑的过程中，要尽可能的保障混凝土表面的光滑度和平整度，从而使得混凝土浇筑的质量可以得到有效的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、水泥基渗透结晶型防水涂料施工

（1）严格按照比例要求，将涂料和纯水进行调和，待调和为稠糊状态即可，但是每次调和量不能过多，而且要求必须在1h之内完成，如果混合物有变稠的驱使，那么要连续不断的进行搅拌，但是不能向其中加入水分。

（2）涂料至少涂抹 2 层，而且厚度应该在 0.8~1.0mm 范围内。

（3）一般来说，在进行涂刷时，要选用半硬尼龙刷，要求涂刷用力要十分的均匀，同时要来回纵向涂刷，确保凹凸不平整的地方都能涂抹材料。

（4）第二次涂刷要在第一层涂刷材料初凝且湿润状态进行，若前一层表面十分干燥，那么必须要洒水，再进行涂刷。

（5）在高温季节，最好在早晚间完成，这样一来，能够有效避免涂层过于干燥而导致在表面产生裂缝等现象。

（6）当涂层在进入半干状态后，要洒水开始养护，而且在养护过程中，要尽量使用纯净水，同时要求水流不能偏大，不然会直接破坏涂层。另外，每天要至少进行四次喷水，而且要结合具体湿润程度来洒水。此种喷水养护要持续2~3d。

（7）在完成施工的48h之内，根据天气状况，在其表层铺设一层塑料布，避免雨淋或者是被污染。

3、卷材防水层施工

（1）合理确定卷材厚度

卷材厚度关系着防水层对基层结构变形、雨水侵蚀、人为穿刺等外力作用的抵御能力强弱。在建筑工程屋面防水施工技术相关规范中，对不同材料组成的防水层厚度作出规定。在材料进场之前，应该应用测厚仪对卷材厚度进行测量。

（2）重视配套材料

在建筑屋面防水施工时，不但要用到防水卷材，而且需要应用多种配套材料，像粘结胶、密封胶、端头封口固定压条、涂膜增强材料等等。配套材料能够在防水层中发挥出重要作用，如应用高性能的双面粘结胶带密封条对所用卷材进行粘结，可大大增强防水层的可靠性能。

（3）胶粘剂要开展耐水性能测试

卷材的胶粘剂或双面胶粘带可以把基层和卷材进行紧密连接，最好不要让其性能大幅度降低，特别是在接缝受水浸泡的时候，性能更应该得到保证，否则会损坏粘结而导致开缝，引发屋面渗漏，所以相关规范规定，在浸水7d条件下的粘合性能保持率不得小于70%。

（4）卷材搭接方面以及宽度

合理规划卷材搭接方向，充分认识坡度与振动作用带给卷材的影响，避免卷材因坡度过大、振动过强、自身高温软化等因素引起的下滑问题。为了方便施工的开展，通常可以顺屋脊方向进行铺贴，搭接方向与流水流动方向保持一致；当在垂直屋脊方向进行卷材铺贴时，每层卷材必须自屋脊开始向檐口或天沟方向铺贴，切不可由屋面坡度下方向上铺贴；叠层铺设过程中，严禁上下层垂直铺贴，否则就会在搭接缝垂直交叉位置出现挡水条，造成屋面积水。

4、新型高科技防水产品施工

1）用JS涂料进行钢拉片的涂刷，防止其在支模应用使产生锈蚀；

2）砼墙在拆模以后，对其进行清洁处理后，进行两次JS防水涂料的涂刷，再涂抹三遍QBZ防水砂浆。每一遍的抹灰施工缝间距在50cm以上；

3）对于局部缺陷的处理可先进行剔凿后刷JS防水涂料一层，再刷一层QBZ防水砂浆，然后再刷一次JS防水涂料；

4）对于穿墙管处，可剔凿5mm*5mm 的沟槽用JS防水涂料涂满。

结语

建筑工程的防水工程是建筑工程中的一项重要的环节，关系着建筑物的使用功能能否正常运行以及建筑物的使用寿命，因此积极推广建筑防水工程新技术对建筑工程和人们生活以及工业生产至关重要。

参考文献：

[1]冯宇星.建筑防水工程的重要性[J].科技与企业，2015，（7）：134-136.

[2]曲慧，胡骏.我国建筑防水工程质量相关问题分析与对策[J].工程质量，2016，31（1）：9～14.

[2]武晓庆.加强建筑防水设计及施工技术提高建筑防水工程质量[J].房地产导刊，2016（3）：358.

论文作者:焦明帅

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/601f65adf8e052c2f9fe0417.html