# 园林工程绿化种植施工现状及要点论文_陈静

1 园林工程绿化种植施工现状

1.1 缺乏对园林绿化施工的了解

园林建设需要科学的设计方案,但是,很多技术人员缺乏对植物的调查,认为只需将绿色植物简单地进行移植,并未深入研究绿色植物适合的生长环境、对水的需求、适合移植的时间、养护方法等。若选择的植物不适应当地的自然环境,存活率极低,将会造成资源浪费。管理人员若不能根据设计方案进行选苗,若幼苗长势差,会降低其存活率,而且在幼苗生长过程中管理不善,将会导致病虫害发生严重

1.2 施工时间不科学、布局不合理

很多园林绿化工程多是反季节施工项目,虽然现今的技术比较完善,但仍会影响植物的成活率。很多工程的施工工期有时间限制,一般不会超过2个月。因为工期比较短,所以很多施工单位会匆匆忙忙进行移植,没有对当地的土壤进行分析和科学地进行处理,不仅影响了施工质量,而且会导致植株死亡率较高。绿色植物是园林工程的重要部分,利用不同的植物能够营造出更多的情趣和氛围,给人们不同的视觉效果,因此需要科学进行布局,提高景观之间的协调性。但是,园林工程建设中对景观协调性考虑甚少,很难达到和谐的整体效果,而且很多植物种植不符合园林建设规划。

1.3 管护不到位

园林管理人员对后期管理不重视,不了解后期养护的重要性,很多园林存在种多养少现象。后期管理不到位,不仅浪费资源,也难以达到预期的绿化效果。例如,很多植株会出现倾斜现象,应对植株进行支撑,但是很多植物并没有得到支撑或支撑方式不合理,因此很难达到稳固效果。另外,不及时进行除草,会造成杂草丛生,给人一种废弃的感觉;不能正确地进行浇水、施肥,会造成绿植营养不良、病虫害严重,达不到预期的绿化效果,将会严重影响园林工程的整体质量。

1.4 缺乏协调性

各个部门之间不能有效配合,会影响园林工程绿化种植施工的进度,出现问题时难以有效解决。应将分析、设计、施工一体化,各部门加强沟通与协调,确保绿化种植施工的正确性、规范性、安全性。但在实际操作过程中,各部门之间缺乏协调和沟通,往往存在施工方案不统一和施工理念不一致现象。因此,在实际绿化种植施工过程中会出现各种问题,无法保证施工质量,施工管理得不到专业指导。

1.5 缺乏专业的施工人员

施工人员专业素质较低,在绿化种植施工前不能对施工人员进行专业培训,直接导致施工过程中出现错误或偏差;施工人员认识不到绿化种植施工的重要性,不了解栽培植物的习性和生长环境,不对土壤进行处理,直接进行栽植,从而降低植物的成活率,会影响工程整体效果。同时也存在对施工人员管理不足,疏忽管理会导致施工人员放任自流、粗心大意,不能按要求完成施工,达不到预期的施工效果。

2 园林工程绿化种植施工的原则

2.1 经济实用性原则

城市人口密集,迫切需要良好的绿化环境,因此需要改善住宅环境。开发商在进行景观设计的同时需考虑经济性,重视成本控制,既要达到绿化效果,又要为居民创造和谐的环境,避免出现华而不实的情况。需要从居民的功能需求出发,了解园林植物种植的目的,如街道周围绿地种植是为了遮阴,并要讲究美观性,以免出现华而不实的情况[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 生态适应性原则

要重视整体布局,为使整个园林显得更有韵味和情调,园林工程施工少不了植被的种植,因此,需充分了解植株的生长习性,根据不同的环境和地形来选择植株,确保做到因地制宜,为植物的正常生长提供有利的生态环境。例如,一般木本植物比草本植物更耐旱,本地植物比外地植物更适应当地环境。通过合理配置多种本地植物,正确处理多种植物间的关系,才能提高植物成活率,也能达到长期绿化效果。

3 园林工程绿化种植施工要点

3.1 绿化种植施工前进行土壤处理

种植前需对土壤进行分析,植物的存活率与土壤有极大的关系。同时要对种植区周围进行清理,垃圾的堆放会影响土壤的酸碱度。因此,需要将垃圾、废弃的砖瓦块、杂草等清理干净。同时要进行结构改良,按照设计的深度置换土壤,换土之后进行各种测试,土壤应满足渗透能力、持水能力,然后进行松土平整,对换种植土进行土壤消毒、施肥等,提高土壤肥力。在此基础上,根据土质选择适合的植株,确保植物对土壤的适应性。

3.2 选择合适的苗木

种植前,应根据图纸规划,对苗木进行分析,根据设计要求的品种、规格、长势来选择苗木,并要确保所选择的苗木生长旺盛、根系发达、外观没有被破坏,以保证苗木的存活率。另外,要注意苗木的移栽方法,移植和种植时间一定要短。在移植过程中,不仅要保证土球完好,而且要注意苗木的外观,当心伤损苗木。同时要注意种植时期,避免因为种植时间而影响其存活。实际上,影响苗木成活率的因素很多,如树种、地理环境、季节因素等[3]。

3.3 种植工程的施工工序

首先,根据设计图纸规范进行定点,选择放线定点方法,可以更准确地确定植株位置,但要确保种植苗木的美观性、协调性。在确定具体位置后进行挖坑,刨挖的深度要根据树种来定,避免造成种植的树根舒展不开,影响后期树木的生长。其次,可以使用裸根起苗和带土球起苗,裸根起苗时应根据根系大小确定挖掘的范围,带土球起苗需确保土球的直径和高度。注意苗木的运输方法,运输过程非常关键,若苗木不能及时运送至现场并栽种完,将无法保障苗木的成活率,若不能及时栽完,应对树苗进行假植,对树根进行保护并适时喷水[4]。最后,将苗木移植到已经挖好的坑内扶植,填土不能太浅,填至适宜的高度,填土后进行捣实,但需注意力度,以免伤及根部。

3.4 后期的养护

在绿化植物种植完毕后,应重视苗木的养护管理工作,避免出现种多养少现象,后期养护相当重要,应对种植的树木设立支撑、加强浇水,若土壤贫瘠,则应及时施肥。另外,管理人员要定期对树木进行除草,检查树木的发病情况,及时防治害虫害。需要注意的是,要根据季节进行适量浇水,尤其是高温季节,可增加灌水量和灌水次数,满足树木的生长需要。而且后期防护工作量大,过程漫长,因此管理人员需要增强自身素质,提高自身技能,才能胜任管理工作。

参考文献

[1]洪媛媛.园林工程施工与绿化养护的有机结合探讨[J].现代园艺,2018(12):164-165.

[2]程红.园林工程施工与绿化养护的有机结合[J].现代园艺,2018(12):188.

[3]董海江.浅析园林工程施工与绿化养护的有机结合[J]. 现代园艺,2018(12):192.

论文作者:陈静

论文发表刊物:《红地产》4月

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/60dc101c5d86817b55051fb8.html