# 新型建筑材料与节能研究论文_杨卫星

(江苏国兴建设项目管理有限公司 江苏泰兴 225400)

摘要：研究建筑材料的节能性是社会发展和环境保护的要求。节能材料的使用，可以适当减轻资源紧缺的状况，缓解环境污染的压力。

关键词：新型建筑材料；节能保温；环保

1新型建筑材料的分类

新型建筑材料是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种，是指在制造过程中使用新的工艺技术，具有节能、节土、利废和保护环境等特点，能改善建筑功能的一类建筑材料。新型建筑材料主要包括新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料、陶瓷材料、装饰装修材料以及各种工业废渣的综合利用等。

（1）蒸压加气混凝土砌块

主要用于民用与工业建筑物承重和非承重墙体及保温隔热，以水泥、生石灰、粉煤灰、砂为主要原材料，用铝粉作发气剂，经搅拌、发气、成型、切割、蒸养等工艺制成。掺入浆料中的铝粉，在碱性条件下产生化学反应：铝粉极细，产生的氢气形成许多小气泡，保留在很快凝固的混凝土中。这些大量的均匀分布的小气泡，使蒸压加气混凝土砌块具有许多优良特性 - 自重轻，强度高，良好的保温性、隔音性、抗渗性和耐火性。蒸压加气混凝土砌块施工特性也非常优良，不仅可以在工厂内生产出各种规格，还可以像木材一样进行锯、刨、钻、钉，又由于它的体积比较大，因此施工速度也非常快，可作为各种建筑的填充材料。

（2）水泥空心砖

主要用于民用与工业建筑物非承重墙体（如填充墙和隔断墙、民间或区间临时围墙），只承受自重而无须承受建筑的结构荷载。

（3）烧结空心砖

以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料，经焙烧而成，空洞率不小于40%。承重力比较强，适合当今高层建筑发展新型墙体材料的要求。

（4）非承重混凝土空心砖

以水泥、集料为主要原料，可掺入外加剂及其他材料，经配料、搅拌、成型、养护制成的，空心率不小于25%。混凝土小型空心砌块适用于建筑地震设计烈度为8度及8度以下地区的各种建筑墙体，包括高层与大跨度的建筑，也可以用于围墙、挡土墙、桥梁和花坛等市政设施，应用范围十分广泛。空心砖和实心砖相比，质轻、强度高、保温、隔音降噪性能好；可节省大量的土地用土和烧砖燃料，环保、无污染，减轻运输重量；减轻制砖和砌筑时的劳动强度，加快施工进度；减轻建筑物自重，加高建筑层数，降低造价，是框架结构建筑物的理想填充材料。

（5）泡沫玻璃绝热制品

适用于工业绝热、建筑绝热等领域，具有封闭气孔结构、耐酸性、抗震性、耐碱性，使用温度范围为73K～673K（-200℃～400℃）。与广泛在建筑工程中使用的保温材料相比较，泡沫玻璃具有独特的特点，用于屋面，能形成永久性的保温隔热层，而且，由于其优良的耐候性，尤其适合于倒置式屋面的保温隔热层。采用聚合物水泥砂浆粘结并勾缝后，还可形成一道完整的防水层，起到防水作用。用于外墙时，可直接采用聚合物水泥砂浆粘贴，施工方便，如采用彩色泡沫玻璃，既起到保温隔热作用，又可做为装饰材料，是一举数得的好办法。

（6）石膏砌块

以建筑石膏为主要原材料，经加水搅拌，浇筑成型和干燥制成的建筑石膏制品，其外形为长方体，纵横边缘分别设有榫头和榫槽。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆石膏砌块施工速度快、效率高，节省施工成本，可降低建筑结构成本；用它砌筑的墙体不需两面抹灰找平，每天每人可砌筑20平米以上，砌筑的墙体24小时后即可进行终饰。在石膏砌块墙上安管和吊挂物品都非常方便，施工效率高，工期可大大缩短。墙体平整，两面无需抹灰，大大增加建筑净空面积；墙体轻，减少了建筑荷载，是一种低碳环保、健康、符合时代发展要求的新型建筑材料。当前被饭店宾馆、大礼堂、电影院多类型的场采用。

（7）膜材料

建筑专用膜建筑膜以节能隔热为主要目的，外带防紫外线和安全功能。该种膜还可分为热反射膜和低辐射膜。热反射膜，这种膜贴在玻璃表面使房内能透过可见光和近红外光，但不能透过远红外光。在炎热的夏季保持室内温度不会升高太多，从而降低室内空调负荷，达到节省空调费用和节能的作用。低辐射膜，这种膜能透过一定量的短波太阳辐射能，使太阳辐射热进入室内，被室内物体所吸收；同时又能将90％以上的室内物体辐射的长波红外线反射保留于室内。低辐射膜能充分利用太阳光辐射和室内物体的长波辐射能。在寒冷地区和采暖建筑中使用可起到保温和节能效果。材料具备采光性高、密度低、机械强度大、耐久性高、抗燃性强、保温以及防紫外线能力高的特点，这些特点促使其变为新型的环保节能建筑材料。

（8）其他类型的环保节能建筑材料

一类纳米微胶囊相变的材料能够当做新型环保节能建筑材料，其重要构成是纳米与微胶囊化的相变材料。纳米由于光催化性能，能够杀灭病毒，降低空气中有害物质，可以在通风不畅的状况中提升空气质量，最终降低空调的电能消耗。同时，微胶囊相变材料利用相变作用，分子结构快速出现转化，能够于恒温条件下实行吸放热作用，当外部温度改变的情况下，可以切实保证热环境稳定，节约了资源能源，进而实现建筑物能源的节约。

2新型建筑材料的节能环保效果

2.1新型建筑材料相比传统材料的优越性

不管是原材料还是成品，传统的建筑材料都对环境产生着不同程度的污染，比如在生产传统建筑材料硅酸盐水泥熟料时，每生产一吨，就会对大气产生130千克的粉尘污染，除此之外传统材料的使用还伴随着一系列噪音污染、化学污染、水污染、放射性污染等，对自然环境造成严重的伤害。相比于传统建筑材料的种种缺陷，新型材料具有节能和环保的作用，具体体现在以下几点：一是新型建筑材料不管是设计还是生产的环节，都不会添加汞、铬、镍及其化合物，并且严格限制甲醛、卤化物、芳香烃等有害物质的使用。二是新型建筑材料在生产工艺和技术上，遵守着“零污染、低能耗”的原则。三是在原材料的选择上，避免使用天然材料，特别是那些不可再生的材料。

2.2对环境的协调作用

新型材料从生产开始就坚持不对环境造成污染，因此材料自身就有环保的作用，比如空气净化材料和抗菌材料就具有明显的环保作用。基于这一特点，新型建筑材料与环境保护具有高度的协调性。新型建筑材料的“新”字不仅体现在强大环保功能上，而且能够对废弃物进行有效的回收利用，通过实验和研究，将废弃物通过改造，变成可以利用的环保材料，投放于建设之中。如将粉煤灰和矿渣等改造成水泥和混凝土的原材料，煤矸石烧制成砖块，一些带毒的可燃物经改造也可以变成燃料。总之，新型建筑材料对环境起着重要的协调作用。

2.3有助于实现可持续发展

新型建筑材料区别于传统建筑材料体现在轻质、高强、环保、可持续发展等多个方面，经过几十年的发展，新型建筑材料在全国已经形成了一个新的行业，新型建筑材料在引导人们绿色用材、降低消耗、减少污染和实现可持续发展方面具有至关重要的作用。新型建筑材料可以保证建筑行业的可持续发展，在一定程度上缓解了生态环境的协调和经济的发展之间的矛盾。新型建筑材料的最终目标是使建筑材料不断从高能耗、高污染转向低能耗、低污染、多用途，适应人们追求高标准、高质量的生活环境的需求。

3结语

节能环保型建材具有低物耗、低能耗、少污染、多功能、可循环再生利用等特征，集可持续发展、资源有效利用、环境保护、清洁生产等综合效益于一体，成为未来建筑材料发展的方向和趋势，符合人类的需求和时代发展的潮流。

参考文献:

[1]陈福广．对墙材革新的战路思考[J]．新型建筑材料，2010(01):49－5.

[2]严涛．论建筑工程施工中的节能技术[J]．建材发展导向，2014（05）.

论文作者:杨卫星

论文发表刊物:《江苏科技报》2017年2期

论文发表时间:2017/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/610d516c1d76dc3e970dc174.html