# 市政给水排水工程规划设计与施工管理论文_赵朋

中物联规划设计研究院有限公司

摘要：在城市化进程不断加快的影响下，城市规模的不断扩大，为了满足城市居民的生产和生活需求，城市基础设施建设也需要不断加快。市政给排水工程关系着城市居民的生活质量，因此在工程规划设计和施工管理过程中应当受到更多施工单位和相关部门的重视。本文针对市政给水排水工程规划设计与施工管理进行分析。

关键词：市政给水排水工程；规划设计；施工管理

引言：市政给排水工程规划是城市给水排水工程设施发展建设和管理的基本依据，因此只有做好城市给排水工程规划与施工管理工作，才能给充分发挥城市该排水工程的积极促进作用，更是促使城市化建设的关键。

一、市政给排水工程规划设计的内容

市政给排水是指城市中的生活污水、工业废水、大气降水径流以及其他废水的收集、输送、净化、利用以及排放工作。市政给排水工程规划设计的内容有，规划市政排水的范围，预测市政排水量，确定排水体系，进行排水系统的布局设计等。市政排水工程规划一般情况下分为城市总体规划中的排水专项规划，某一区域内的总体规划，属于一项系统性工程。给排水工程规划是对城市水源、供水、用水、排水、污水处理等各个要素进行综合布置、设计和管理、优化水资源的配置，科学的规划可以促进城市给排水系统的良性循环和城市的可持续发展。

二、市场给排水工程的施工管理

（一）施工准备阶段

在施工准备阶段，需要根据总体工程的先进行地下的施工，在进行地上的施工原则进行。还要对各施工区域的界限进行明确划分，然后通过招投标的方式来确定每一个区域的施工单位。

（二）施工图纸审核阶段

在市政给排水工程的图纸审核过程中，首先需要施工人员对图纸要详细全面的了解，每一位施工人员都要根据自身的实际经验，对图纸进行分析和掌握，要求施工人员能够明确施工要求和工序，将施工过程中存在的不足及时寻找出来。其次管理者要和施工人员进行及时有效地沟通，对暖通管道铺设的位置和使用材料进行严格的明确规定，做好质量的控制，提高施工效率。

（三）施工阶段

（1）施工人员管理

由于市政给排水系统设计难度比较大，施工要求比较多，因此为了保证整个系统具有良好的安全可靠性能，发挥最大的作用，就要全面提升设计人员的综合素质。只有设计人员拥有良好的综合素质和专业技能，才能为系统的设计提供切实有效的实际方案，展现自身的最大能力。因此就要鼓励设计人员积极参与到培训教育当中，学习先关的专业知识和设计技能，还要不断引进先进的设计技巧和方式，对设计经验进行不断总结。在设计中，还要按照严格的设计标准和规范，对施工现场进行综合分析，能够采用娴熟的设计技能来设计给排水系统，将系统中存在的问题积极排除。

（2）现场的施工安全

给排水项目施工的质量问题体现在每一道施工工序、每一项施工环节，因此在实际的施工过程中，就需要细化每一道施工工序，对质量风险进行检验和评估。此外现场的监管人员还要对每一道施工工序进行严格仔细地检查，不放过任何一个质量细节，将建筑材料也要清退出场。在施工中，要合理安排施工工序，在使用施工工具时，要对导线绝缘性和工具安全性进行严格检查，防止引起火灾。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）施工质量管理

在目前的市政给排水管道施工过程中，钢筋混凝土管是排水管道在施工中常见的一种管道材料之一。在对钢筋混凝土管道安装铺设之前，施工人员都要将所有的施工材料都运送到施工现场，对施工材料的质量一定要严格检查，沟槽地基处也要全面检查，需要检验合格之后才能够进行安装操作。在管道安装时，应当先从下游开始安装，承接口的朝向应当和施工前进的方向保持一致。使用橡胶圈柔性承接口的球墨铸铁管，还要保持承接口内的工作面和插口的工作面光滑，轮廓清晰，这样才能避免在排水管道施工中承接口密封不严导致漏水。沿着直线进行管道安装时，需要选用管道的直径最小的一个管节进行组合对接，接口的间隙还要保持均匀，插口之间的纵向间隙不得小于三毫米。管节进入沟槽之后，还要尽量的避免管节与沟槽支撑处的管道发生碰撞现象。管道在安装时，需要将管节的中心处与高度进行逐一调整，在安装之后还要定期进行检测，合格之后才能进行下一道工序。采用水泥砂浆填缝和抹带接口时，还要将落入管道内的接口材料处理干净。当管径大于或者等于七百毫米时，应当采用水泥砂浆将管道的纵向接口和缝隙部位进行抹平、压光处理。

（4）材料检查

在市政给排水施工中，材料的质量检查也是最为重要的。因此材料的选择就要严格根据施工图纸和设计文件，对于材料的几何尺寸、强度以及密封性进行检查试验。在购买材料时，一定要选用质量高强，价格实惠的材料，坚决杜绝不合格的施工材料事件出现。在材料的保管中，还要派选专人进行妥善保管，避免丢失、损坏以及腐蚀等情况出现。还要对于各种施工材料，严格按照设计要求对材质、型号、规格以及外观进行检查。

（四）试验与验收管理阶段

在给排水施工过程中，监管人员需要对工程项目的每一个环节进行全面实时跟进，在竣工完成之后做好验收工作，与施工单位明确施工的质量要求。促使施工人员加强质量意识，重视质量安全，不断提高自身的施工质量水平。在施工过程中注意经常会出现的一些质量隐患，防患于未然，严谨杜绝一切不利于工程质量的因素，提升施工质量。

结语：综上所述，市政给排水工程是城市基础设施的重要组成部分，是保障人们生活和工业生产的重要前提，城市的发展就必须具有完善的给水和排水系统。我国已经经历了几十年的发展和积累，城市化建设已经迈入了高速发展阶段，因此给排水工程就要随着城市化进程的发展而发展。该排水工程也是城市经济和城市空间实体依赖以存在和发展的支撑条件，其设施的建设水平是城市现代化水平的标志之一。

参考文献：

[1]高雪磊.浅析市政给水排水工程规划设计与施工管理[J].建筑工程技术与设计,2017,(10):3366-3366.

[2]李亭宇.市政给水排水工程规划设计与施工管理策略研究[J].建筑工程技术与设计,2017,(27):1359-1359. DOI:10.3969/ j.issn.2095-6630.201 7.27.308.

[3]雷卫祖.浅析市政给水排水工程规划设计与施工管理[J].建筑工程技术与设计,2017,(10):3359-3359.

[4]张晶.浅析市政给水排水工程规划设计与施工管理[J].中小企业管理与科技,2017,(2):78-79. DOI:10.3969/ j.issn.1673-1069.2017.02.051.

[5]张毅杨.市政给水排水工程规划设计与施工管理策略研究[J].城市地理,2017,(24):176. DOI:10.3969/ j.issn.1674-2508.2017.24.115.

论文作者:赵朋

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/622801107593612da67ec941.html