# 上海市青浦区朱家角镇断头河现状及整治措施论文_周健

上海和昶水务工程设计有限公司 200232

摘要：本工程为上海市青浦区断头河三年（2017~2019）整治计划中的一部分，本文主要介绍了青浦区朱家角镇断头河现状、整治的必要性、河道断头成因及整治措施，通过一系列工程措施，提高区域防洪排涝能力，改善河道水环境，促进区域协调发展。

关键词：河道整治、朱家角、断头河

上海市委市政府围绕解决“十三五”发展中的水环境治理等重要短板问题提出：整治断头河，打通肠梗阻。上海市青浦区内河道通畅情况总体良好，但河道被阻断成为断头河的现象也普遍存在，影响了河道的生态环境质量，降低了防汛保障能力，制约了河道的输水功能。根据市委市政府提出的指示精神，青浦区水务局会同各街镇遵循“群众有投诉、环境脏乱差、水质劣五类”三大原则，对断头河进行了梳理。

青浦区全区1934条河道中，调查梳理出“名义上”的断头浜511条，扣除农村田间生产河道139条属于正常情况外，需要整治的有372条。其中：已经有实施计划的73条（结合吴淞江、新谊河、新塘港等骨干河道和美丽乡村中小河道整治等，以及地块出让开发一并实施），剩余299条需安排专项整治。299条中272条具备实施条件，27条实施难度较大。针对272条具备实施条件的河道，青浦区制定了各街镇的三年（2017~2019）整治计划。

1 青浦区朱家角镇断头河现状

朱家角镇地处上海市青浦区中南部，临近江苏、浙江两省，是上海通往江苏、浙江的重要通道。朱家角镇“名义上”的断头河共梳理出98条，其中共37条河需安排专项整治，其中33条具备实施条件（三年整治计划中计划2017年实施11条，2018年实施16条，2019年实施6条），4条实施难度大。

表1 青浦区朱家角镇断头河三年整治计划表

2 断头河整治的必要性

2.1 是提高区域防洪排涝能力的需要

河道一旦被阻断成为断头河，致使局部区域水体不通不畅，河网调蓄能力相应减弱。水系沟通工程实施后，可进一步提高地区的防汛能力，降低洪涝灾害损失风险，可更好地发挥河道在地区防汛排涝中的重要作用[1]。

2.2 是保证水资源调度、改善河道水质和环境的需要

随着断头浜的治理，将有效盘活整个区域水系，使其达到“畅、通、连、活”，有利于提高区域水资源调度能力，有效地促进河道水体流动，改善河道水质，使区域水环境质量从根本上得以改善。

2.3 是增加地区水面积率的需要

上海地区水系发达，但随着开发建设步伐的加快，河道多成为断头浜，它的存在既增加了区域防汛排涝的难度，又不利于土地的整体开发利用。对局部地区而言，沟通水系有利于满足水面率达标及区域水面积平衡。

3朱家角镇37条断头河成因分析

对青浦区朱家角镇内的37条断头河分析整理，总结出河道断头的成因有：

（1）河道被坝基阻断。37条断头河中有20条属于河道被坝基阻断，涉及道路和围堰两种坝基形式（道路阻断16条，围堰阻断4条）。在城市及农村的不断发展中，新建或翻建道路穿过河道时，只放置涵管或不采取任何措施，河道就会阻断成断头河，这种现象在农村更为普遍存在。还有一些河道属于已完工的工程设置的临时围堰没有拆除，长期阻断河道，形成断头河。

（2）原有河道断头。37条断头河中有7条属于原有河道断头，河流水动力不足，长期发展成黑臭河道，需新开河道与附近水系沟通。

（3）河道被圈围利用。37条断头河中有8条河道被违章圈围成藕塘、鱼塘等，河道断头，这种现象多发生在农村。河道管理制度不健全，导致农村大多数河道被违章侵占，不仅影响了河道水环境质量，还降低了河道的泄洪能力。

（4）河道被填埋侵占。37条断头河中有2条河道局部被填埋，形成断头河。河道局部长期淤积严重未及时治理，河水枯干，被附近居民填埋成平地后种植农作物。此类断头河打通属于河道恢复。

4 工程方案设计

本节以青浦区朱家角2017年断头河整治工程为例介绍，本工程涉及12条断头河，整治河道中心线总长1730m，其中新开河长465m，土方开挖58692m3（含疏浚土方），填方6377m3(含结构填方)，新建浆砌块石护岸356m，新建水闸2座，新建桥梁9座[2]。

4.1 工程布置

工程布置原则以通为主，有按规划打通条件的规划河道按规划蓝线沟通，无按规划打通条件的规划河道及非规划河道按现状河口沟通。现状无护岸的河道不拟建护岸，现状有护岸的河道新开河段新建护岸与现状护岸顺接。水闸规模依据《青浦区朱家角镇沪青平公路、G50高速以南区域水利专业规划》中水闸规划规模布置。桥梁规模依据河道设计河口宽及现状道路（拟建桥梁处道路无规划）宽度布置。

4.2 工程方案

（1）土方工程

工程中有部分河道属于淤积严重，阻塞端头，此河段常水位以下采用水力冲吸淤泥至附近的堆泥场，待表面清水排干后外运5km左右处置，由于河道相距较远，堆泥厂每条河设置一处。老河道常水位以上土方及新开河道采用机械挖方，开挖土方中部分粘性较重的好土用作结构回填，多余土方外运5km左右处置。

（2）护岸工程

工程中有三条河道现状已有浆砌块石护岸，新沟通河段拟建浆砌块石护岸与现有护岸连接。工程中分圩外浆砌块石护岸及圩内浆砌块石护岸，均采用钢筋混凝土底板及压顶、浆砌石胸墙结构。 圩内护岸底板宽1.30m，厚0.30m，墙身为高0.95m、堤顶高程3.20m。圩外护岸底板宽2.20m，厚0.40m，墙身为高2.10m、堤顶高程4.20m。结构形式如图4.2-1及4.2-2所示。

（3）水闸工程

工程中有两条河道属于圩内河道与圩外河道沟通，沟通处依据水利规划拟建两座水闸，水闸均采用4m单孔水闸，闸门采用上卧式闸门型式。顺水流方向总长68.08m，其中闸室长16m，闸室底部垂直水流向宽5.5m，内外河消力池长为10m，内外侧海漫段长度均为10.0m，防冲槽长均为6.0m。管理房包括办公室（7.35 m2）、控制室（4.62m2）及值班室（含卫生间）（15.33m2），总面积为27.30 m2。水闸结构图4.2-3所示。

图4.2-3 水闸结构图

（4）桥梁工程

工程中有9处河道被道路阻断，拟建桥梁9座。新建桥梁均采用简支板梁桥。桥面板均采用预应力空心板结构。下部结构采用排架结构、埋置式轻型桩式桥台。桥台采用C30钢筋砼“L”型挡墙式结构。桩基采用钻孔灌注桩。桩直径D800。桥梁典型结构如图4.2-4所示。

图4.2-4 桥梁结构图

5结论与建议

经过一系列水系沟通措施，不仅能增强朱家角镇水系防洪除涝能力，还能改善区域水环境条件，进而改善河道周边投资环境，体现了安全、资源、环境相统一的指导思想。但工程的实施也会遇到一些问题，例如打通断头河大多实地开河，侵占大量基本农田，而土地流转等前期工作落实起来较困难[3]；工程为断头浜工程，以通为主，未涉及绿化设计，新开通的河道景观性及生态性会较差，需后期工程进行完善；同时应建立完整的河道养护及巡查机制，发现问题及时加以解决，从而保证河道发挥应有的功能。

参考文献：

[1]樊晓华,罗丽亚,岳增辉. 水系连通理念在河道治理工程中的初步探析[J]. 科技风,2016(12):177-178.

[2]王萱子,魏巍. 关于农村水系连通工程及其技术要求的探讨[J]. 江西水利科技,2015,41(05):359-360+373.

[3]夏军,高扬,左其亭,刘晓洁,陈庆美,窦明. 河湖水系连通特征及其利弊[J]. 地理科学进展,2012,31(01):26-31.

论文作者:周健

论文发表刊物:《基层建设》2018年第21期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/635dc6abc53ce87f206d8344.html