# 高品质特殊钢关键生产技术论文_慕钰,颜维索,王东明,盛学桐

西宁特殊钢股份有限公司 青海西宁 810005

摘要：通过对国内外特殊钢企业冶炼及连铸流程分析，对国内特钢生产技术发展进行了探讨，提出转炉无渣出钢及配套冶炼技术、基于控制钢中夹杂物的洁净钢生产技术和高效特殊钢连铸技术是特殊钢冶炼和连铸发展的主要方向。

关键词：特殊钢；冶炼；连铸

前言：特殊钢是指具有特殊化学成分、采用特殊工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。特殊钢在国民经济中占有极其重要的地位，是国民经济各部门不可缺少的重要基础材料，其产量、质量和品种反映出一个国家工业化和科学技术发展的水平，是一个国家工业化水平的重要标志之一。随着知识经济和高技术产业的迅猛发展，对特殊钢提出高性能、多样化、低成本、节约能源，并符合环保和可持续发展的要求。本文结合国外特殊钢生产技术的发展，对国内特钢关键生产技术发展进行一些分析和探讨。

1 国内主要特殊钢企业工艺流程及与国外流程的差别

我国特殊钢产量占全部钢产量的8%～10%，但是我国特殊钢品种中80%左右仍为一般要求的特殊钢材（优质碳结钢和合结钢）。随着一些地方、合资特钢企业的改造和兴建，一些普钢企业在改造时不同程度地配备了生产特殊钢的装备并开展特钢生产技术开发工作，使部分特钢产品的成本显著降低，表1是部分特钢企业的主要流程及产品品种。经过近十几年设备改造和技术更新，主要生产装备除在线检测、精整热处理和钢材包装等方面存在差距外，其他已基本达到国际先进水平。但由于缺乏系统完整性和工艺软件的系统开发，致使新上生产线并未达到理想的效果。

表1国内几家主要特钢厂工艺流程和主要品种

从国内外主要特钢厂工艺流程比较可知，国内外特殊钢生产技术的主要差别在于：

（1）国外特殊钢生产均采用大电炉或高炉—转炉流程。在用电炉做初炼炉时，对所用废钢进行精选，从而保证粗钢中的残余元素处于较低的水平。而国内重点特钢厂经过改造均采用大电炉冶炼提供粗钢，但无一家采用转炉提供低残余元素的粗钢（大冶和江阴兴澄已采用铁水热装），且电炉用废钢的质量也不如国外；

（2）国外对电炉采用喷粉脱磷、脱硫或对转炉钢进行真空除渣，以降低磷、硫含量和防止氧化渣进入精炼炉。国内新建电炉均采用偏心底出钢技术，可较好地防止氧化渣进入钢包，但对转炉无渣出钢技术的研究尚属空白；

（3）国外在LF精炼的基础上采用RH真空脱气工艺，而国内大多数只配有VD真空脱气；

（4）由于连铸造成的部分缺陷可通过大的压缩比来改善或消除（国外建大断面铸机的另一个原因是利用其原有的大初轧机），因此，为保证最终产品质量，国外连铸坯断面尺寸普遍大于国内特钢厂。表2是国外部分轴承钢生产厂的铸坯断面情况。

表2国外轴承钢连铸的典型的工艺流程

（5）国外特钢连铸普遍采用多级电磁搅拌，而国内大多数只有结晶器电磁搅拌，只有个别厂配有末段电磁搅拌。

（6）为解决高质量轴承钢的偏析问题，国外采用轻压下、大直径辊强压下和连续锻压等液相穴压下技术。而国内仅在国家攻关中进行了轻压下试验，而且由于连铸操作工艺不稳，对液芯位置定位不准，效果不理想。

2 国内特殊钢生产技术的分析和探讨

针对国内外特殊钢生产技术的差别，对国内特殊钢生产技术从冶炼到连铸工序进行一些分析和探讨。

2.1 钢水初炼工序

钢水初炼的主要任务是低成本提供低残余元素的粗钢。在国外主要是通过对电炉用废钢进行精选、配加一定比例的直接还原铁或碳化粒铁（或铁水）对残余元素进行稀释，条件更好的直接采用残余元素含量低的铁水为原料，明显降低了钢中残余元素。而国内特钢生产均用废钢为原料，通过配加一部分直接还原铁降低钢中残余元素。为进一步降低成本和钢中残余元素含量，一些特钢厂已开始采用电炉铁水热装技术，同时开展转炉流程生产特殊钢技术的开发。

由于转炉流程生产特殊钢虽具有低成本和低残余元素含量的优势，但转炉冶炼的快节奏和带氧化渣出钢限制了高质量钢的生产。为此，有研究者提出了无渣出钢转炉及双LF精炼的工艺流程，并申请了相应的无渣出钢转炉专利。因此，无渣出钢转炉及配套冶炼技术开发是特钢冶炼技术开发的主要内容之一。

2.2 钢水精炼工序

炉外精炼已成为特钢生产的必备手段，采用喂线可精确控制钢液化学成分，尤其是碳含量，采用喷粉可明显降低钢中硫含量（或磷含量），采用RH可明显降低钢中氧含量。国内目前各特钢厂均有喂线设备，但其功能主要是喂铝线和硅钙线，喂线工艺精确控制碳、硫（指易切钢或部分齿轮钢）或一些易氧化元素的功能并未得到充分应用。目前，国内炉外精炼流程主要为LF-VD-FW，几乎没有喷粉装置，也没有RH真空脱气装置，影响了部分高质量品种的开发。此外，国内炉外精炼工艺的开发注重于钢中氧含量的降低，而对钢中夹杂物的控制重视不够，这也是特殊钢生产中值得关注的问题之一。

2.3 连铸工序

连铸工序的主要任务有两个，一是进一步提高钢液洁净度，二是提供化学成分均匀，表面和内部质量良好的铸坯。其中前者主要采取①防止浇铸过程钢液二次污染的保护浇铸技术；②中间包冶金技术；③结晶器冶金技术。后者主要采用低过热度浇铸、二冷工艺优化、组合式电磁搅拌及拉坯工艺的优化，为保证连铸过程的温度稳定，除采用等离子加热装置向中包补充热能外，还在研究和试验具有强电磁搅拌能力的水冷水口或在钢液弯月面用圆锥形无耗冷凝器进行辅助冷却等方式。铸坯断面的确定应根据钢材品种和规格，并结合轧机特点进行综合考虑和优化。

3 对我国特钢冶炼及连铸技术发展的几点建议

我国特钢生产技术的发展，一方面应积极消化掌握国外先进的电炉冶炼、炉外精炼、连铸技术和装备。同时结合国内特点，进行自主创新，形成具有自主知识产权的特殊钢生产技术。全面提高我国特钢品种的质量，提高我国特钢产品在国际市场的竞争力。就目前而言，应注重以下几项技术的研究。

1.铁水热装和采用转炉流程生产特殊钢是降低钢中残余元素和生产成本的主要措施之一，其中转炉无渣出钢技术及配套技术开发是实现流程优化的关键。

2.特殊钢精炼在注重提高钢液洁净度的同时，更要注意成分的精确控制和钢中夹杂控制技术的系统研究工作。

3.在根据最终产材规格确定经济合理铸坯断面的基础上，特殊钢连铸的关键是开发适宜于高效连铸的高质量铸坯生产系统技术。

参考文献

[1]中国钢铁协会，中国特钢企业协会，钢铁研究总院.国内特钢行业发展战略研究报告，2003.

[2]干勇，王忠英.国内特钢连铸生产技术发展和探讨.中国冶金，2003，（8）：7～11.

论文作者:慕钰,颜维索,王东明,盛学桐

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/64615639685b9a0ae7ea8bd5.html