# 提高现浇混凝土设备基础倒角的质量施工工艺论文_张赛平,叶庆泽

泰昌建设有限公司 浙江温州 325011

摘要：针对以往现场混凝土设备基础倒角一直采用定型塑料倒角条工艺，即在模板上固定塑料倒角条，利用混凝土振捣自然成型，容易因振捣不到位造成水平倒角条部位出现麻面和小蜂窝，产生质量缺陷。一般拆完模板后立即用801胶和水泥灰修补，一般一年以后会陆续开裂并脱落。通过研制现浇混凝土设备基础倒角工具，基础水平倒角一次抹压成型，避免了倒角部位的二次修补，大大提高了整体美观度。

关键词：设备基础；倒角；倒角工具

1前言

1.1蒲州220kV变电站整体改造工程是温州电网重点建设项目，本工程按照“两型一化”标准设计。总平面布置按照国家电网公司输变电工程通用设计220-A2-2方案进行优化断路器单列布置，混凝土设备基础较多。

1.2我公司经过工程实践和完善总结形成了“提高现浇混凝土设备基础倒角的质量工艺”，避免倒角部位二次修补为创优的前提条件，工程质量目标奠定了坚实的基础。并将该“提高现浇混凝土设备基础倒角的质量”方案通过专家组进行论证分析确保施工安全得到保障，施工质量达到优良标准。通过实际应用，降低了工程成本，提高了工程实体的观感质量。该工艺于2018年荣获了“温州市QC小组一等奖”、“温州市优秀QC小组”荣誉。

2施工工艺特点

2.1本施工方法具有操作简单、操作科学、可靠性强、适用范围广等特点和优势。

2.2研制了现浇混凝土设备基础倒角工具，基础水平倒角一次抹压成型，避免了倒角部位的二次修补，大大提高了整体美观度。

2.3编制现浇混凝土设备基础倒角工具计划和作业指导书，确保现浇混凝土设备基础倒角工具的正确性和一次成优率。

2.4研制的工具具有一定的推广价值。

2.5采用规范施工工艺，使其工艺更加合理，提高了适用性，减少了质量问题，严格工艺流程，保证工艺美观。具有先进性、适用性、经济性。

3适用范围

本施工方法适用于现浇混凝土设备基础施工。

4工艺原理

4.1借鉴抹灰工程阳角抹子，研制一种新型倒角模具，取消塑料倒角条，在原来安装倒角条部位直接进行抹压成型，避免出现气泡。

4.2在基础表面压光时同时进行锰钢瓦工抹子抹压，购买方便，水平倒角抹压，可以控制抹压质量，在混凝土初凝前有足够时间抹压数遍，保证基础倒角一次成型。

4.3锰钢瓦工抹子购买方便，一般车床车间都可进行压弧制作，锰钢强度高，弹性大，破坏形式以磨损消耗为主，适宜混凝土压光。水平方向不采用倒角条，造价费用大为降低。根据设计及工艺要求，提出加工要求.施工过程等方面采取了一系列综合措施，并在施工工艺上进行了一些改进、创新，使现浇的混凝土基础设备倒角达到了一次成型并观感质量成优。

5施工工艺流程及操作要点

5.1 根据设计及工艺要求，提出加工要求。

水平直线倒角抹子加工要求。根据基础设计倒角尺寸，需要将锰钢瓦工抹子倒R=20mm圆弧，考虑施工方便，圆弧左侧、右侧各加工50%。为了防止基础水平倒角下部出现错台，需要用细砂纸将圆弧末端打磨成尖角。

（1）水平直线倒角抹子如图2所示。

图2水平直线倒角抹子

5.2 直角拐角抹子加工要求。

利用平头型锰钢瓦工抹子切割裁切，长度150mm，宽度10mm，边角打磨平滑，然后将前端部加工R=20mm圆弧，圆弧前头最窄处5mm，后面最宽处30mm

【实施二】根据倒角抹子加工要求加工定型

（2）直角拐角倒角抹子如图3所示。

图3直角拐角倒角抹子

5.3 倒角工艺操作实施

5.3.1进行基础倒角培训，进行样板基础施工。针对倒角工艺难点、质量通病高发点组织施工人员集中培训，并进行样板施工，确认工艺效果符合要求后，方可进行实际工程施工。基础倒角工艺培训如图4所示，基础倒角样板如图5所示。

图5基础倒角样板

5.3.2倒角工艺现场操作实施控制要点。基础倒角操作的关键，是要掌握好混凝土硬化时间，一般分为3个阶段。

第一阶段：混凝土浇筑完毕后，初步进行混凝土搓平抹压，将倒角抹子紧贴模板边，顺着模板方向修边整型。此时混凝土水灰比较大，其本身还未开始收缩，倒角整型过程中石子会产生凹坑，应将其抹压搓平，此为第一次倒角抹压。

第二阶段：混凝土初凝前，这时混凝土面层开始凝结，用倒角抹子对混凝土进行第二次抹压收光。应将倒角产生的压纹与中间部分一同赶平抹压收光，做到表面平整无压纹痕迹。

第三阶段：倒角时间为混凝土初凝固时，当抹子压不出抹纹时，使用倒角抹子进行第三次收光成型。

对于直角拐角部位采用直角拐角倒角抹子，重复上述3个步骤，与水平倒角同步进行。基础倒角过程及成品如图6所示。

图6基础倒角过程及成品

6 材料与设备

蒲州220kV变电站倒角费用统计对比表

7质量控制

7.1工程质量执行标准

温州电力设计院有限公司设计的 蒲州220kV变电站工程施工图

-1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》Q/GDW 1183-2012

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008

《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量【2010】19号

《国家电网公司输变电工程标准工艺（一）：施工工艺示范手册》

《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）：工艺标准库》

经批准的施工组织设计、设计施工图

7.2质量保证措施

7.2.1施工期间必须加强技术管理，做好各分部分项工程技术交底。各分部分项工程施工必须按经审批过的施工方案（作业指导书）作业。

7.2.2坚持对各道工序的施工质量执行“三级验收制度”。各道工序施工必须严格执行国家和浙江省颁布的现行施工验收规范和质量标准。

7.2.3做好各道工序间的隐蔽工程验收，凡经验收项目划分表圈定的见证分项，均应经现场监理检验签证后方可进入下道工序施工。

7.2.4认真做好原材料、成品的检验及复试工作。工程所用的原材料、成品必须具有产品质量证明文件，文件应具备可追溯、跟踪条件。材料、成品的复试报告须正确、齐全、有效。未经复试或复试结论没出来之前不得使用该批材料，不合格的材料、制品严禁使用于工程上。

7.2.5商品混凝土应作好进场的级配检验和混凝土坍落度的检测，其各项指标必须符合规范中的相关标准。

7.2.6严格按设计施工图施工，根据设计施工图有关基准，用经过检测合格的测量器具准确控制所有轴线、标高、几何尺寸，以确保满足设计要求。

8安全措施

8.1施工人员必须严格执行有关安全工作规程、规范和制度。施工机具、安全用具应完好并正确使用。

8.2施工前认真做好技术、安全的交底工作，每日班前会必须进行“三交”，并明确工作负责人和安全监护人。

8.3施工前做好安全生产技术交底工作，并形成记录。

8.4工地安全制度齐全，严格执行变电安全生产管理要求及安全操作规程。

8.5施工人员进入现场必须严格遵守“施工现场安全生产六大纪律”。

8.6施工用电标准化，配电布置必须采用三级配电二级保护，由总配电箱至分配电箱至开关箱分三个层次逐级配送电力。开关箱内的漏电保安器额定漏电动作电流值采用30mA，额定漏电动作时间值采用0.1S；且开关箱内必须一机一漏保。必须定专业电工经常巡视检查，确保施工用电安全。

9环境保护措施

9.1 我公司为环境保护工作的技术主管部门，按国家及地方有关法律法规和项目法人的有关要求，制订本工程的环境保护技术措施。各施工队是环境保护的实施部门，负责按环境保护技术措施的要求进行工程的施工。综合部、安质部为环境保护实施的现场监督部门，负责按措施要求，监督、检查环保措施的实施。

9.2加强对入场人员的环保教育，让员工树立环境保护观念，自觉按环保要求开展工作。项目工地在环保方面进行合理投资。

9.3工程开工前，主动与当地环保部门联系，征求环保监测部门对本工程环境保护工作的意见、要求及有关标准、规定。严格按项目法人和环保部门对环保的要求来进行工程的施工。

9.4处理垃圾的措施：在工地设置两个生活、生产垃圾集中堆放场，定期运至规定的垃圾场，不乱扔、弃置各种垃圾。

9.5减少有害气体措施：不允许在工地上燃烧杂物、废油。

9.6减少污油、污水措施：带油设备安装、解体在限定区域进行，废油集中放在有特定标志的油灌中，不乱倒、乱燃。临时厕所设置化粪池并加装防蝇装置，采取灭蛆措施和土化处理。严禁污染当地水源。

9.7采取一切合理措施，避免污染、噪音等，保护工地及周围的环境。

9.8环保工作每月定期进行一次检查评比，评比结果计入奖金考核。

10效益分析

10.1 经济效益

10.1.1现浇混凝土设备基础倒角工具的实施，大量减少了定型塑料倒角条的使用，节省了费用。

10.1.2本工艺采用新的施工理念，大大提高了工作效率，缩短了施工周期，降低了施工成本

10.1.3浇混凝土设备基础倒角工具的实施，大量减少了定型塑料倒角条的使用，节省了费用。

10.1.4经过对策措施实施，成功研制了现浇混凝土设备基础倒角工具，基础水平倒角一次抹压成型，避免了倒角部位的二次修补。

10.2社会效益

现浇混凝土设备基础倒角工具的应用，得到了质监站、业主、设计单位、监理单位以及同行单位的一致好评，也为实现工程预期质量目标奠定了坚实的基础，确保 “瓯江杯”争创“钱江杯”。

11 工程应用实例

11.1蒲州220kV变电站整体改造工程

11.2.1蒲州220kV变电站整体改造工程是温州电网重点建设项目，本工程按照“两型一化”标准设计。蒲州220千伏变电站改造工程本期新建规模：240兆伏安主变压器 2 台；220千伏出线 4 回；110千伏出线 12 回；10千伏出线 24 回；本期10千伏侧配置 4 组 6 兆乏并联电抗器和 2组 8兆乏并联电容器，最终按每台主变低压侧配置 3 组电抗器考虑。220 千伏电气主接线采用双母线接线，共安装 7 台断路器。110千伏电气主接线采用单母线三分段接线，共安装 16台断路器。10千伏电气主接线采用单母线 4分段接线。主变压器采用三相三绕组有载调压变压器。220千伏、110千伏采用户 内 GIS 设备，总平面布置按照国家电网公司输变电工程通用设计220-A2-2方案进行优化 断路器单列布置，混凝土设备基础较多。对改善后混凝土设备基础情况进行核对，大大提高了工作效率，提高了观感质量，减少二次修补率，节省了大量人力，施工起来简单快捷，这样一方面加快了工期，节省了费用，也保证了工程质量，产生了较好的社会和经济效益。

11.2 温州上田220kV变电站易地改造工程

11.2.1本工程地下层布置电缆层，层高4.5Om，一层布置电抗器室、35kv开关柜室、主变室、散热器室、电抗器室等，层高为5.70m（主变室、散热器室除外）另有值班休息室、泡沫喷淋同、消控室、备用间、卫生间等二层布留有继电器室、会议室、110KVGIS室、蓄电池室、备用问、休息室、卫生间等，110KVGIS室层高8.7m，蓄电池室及继电器室设置吊顶，净高4.8m，其余房间层高为4.8m；三层布置了220KVGIS室。

应用实例工程混凝土设备基础较多。对改善后混凝土设备基础情况进行核对，大大提高了工作效率，提高了观感质量，减少二次修补率，节省了大量人力，施工起来简单快捷，这样一方面加快了工期，节省了费用，也保证了工程质量，产生了较好的社会和经济效益。

论文作者:张赛平,叶庆泽

论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期

论文发表时间:2019/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/669711279a96e09d8ff4c9d3.html