# 大型钢结构厂房屋面板安装技术应用与分析论文_李益锴

摘要：文章介绍了“龙门架栈桥平台法”的新型施工方法，它的优点是：加快工程进度，与施工屋面底板采用移动式井字脚手架更加安全可靠，降低屋面板向上运输的损耗变形几率，给屋面彩板工程施工质量提供了有力保障。

关键字：房屋面板、栈桥平台法、顶板、龙门架

1.简介

本文主要是在钢结构厂房屋面板安装中，在实践中总结出经济可行、提高工效的钢结构厂房安装方法。该钢结构厂房建筑面积37744.08m2；建筑高度为：14.9m；主要结构类型为单层多跨门式轻钢结构，附属办公用房为二层钢框架砌体结构。主要平面布局如下：

主要车间有：

①成品库跨为单跨厂房，跨度18米，柱顶高度12米；

②外协件库为两跨厂房，跨度18+18米，柱顶高度11.8米；

③机加工车间为多跨厂房，跨度21+21+18+18+21米，柱顶高度11.9米；

④总装工段、涂装工段、发动机返修区、试车区段、机组配套区等在一个车间区，为多跨厂房，跨距24+18+18米，柱顶高度11.2米；

⑤厂房端部为9米宽辅助用房，3层钢框架结构，楼面、屋面均为钢筋混凝土楼板。

厂房内每跨均布置有行车（辅助用房除外），围护结构为热浸锌钢檩条，屋面采用现场复合保温棉压型钢板夹芯板，局部设有采光板，墙体采用现场复合保温棉压型钢板夹芯板围护。

2.屋面板构造

本工程屋面板采用外层压型钢板+保温玻璃棉形式+内层压型钢板的形式。彩板安装前由工程技术人员设计出彩板安装排版图，便于采购彩板和现场安装。

3.彩钢屋面板安装工艺流程

第一步：先铺设屋面内板。

第二步：在檩条上铺设带铝箔的玻璃丝棉，铝箔面向下，处理好玻璃丝棉搭接处，在出现缝隙处和破损处可用专用铝箔贴纸进行粘合。两端头应向内泛起，以防止进水和减损保温性能；

第三步：钢板吊至屋面，并保证所有钢板正面朝上。找准第一块板的安装位置，确保其位置的垂直与方正，纵向悬于天沟之上约150mm。把第一块板固定在檩条支架上，然后把第二块板准确地搭接在第一块钢板上，并与前一块板压紧，再用专用锁边工具进行接缝咬合。

第四步：对已安装好的板进行定期检查，保证整个屋面平行，若发现不平整，应及时调整。

4.屋面顶板的运输方式。

4.1第一种：滑倒提升法。

垂直运输方式从经济性、安全性上考虑，我们采用滑道提升法。所谓滑道提升：用数根铁丝，上端与山墙连接，下端用地锚固定于地面；铁丝间距3M，与地面夹角不大于45度，每根铁丝上套一根1M钢管，将压型板置于钢管上，沿铁丝提拉滑移至屋面。由于板太薄、太窄、太长，拉动时应均匀兜起，均衡起吊。这种方法，在垂直运输过程中，因彩板与滑道有接触点，彩板损伤几率较大。

4.2第二种方法：垂直吊装运输法。

将地面上的若干块成型彩板捆绑牢固，一次垂直吊装至屋面。这种方法因需要使用吊车，适合于面积较大，施工进度较快的屋面工程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5.屋面底板的运输方式

5.1第一种方法：井字脚手架平台法

采用2个或多个井字脚手架并行捆绑，地滚轮滚动推进移动，井字架顶部平台作为安装屋面底板的操作平台，通过挂在屋面梁上的定滑轮牵拉地面彩板至操作平台，进行屋面顶板的安装。

这种方法，井字活动架地滚轮的滚动推进受地面平整度影响较大，一般施工屋面时，地面均为原土地表，地表平整度不好，受天气影响较大。但因井字架租赁方便、经济，故使用较为普遍。

根据该工程情况，吊车梁轨道中心距：19.5m（3跨）；22m（0.5跨）；12m（0.5跨）；所占面积较小，使用此种方法较为经济。

5.2第二种方法：是一种新型屋面底板运输方法，因形状与龙门架有点相似，就叫龙门架栈桥平台法

根据厂房吊车梁轨道中心距、标高及屋面板标高等工程实际情况，在有专业资质的金属结构制造厂，定制一台龙门架栈桥平台（如下图），使其栈桥平台地滚轮类似行车滚轮，与吊车梁轨道中心距相同，刚好安装在吊车梁轨道上，以利于移动位置安装；平台标高距离屋面底板标高平均值保持在1.7m至1.8m之间，以便于平台上施工人员站立安装。

在屋面梁翼缘板上挂牢两个滑轮，用卷扬机或人力通过滑轮钢丝绳牵引。第一次牵拉，将地面上的彩板拉至栈桥平台标高，栈桥平台上施工人员用牵引绳及人力将其平放至平台上；第二次牵拉，待人员、安装锚固机具、材料及支撑架（可用井字活动架或钢管搭设架）准备到位，将其拉至屋顶，安装锚固屋面底板或顶板。

这种方法比井字脚手架平台法省时省力、效率大大提高，在垂直运输安装过程，对彩板保护较好，且稳定性更好、更安全。但因需额外定制一台龙门架栈桥平台，并在以后工程中重复使用几率较小，花费稍高,适用于相同尺寸轨道中心距面积较大的工程。

在该工程中，吊车梁轨道中心距16.5m，占有厂房总面积的70%，约覆盖27000m2，面积较大。使用了龙门架栈桥平台法，施工进度大大提高，彩板保护较好。

6.屋面板的安装方法

因彩板屋面是预制装配结构，故安装前的放线工作对后期安装质量起到保证作用。安装放线前对安装面上的已有建筑成品进行测量，对达不到安装要求的部分提出修改，对施工偏差作出记录，并针对偏差提出相应的安装措施。

根据排板设计确定排板起始线的位置，屋面施工中，先在檩条上标定出起点，即沿跨度方向在每个檩条上标出排板起始点，各个点的连线应与建筑物的纵轴线相垂直，而后在板的宽度方向每隔几块板继续标注一次，以限制和检查板的宽度安装偏差积累，第一列屋面板必须与沿口基线互为垂直，铺设后检查板的整体平直度以及搭接的部位是否完全搭接。

将安装基线设在山墙屋脊线的垂线上，并以此基线，在檩条的横向标出每块或若干块板的截面有效覆盖宽度定位线。铺设时以安装基准线定位，从屋面一端开始，边铺设、边调整，边固定。铺设后应检查板的整体平直度以及搭接咬口的部位是否完全搭接，合格后应立即咬边在咬边过程中，边咬边边检查咬边的成形质量；对于不能立即咬合的应用手工先在支架处将板咬合，以利施工过程中板的整体稳定。

屋面板安装时注意板面的保护，施工人员不得穿硬底鞋，在屋面行走时不得踩在波峰上，完工后及时清除板上的杂物。

屋面板的安装精度取决于支架的位置固定精度，因此安装支架前将安装基准线设在山墙端屋脊线的垂线上，并根据此基准线，在檩条的横向标出每个安装支架的定位线。同时安装支架应按板的间距沿檩条的纵横两个方向均应成行成列，间距误差不大于2mm。

7.结束语

参考该工程及同厂区内同类工程内天沟设计情况，我们发现，由于近些年全国多地陆续发生洪涝灾害，单位时间的最大降水量不断被新数据刷新，致使钢结构工程中内天沟设计值不能满足使用要求；即设计的瞬间排水量最大值，在遇到罕见暴雨时，屋面单坡汇水量过大，排水设计值不能满足瞬间使用要求，出现“漫沟”现象，导致室内漏水，从而影响使用功能。而外天沟位置，即使“漫沟”，也不会漏到室内，依然能满足使用功能要求。通过该工程，建议设计单位在以后钢结构厂房设计中，在场地空间充足的情况下，尽可能少用内天沟设计、减小单坡汇水面积；尽量减少屋面采光板使用、屋面动荷载设备使用和禁止成型彩板屋面开洞现象；可适当增加天井设计、增加侧面采光和侧面通风，这样能大大降低屋面漏水可能性，减少后期施工的返工率，给业主单位一个舒适、安全的使用环境提供有力保障。

论文作者:李益锴

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第14期

论文发表时间:2019/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/684c374f3976f5e97dd2c318.html