# 关于燃气发电厂电机和主变运行维护探讨论文_邵壮

（浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司）

摘要：结合变电站的特点及优点及某供电局变电站历来的运行经验，针对其运行过程中易出现的问题、缺陷及运行维护经验进行归纳总结，探讨一些运行维护策略。

关键词：变电站运行；维护策略

引言

随着社会经济及技术水平的不断发展，保障经济发展的变电站不管在规模还是在设备水平上也都显现出了明显提高，具备的现代化特征。设备是变电站的重要保障。燃气电厂是一种利用燃气轮机及发电机与余热锅炉、蒸汽轮机共同组成的循环系统。燃气轮机具有效率高，功率大，体积小，投资省，运行成本低，寿命周期较长等优点。因此随燃气技术的发展及国家能源结构变化和对环保的要求，燃机电厂将快速发展，同样燃气电厂的特点是设备多，异常和障碍的机率大；对人员思想素质要求较以往高，管理者又比较分散。一旦发生变电事故，经济上、电厂电网、主变设备和人身安全都将遭受损失。给国家和社会带来不安定因素。因此燃气电厂变电运行的主要任务是主变操作运行和维护管理。

一、燃气电厂电机介绍

1燃气电机工作原理

工作原理为：叶轮式压缩机从外部吸入空气，压缩后再送进燃烧室，同时燃料也喷入燃烧室与高温压缩空气混合，在定压下进行燃烧。生成的高温高压烟气进入燃气轮机膨胀作工，推动动力叶片高速旋转，乏气排入大气中或再加利用。燃气轮机主要用于发电、交通和工业动力。燃气轮机分为轻型燃气轮机和重型燃气轮机，轻型燃气轮机为航空发动机的转型，主要用于电力调峰、船舶动力。重型燃气轮机为工业型燃机，其优势为运行可靠、排烟温度高、联合循环组合效率高，主要用于联合循环发电、热电联产。埕岛电厂采用的MS9001E燃气轮发电机组是50Hz，3000转/分，直接传动的发电机。该型燃气轮发电机组最早于1987年投入商业运行，基本负荷燃用天然气时的功率为123.4MW，热效率为33.79%，排气温度539℃，排气量1476×103公斤/小时，压比为12.3，燃气初温为1124℃，机组为全自动化及遥控，从启动到满载正常时间为约20分钟，机组使用MARKⅤ控制和保护系统.

2.燃气发电厂电机设备装置在电厂的广泛应用，其设备的添置、维护、维修、返修的费用较高，运行人员必须了解它们的结构、原理、操作和检修方法等知识，以满足运行要求。因此，加强变电运行管理，提高变电运行管理水平在燃气电厂的正常发展和未来扩展中都是非常重要且必要的。

二、主变运行维护探讨

1.变电站倒闸操作管理

1.1严格防止发生恶性误操作，必须根据当班调度员或值班负责人的命令执行操作。发令人对命令的必要性和正确性负全部责任。

1.2发生带负荷拉刀闸误操作时，禁止再将已拉开的刀闸合上，当发生带负荷合刀闸误操作时，禁止再将已拉开的刀闸拉开。

1.3交接班时；直流系统接地时；雷雨时室外配电装置的操作；在同一电气系统，不得同时进行两个及以上的操作；严禁约时停、送电。

1.4在实际的运行工作中，要求运行值班员每项操作必须无误，格严执行“电业安全工作规程”、“工作票制度”、“操作票制度”等相关规章制度。

1.5对威胁电机设备和人身财产安全的命令不得执行。受令人拒绝执行要向发令人说明情况，再向上级领导做出报告。

2.变电运行管理要求

2.1认真执行交接班管理制度，交、接双方在交接班前按岗位责任检查，应当面现场交接。当发现隐患时，一定及时消除，做到安全运行。

2.3值班员对设备，运行方式要非常熟悉。操作中发生疑问时，要立即停止操作并向上级报告。不准擅自更改操作，不得随意解除闭锁。

2.4认真做好记录，及时填写、整理。在进行年终的检修、计划的检修及事故的抢修中，为了保证安全必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度等安全制度。

2.5严格遵守事故处理制度：及时记录、检查、汇报、分析、判断。定期举行运行综合分析会，针对变电运行工作状态进行分析，检查薄弱的环节，防患于未然。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.变电运行管理中的安全责任

3.1燃气电厂实现安全生产的关键，是必须要搞好安全生产责任制。在明确安全责任的同时，确保责任的落实到位则是抓好责任制实施的重点。

3.2各级人员的综合素质要提高，人员素质的高低将会对安全生产产生直接影响。

3.3 监督机制的建立

要确保燃气电机及主变运行工作责任到位，就要求必须有一个健全的监督机制。对变电各级人员责任的完成及承担情况实行实时动态考核和指标考核相结合的方法，从严格、精细、务实出发推动各级人员安全责任到位，并将安全生产绩效作为员工晋升、加薪、考核干部的重点指标，重奖重罚，以维护安全生产责任制度的有效实施。

4.优化燃气电厂主变系统

4.1改善旁路阀布置位置，合理调整，使得高压旁路阀尽量靠近再热器冷段管路。对高、中低压旁路阀存在后管路较，短问题时将暖管调整到旁路阀前面，进一步简化系统运行步骤和程序。

4.3增加旁路系统阀门可靠性，是燃气电厂主变系统存在的主要问题之一，运行人员需要做到定期对金属杂质进行清理，很多燃气电厂汽轮机组旁路系统通过使用金属杂质滤网，阀门泄露问题得到改善。

4.4改善喷水减温装置，需要注意，减温水由下底喷入，不与阀体直接接触，保护阀体并减少交变应力。

5.变电运行故障排除

在处理PT保险熔断故障时，需对二次电压进行及时检查，在确定无误以后判断保险熔断是不是属于高压保险熔断；处理系统接地故障的时候，要及时对检查设备进行巡视检查；处理谐振故障的时候，要使用瞬间改变电力设备的运行方式，比如瞬时解列或并列、瞬时拉合空载系统线路开关等解除故障；如果变电运行故障的问题是断路造成的，那么就要调整和通报调度，即刻安排相关专业的工作人员进行巡查处理。

6.加强变电运行技术的应用

燃气电厂应积极开展实践探索，依托先进的信息化技术、数字化技术、自动化技术搭建变电平台，构建科学、高效的生产管理模式，实现专业生产管理一体化，打破操作管理界限，通过平台促进各操作队的交流互动，解决工作量大、人员严重不足的问题，大幅度提升变电运行能力。在电网集中控制模式下的变电运行管理过程，通过运行监视，政治供电、生产信息平台维护，采用新技术、新方法，通过新工艺、新材料、新设备，做到安全适用，技术先进，经济合理，提高变电运行管理水平。

7.完善技术人员管理

不断提高运行人员的专业技能。技术人才是电力企业在实际工作中所需求的，技术是提高故障排除的关键因素，开展培训班，增强对员工专业技术的培训，定期开展专业研讨会和技术课程，扩充技术人员的知识面。让变电运行人员牢记岗位职责内容，并能按照设备操作程序进行操作；另外，进行专业技能知识培训的同时，要加强实操工作，积极开展反事故演习、对事故作出预想等实践活动，提高变电运行人员在实际工作中的应变能力和事故推断处理能力。同时更要加强对变电运行操作职工的业务技能考核，将提高职工自身专业技能作为未来电力企业提升和发展的关键因素。

8.不断更新设备，加强检修

供电设备的落及老化是变电事故的重要影响因素之一，极大的影响着变电的安全运行，因此对于较为落后的装置，电力企业必须及时的更新，确保电力系统正常运行，降低故障的发生几率。对落后的配套装置，可使用新技术替代。选择好的装置，可以增强变电过程的运行可靠性和安全性。

结语：变电运行是燃气电厂的重要生产部门，需要扎实的运行和管理水平，企业才有生产和发展的安全保障，多数供电事故都是由于运行人员的操作失误。因此要保证变电安全运行就必须要不断提高运行人员的技术水平，供电企业需要不断建立和完善电机运行人员机制，不断提高变电运行管理水平，保证安全生产。

参考文献：

[1]高梯才，赵海森.变电站技术应用研讨【J】山西电力，2008年5月期.

[2]孙向前.燃气电站汽轮机组旁路系统设计【J】自动化应用，2011（10）.

[3]庞伟生.变电运行的故障排除与安全管理研究【J】.中国新技术新产品，2011（25）

论文作者:邵壮

论文发表刊物:《电力设备》2017年第29期

论文发表时间:2018/3/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68625dad54d2b325c68923a7.html