# 刍议爆破施工安全防护技术措施论文_陈亚伟

陈亚伟

广东中人爆破工程有限公司 广东广州 510000

摘要：基于科技水平的提高，野外工程项目施工建设中对高新技术的应用逐渐增多，而爆破项目对高新技术的应用最为广泛。特别是施工建设环节，如果出现地质结构复杂，而且实际难度系数过高的情况，施工企业为获取可观的施工效率，保证在规定的工期内完成，就必须要不断提高施工安全性，将爆破施工安全防护技术应用于其中。但在实践爆破施工时，受炸药较大破坏性的制约，使得不可控问题的发生几率也很高。基于此，文章将爆破施工安全防护技术作为重点研究对象，阐述了具体的应用，希望有所帮助。

关键词：爆破施工；安全防护技术；措施；研究

一、爆破施工基本程序

（一）钻孔

爆破施工作业需要交由专业且具备较强爆破资质的机构承担相应的责任，所以在钻孔作业前，要对专业技术工作人员进行有效地组织，进而完成勘测施工现场的任务，合理地设定爆破的参数，并结合所设定参数确认炮井。此外，即可在炮井具体位置标注爆破孔方向以及深度，以保证钻孔作业具备必要的标准要求。在实际钻孔的时候，应确保钻孔位置的准确性，且钻空的位置和预设位置之间的差距不允许超过20米[1]。如果钻孔施工已经钻到既定深度，就应当立即停止钻孔，并清理孔内部产生的碎石。在钻孔施工完成以后，要检测孔位深度、方向等，并保证孔内部不存在杂物。

（二）装药

在填充炸药的过程中，要对孔洞内部的积水情况加以确定。如果存水偏少，应当在吹干水分的情况下引入装药作业环节。一旦存水偏多，应选择使用防水炸药施工方式。另外，在装药的时候，要合理控制装填的炸药量，并且安排专业工作人员结合事先所设置的炸药量完成装填任务，以免炸药装填量过高而影响爆破施工作业的发展。如果装填的时候出现了堵塞的问题，应及时处理孔洞，随后继续开展装填作业[2]。

（三）堵塞

在完成炸药装填作为后，应使用砂石料亦或是黏土堵塞孔洞。这样一来，也能够确保堵塞密实度达标，有效地规避对爆破质量带来的负面影响。需要注意的是，堵塞工作开展的时候，应严格控制堵塞的长度。在这种情况下，一定更要严格遵循施工方案要求完成堵塞作业，进一步推动爆破施工安全性的提升。

（四）敷设网路并起爆

对于爆破施工来讲，网络敷设重要性也不容小觑。作为施工作业人员，在对施工方案内容形成充分了解的基础上，对施工现场网络的走向加以规划，并且安排技术工作人员开展线路连接的工作[3]。此后，需要开展检验的工作，以保证能够及时找到网路问题，合理地采取解决的对策。实际爆破环节很容易出现网路敷设错误的情况，对爆破安全性带来不利的影响。在这种情况下，敷设网路的时候，应保证网路正确连接，不断优化爆破施工安全效果。

落实起爆作业的过程中，要求全体员工都能够处于安全的范围之内，并在复查起爆网络的基础上，安排专业人员将爆破的指令发布出来，并且所有的人员能够结合指令完成操作。

二、爆破施工安全防护技术措施研究

（一）盲炮

一方面，预防措施。在爆破施工作业的过程中，盲炮的问题经常存在。如果采取的操作科学合理，则能够有效地降低盲炮发生几率。为此，施工企业应当选择正规生产厂家并采购爆破材料。与此同时，还要积极检测爆破材料，以保证质量与工程项目施工需求相适应，进而在施工建设中合理地使用。另外，应强调材料存放的重要性，在爆破材料进入到施工现场内部后，应安排专业工作人员加以保管，以免材料受潮而对其自身的爆破性能带来负面的影响。实施装药的时候，要根据具体的操作规范进行，以免施工作业人员误操作而引起盲炮的问题[4]。

另一方面，处理措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果在爆破施工中出现了盲炮的问题，一定要在其周边合理地设置安全警戒标志，并且向相关负责工作人员及时上报情况，进而安排专业技术工作人员检查拒爆的主要原因，进而合理地制定出合理的规划。正是因为盲炮本身存在潜在危险，所以不相关的施工作业人员应当及时在现场撤离。而处理盲炮的时候，应遵循操作规范要求落实施工作业，坚决不允许在孔洞内部直接拉出药包。

（二）飞石爆破

飞石爆破的问题会对爆破施工质量产生直接的影响，使得爆破面完整性缺失，增加了施工安全隐患。在这种情况下，应当选择合理的爆炸指数，在确保与工程项目需求相适应的基础上，对爆破的力度加以控制。所以，作为技术工作人员，应当对施工现场地质的状况进行深入地了解，进而结合具体状况对爆破点加以确定，增强炸药类型的合理化。通常来讲，低爆速炸药的使用可以降低飞石现象发生的几率。另外，要对施工操作行为加以规范，特别是装药与堵塞阶段，应当遵循操作规范落实施工作业，不断优化爆破工作安全效果[5]。如果施工现场岩石已经破碎，一旦发生飞石爆破的情况将带来严重的损失。为此，应借助覆盖的方法来规避飞石带来的危害。具体指的就是在被爆破物体上将帆布亦或是钢丝网等材料有效覆盖，积极采取必要的防护策略。

（三）震动爆破

若施工现场出现震动的情况，会直接危害施工现场建筑物安全，所以在爆破作业时应对爆破震动大小加以控制。

第一，深孔松动爆破。在实践过程中，要对装药量进行严格地控制，结合施工现场的具体要求确定合理的装药结构，进而规避爆破振动现象的发生，进一步优化爆破施工安全效果。

第二，借助微差对爆破加以控制。其中，要使用由地震勘探部门所提供的瞬发防水电雷管，对各孔位爆炸时间差异予以有效地控制，以保证同时起爆，尽量规避起爆瞬间地面的震动，进而保证爆破能量能够向下方进行传递[6]。

第三，对减震沟进行开挖处理，能够使得地面震动被阻断，以免震波影响周边的建筑物。另外，对附近地质断层与河流也可以进行运用，同样能够达到减震的目标。

（四）空气冲击爆破

在爆破施工的过程中，空气冲击所存在的安全问题十分明显。其中，落实施工操作的时候，需要控制施工现场空气冲击程度，以免超出可以承受的范围。其中，可以通过对爆破材料装填方式的运用，对冲击强度进行控制。而在爆破施工的过程中，要对爆破参数加以确定，结合施工现场地质条件与工程项目要求，对炸药的类型进行选择，并对炸药装填量加以控制，确保施工操作行为得以规范，尽可能地降低空气冲击力度。除此之外，在爆破范围之内开展墙体修筑施工，能够在出现冲击波的情况下被削弱，使其影响周边环境的程度不断下降。

结束语：

综上所述，在上文中，针对爆破施工流程与安全措施展开了系统化地分析，并且提出了能够优化爆破质量的手段。在现代工程项目施工建设的过程中，爆破施工的实际应用相对广泛，借助健全的爆破施工管理模式，以达到工程项目效率提高的目标。由于爆破施工存在极大的危险系数，所以施工企业一定要遵循相应的流程与规范落实施工建设，采取必要的安全防护措施，只有这样，才能够确保施工作业人员和周边居民的生命安全。

参考文献：

[1]何忠明,刘可,付宏渊, 等.基于集对可拓粗糙集方法的高边坡爆破施工安全风险评价[J].中南大学学报（自然科学版）,2017(8):2217-2223.

[2]胡良伟.爆破施工安全防护技术措施分析[J].商品与质量,2017(42):226.

[3]丁骢.爆破施工安全防护技术措施分析[J].技术与市场,2017(4):180-181.

[4]钱明渊.紧邻皖赣铁路的高边坡路基开挖爆破施工[J].煤矿爆破,2017(4):21-25.

[5]张奕斌,孙佃升.盾构隧道的爆破施工监测与安全防护[J].现代隧道技术,2012(5):151-154.

[6]徐钟,邓辉,卢平, 等.钻爆施工隧道围岩爆破损伤累积效应研究[J].水利水电技术,2018(2):70-76.

论文作者:陈亚伟

论文发表刊物:《防护工程》2018年第14期

论文发表时间:2018/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/690d88d407aa7bdb07de9bbf.html