# 一种斜挂式电梯平台的结构设计研究论文_聂乐明

广州广日电梯工业有限公司 广东广州 510000

摘要：随着人们的生活质量水平的提升，人们对电梯的应用愈来愈管饭，无论是大型的超市或者是写字楼，甚至家庭中，都对电梯的应用需求不断增加，各种类型的电梯在人们的生活当中应用。本文主要就斜挂式的电梯平台的结构设计展开相应的研究，期望能从理论层面对这一电梯平台的结构设计有更多的认识，从而为实际设计工作提供相应的参考。

关键词：斜挂式；电梯平台；结构设计

引言

上下楼梯或者是斜坡的时候对于轮椅使用者或者是残疾者是一个难题，而斜挂式电梯的出现就解决了这些难题。斜挂式的电梯不管是室内还是室外，升降平台都能够如履平地和自然和谐融入周边的环境，在家居以及公共场所，或者是直梯以及旋梯等，斜挂式升降平台都能卫生会用着提供便捷舒适的品质。

1.斜挂式电梯平台结构设计优势及总方案设计

1.1斜挂式电梯平台结构设计优势

电梯的平台结构设计中，对于不同的结构类型设计的时候也会有着一些不同，这就需要保障电梯平台结构的优势特点，从整体上提升设计质量水平。斜挂式电梯平台的结构设计方面比较紧凑，能极度的节省空间，对各种不同的楼道都是比较适合的，斜挂式升降平台的设计也可设计成折叠式的，折叠后就能成节省大量的空间，对于各种的类型楼梯都比较适合，也能用于楼层间的平台，用途比较广泛[1]。能够配置平台以及使用折叠座椅，按照个人的需求选择相应的尺寸，即便是室外应用也比较安全可靠，轨道通过热镀锌处理技术，采用防潮型的电子原配件，能够适合长距离运行。

1.2斜挂式电梯平台结构总方案设计

1.2.1斜挂式电梯平台结构设计要求

斜挂式电梯作为是建筑附属设备，在公共场合以及私人家庭当中都能进行使用，尤其是方便残疾人以及老年人上下楼梯，电梯不是小工具，所以会占用一定空间，为减少电梯静止时候所占用的空间，这就需要设计折叠式电梯平台。此次斜挂式电梯平台的设计最为主要的任务，就是要减少平台静止时候占用空间，所以在设计的时候就需要注重几个比较关键的问题，框架大小设计，需要结合具体的状况来考察，对展开时候占的空间明确，选择合适的尺寸[2]。再有就是对推拉杆选择应用方面，结合载重量以及平台的重量以及需要的行程而定，推拉杆的选择要适当。另外，就药在零件的结构设计方面要加强重视，要和结构平台展开折叠情况设计零件的结构。

1.2.2斜挂式电梯平台总结构设计要点

斜挂式电梯平台结构的总方案的设计是比较重要的，这就需要从多方面加强重视，这一电梯平台是多部分构成的，虽然各部分都是独立的，但是需要和各系统进行匹配，所以系统间的联系比较紧密。总的方案设计中就要把握好各系统设计的要点，如在背筐设计的方面，这一组成部分主要就是框架以及推动装置，转臂以及拨杆所构成，推动装置是通过推拉杆以及齿轮和轴部分构成的[3]。再者，对于踏板组成部分的设计中，也要注重这一系统的组成部分，涉及到踏板框以及三角固定板，载荷传感器以及支撑架，合页以及面板部分构成。而在推动装置的实际设计过程中，由于推动装置的类型比较多样化，比较常用的气动推动装置以及电机推动装置，液压推动装置，不同类型的推动装置在实际设计应用的时候也要把我好要点，和电梯自身特征相结合，选择低压直流电机推动装置，通过下图1的方式加以固定，从下图当中就能够看到，其中的数字123456就是对不同推拉杆的表示。

图1 斜挂式电梯平台结构推动装置的结构示意图

2.斜挂式电梯平台运行原理及关键零件设计

2.1平台运行原理

斜挂式电梯平台的工作过程中是按照相应的顺序进行运作的，平台运动机构是几个不等行程推拉杆所构成的，两个为一组同时运行，和底板以及合页、扶手进行连接，推拉杆伸长收缩带动底板合页扶手运行[4]。推拉杆的1、2同时伸长的时候，底板会通过转臂下放，伸长度达到了最大行程的时候，底板恰好和地面保持水平。在平台合拢的时候会给平台展开命令，在推拉杆控制板接受到相关命令的时候，采用相应的程序就能将1和2推拉杆先伸长，放下合页，最终5、6推拉杆伸长的时候将扶手旋转到最高点，进入后重力传感器就会发出信号，5、6号推拉杆收缩，在编好程序控制推拉杆收缩一半行程变停止，将扶手保持水平。3、4号推拉杆收缩合页上提，这时候的平台就会完全的展开，在进行合拢时候推拉杆的工作相反，先收缩扶手然后挂起底板，最后才对合页合拢。

2.2斜挂式电梯平台结构关键零件设计

其一，传感器选择安装设计。斜挂式电梯平台结构的设计中涉及到一些关键零部件的设计，这就需要保持零部件的尺寸能够与实际的应用需求紧密的联系起来，并科学化的选择。主要设计的参数要明确，结合具体的应用需求，将斜挂式电梯平台的载重量设置为250kg，平台的尺寸96cm×112cm×80cm，将推拉杆最大承受力设置为250kg，而底板的重量为60kg[5]。平台结构的零件当中传感器是比较关键的，在进行选择的时候就要能和实际的应用需求紧密的结合起来，传感器的应用主要是对平台是不是有物体，以及是不是在载重范围内检测的零件，在传感器的选择中要和安装结构相联系起来，选择荷载传感器比较合适，将传感器安装在塔板四个三角固定板上。

其二，斜挂式电梯平台结构转臂设计。斜挂式电梯平台关键零件当中的转臂是比较关键的，结合实际的应用需求在设计的时候就要能满足应用要求。转臂主要是采用推拉杆来带动底板折叠以及展开的，在板材的选择上主要是运用45号型钢，底板要折叠展开的考量基础上，结合框架以及底板结构设计转臂形状，转臂的设计如下图所示。

图2 斜挂式电梯平台结构转臂设计示意图

其三，斜挂式电梯平台结构拨杆设计。斜挂式电梯平台结构当中的拨杆也是比较重要的组成部分，这一部分的作用主要是运用推拉杆伸缩控制合页折叠展开的，在其间的距离得出拨杆合理长度，保持在61.5cm是比较合适的，和合页相接一段是180°可转动螺栓，推拉杆相接一端是M6螺孔，中间段是能够周圈转动的[6]。

其四，斜挂式电梯平台结构轴设计。结构零件当中的轴所发挥的作用比较突出，这是转臂以及推拉杆间的必要连接装置。推拉杆伸缩带动轴正向以及反向转动，正反转动就会带动整体底板张开折叠，轴上有两键槽是连接推拉杆以及转臂的，有着扭矩作用。

3.结语

综上言之，对于斜挂式电梯平台结构的设计，所涉及到的内容比较多样，在设计中要和实际的应用场景相结合，从而保障设计的精确。斜挂式电梯已经在一些养老院以及房产公司等领域有着应用，给人们带来了很大便利，平台结构的实际设计过程中，还需要从多方面进行优化，在电梯运行的精度控制方面还需要加强重视。

参考文献：

[1]王照虎，刘加鲁，胡中正，陈耀东.两种特殊情况下施工电梯接料平台搭设方法[J].建材与装饰，2019（08）：214.

[2]张健.电梯井可移动式操作平台施工技术[J].建材与装饰，2019（02）：38-39.

[3]刘灿灿.基于电梯限速器速度校验平台的电梯限速器校验方法[J].南方农机，2018，49（24）：1.

[4]杨雄.基于CAN总线和云平台的电梯远程监控系统[J].辽宁大学学报（自然科学版），2018，45（03）：208-214.

[5]张青，刘立新，侯涛，王玉磊，滕法元，张瑞军.基于ANSYS Workbench的无机房观光电梯平台结构的拓扑优化[J].中国电梯，2018，29（03）：19-20.

[6]侯明伟，徐锡烽.一种斜挂式电梯平台的结构设计研究[J].机械制造，2017，48（10）：42-44.

论文作者:聂乐明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/9/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6982e8c89b9db78839a9cd69.html