# 对屯秋铁矿露天深孔爆破优化探讨论文_杨锦华

广西柳州钢铁集团有限公司 广西柳州市 545002

摘要：屯秋铁矿的采剥区，采用露天开采方式开采。在早期爆破作业施工中沿用原有的爆破技术参数和爆破方法，爆破后爆破效果达不到预期的要求且爆破危害频发。为此通过原因分析，针对影响爆破效果的技术参数变量和爆破方法进行爆破施工作业结果比较，找出适合本矿山的爆破技术参数和爆破方法。

关键词：露天开采;爆破技术参数;比较

Abstract：The Stripping and mining area of a Iron mine，use Open-pit mining.In the early stage of blasting operation，the original blasting technique parameters and blasting method are used in the construction，the effect of blasting is not up to the expected requirements and the blasting damage is frequent.For this reason analysis，Comparison of the results of the technical parameters variable and blasting method for the effect of the blasting results，find the technical parameters and blasting method for the mine are summarized.

Keywords Open-pit mining，Blasting parameters，Compare

0 引言

爆破作业在矿山开采工艺中是重要的工序，随着矿山生产的不断加大，大量的矿石回采、岩土剥离工作均需要用爆破方法来完成。合理的爆破方案、爆破参数和起爆方法在有利于减少生产费用和维持山体结构稳定的同时，降低各种爆破危害对周边环境的影响，所以要对矿山的爆破作业进行不断的探讨和总结，找出适合本矿山的爆破技术参数和爆破方法。

1 工程概况

广西柳州钢铁集团有限公司屯秋铁矿于1958年建矿，矿区位于柳州市东北约18°，直距约52公里的鹿寨县北西和融安县南东交界一带，矿区矿产以宁乡式铁矿为主，属于沉积岩。矿区山体岩石以铁质砂岩、砂岩与页岩为主，硬度系数f=6～8，硬度系数居中，岩石特性稳定，裂隙不发育，矿区内多断层。

2 早期爆破设计

2.1 爆破参数的选择

在早期的爆破作业中，结合矿山的岩石结构性质、机械水平和员工操作技能水平，沿用矿山原有的经验、方法和参数进行爆破设计工作，具体技术参数见下表2.1。

2.2 爆破效果分析

（1）效果：经过多次爆破施工作业后，整体爆破效果未达到设计的预期要求。一是每次爆破作业炸药使用量大，爆破费用高。二是出现爆破后炮堆不集中、残留根底多和岩石大块率多造成难以铲装等问题。三是爆破作业过程中产生的爆破振动大、爆破飞石多且远和爆破噪音大等安全隐患。四是爆后周边工作面出现裂缝，影响下次钻孔作业。

（2）原因分析：一是炮孔深度过大，在爆破作业过程中未能将药包送至炮孔最底部，药包与孔底之间留有空隙而使得堵塞长度相应减少，造成爆破振动大、爆破飞石多且远和爆破噪音大等安全隐患、根底残留和能量的无故损耗。二是爆破孔网参数过大，爆破过程产生的爆轰能量在传递过程的时候，前排炮孔未能产生应有的位移而造成后排炮孔发生“挤死”现象，使得爆轰能量沿着炮孔阻力最小方向射出，堵塞炮泥或者小石块的作用力增大而造成爆破飞石多且远和岩石之间的剪切力减小造成炮堆不集中、岩石大块率多。三是采用的楔形爆破起爆方法在爆破过程时，前面炮孔产生的自由面过小，使得后面炮孔不能按照原有的运动轨迹抛出，造成炮堆不集中。四是周边孔和尾排炮孔在前排炮孔爆破能量相同的情况下，使得能量往旁边阻力小的地方传递，造成工作面开裂。五是炸药单耗高，使得爆破单次齐爆药量大，产生各种不可控的爆破危害。

（3）解决办法：对现在使用的爆破技术参数和方法进行优化调整。一是适当的降低爆破台阶高度，使得在现有的操作水平下能进行理想装药。二是适当减小爆破的孔网参数。三是适当增加超深。四是选择别的起爆方法，使得前排炮孔自由面大。五是周边孔的装药量比前排孔要少。

3 优化后设计

3.1 优化后爆破参数的选择

经过不断对影响爆破结果的技术参数变量进行爆破施工作业结果比较，找出适合本矿山的爆破技术参数（见表3.1）。

3.2 爆破效果分析

爆破优化参数后，爆破施工作业后整个爆区岩石分布均匀，大小适中，无根底，爆破质量达到铲装要求。炸药单耗的降低节约了生产成本的同时，使得爆破振动、爆破飞石和爆破噪音等爆破危害也达到爆破设计方案设计要求范围内。

4 结论

通过对早期爆破施工作业效果分析探讨，找出主要影响爆破效果的因素。针对影响爆破效果的技术参数变量进行比较，找出适合本矿山的爆破参数，并通过后期对爆破参数的进一步优化，提高爆破效果，降低爆破成本，减少爆破危害的产生。

参考文献：

[1]国家安全生产监督管理总局．GB 6722—2014 爆破安全规程[S]．北京：中国标准出版社，2015．

[2]汪旭光主编．爆破手册[M]．北京：冶金工业出版社，2011：337～399．

[3]汪旭光主编．爆破设计与施工[M]．北京：冶金工业出版社，2011．

[4]张志毅，王中黔．爆破工程师手册[M]．北京：人民交通出版社，2002：167-188．

[5]李屹．爆破飞石产生的原因及控制措施[J]．露天采矿技术，2015（5）：22-25．

作者简介：

杨锦华（1986－），男，采矿技术员，助理工程师，学士学位，545002 广西柳州市北雀路117号

论文作者:杨锦华

论文发表刊物:《基层建设》2016年1期

论文发表时间:2016/5/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/699fdb75c042a68c74deb6d3.html