# 市政道路排水管道的施工技术探究论文_刘凤玉,高文焕

德州市市政工程建设总公司 山东德州 253000

摘要：在国内城市的建设中，市政给排水工程占据重要的地位，对于区域社会经济发展、工农业生产与人民生活水平的提高具有较大的影响。在市政给排水工程建设中，必须注重对于施工技术的严格管理，从而实现施工质量、成本、安全与进度的有机协调。结合国内市政给排水工程的建设现状，笔者对于施工技术管理措施及相关问题进行简要的探讨与分析。

关键词：市政；排水工程；管道施工技术

市政给排水工程建设中，涉及到的项目与内容比较多，必须采取科学、合理的施工技术管理措施，否则难以保障施工项目的顺利开展和进行。随着各种新材料、新工艺的广泛应用，施工技术管理的难度也不断加大，如果不能保证相关管理措施的有效性，将严重影响到工程项目的整体建设品质。市政给排水工程的施工技术管理中，要坚持全面分析、综合考虑的基本原则，采取有效的技术管理措施克服施工中可能出现的各类隐患与问题，进而才能达到预期的工程项目建设要求与标准。

1、施工准备阶段的技术管理措施

1.1.1 施工前期的调查

在市政给排水工程施工前期，应对于项目所在地的地表与地下地质、水文情况等进行实地调查，如下图。根据工程项目的总体建设要求，合理确定各种给排水管线的走向与进出洞口位置，在满足施工技术管理要求的基础上，尽量符合施工企业的正常生产需要。在项目所在地的地质勘探中，技术管理人员应结合相关资料和勘探结果，初步确定施工技术方案，保证其具有经济性、可行性的特征。

1.2 设计图纸的审核

在市政给排水工程的施工准备阶段，施工企业应结合相关标准和规范进行设计图纸的审核，尤其是给排水结构的位置、类型、埋深、构造、尺寸等必须进行严格的技术审核，必须加强与设计单位、监理单位的技术交底，对于存在技术问题的施工项目应及时提出，以便在集中探讨后，制定最为有效的技术管理方案。

1.3 测量放线

在市政给排水工程施工前期的测量放线中，如果出现较大的误差，有可能导致给排水管线的位置偏移，甚至倒坡等现象。因此，在测量放线中，现场技术管理人员应严格执行相关测量规范与规程，以设计方案作为主要依据，不得擅自更改给排水管线的走向。遇到建筑物时，应向建设单位、设计单位提交设计变更，以保证测量放线操作的效率与质量。同时，在施工前期的测量放线中，还要注重保护操作人员的人身安全，在较为复杂地区进行操作时，操作人员要采取必要的安全保护措施。

1.4 管材质量的检验

在市政给排水工程的施工准备阶段，现场技术人员必须按照有关标准对于管材质量进行严格的检验，如果管材的抗渗、抗压能力不符合要求，在施工中使用可能出现漏水、挤压变形等现象，对于给排水工程的使用安全造成严重的影响。为了有效杜绝此类状况的出现，工程技术管理人员必须对于质检部门提供的合格证、力学试验报告等资料，以及管材表面是否平整，有无松散、露骨、蜂窝、麻面等现象进行逐节检查，以保证各类施工技术管理措施得到合理的应用。

1.5 排水管道的开挖及支护措施

市政工程给排水管道的施工项目土方施工时，在安排上采用轮胎式挖掘机、推土机配合开挖与人工开挖相结合方法，在开挖前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置，以便进行相应的保护、迁移等措施，保证开挖工作持续进行。当地下水位较高或雨季施工时，要求采取排水措施，保证水位低于工作面2m，防止沟槽内长时间积水，造成浮管现象。此外考虑到基槽暴露时间过长会引起基槽变形，应尽可能减少晾槽时间（不超过2-3h）。

2、给排水管线安装阶段的技术管理措施

2.1 在市政给排水管线安装前

必须保证垫层平基作业验收合格，其达到相应的强度标准后，方可进行管线的安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在给排水管线的安装过程中，排管前要认真做好基础表面污泥、杂物、积水的清除，对于高程样板的中心位置、标高等腰进行复核。一般情况下，排水管是自下游排向上游。

2.2 在给排水管道下管中

国内主要采取人工与吊车相结合的技术方案，吊车距离沟槽边缘2m左右，以避免在起吊过程中出现沟壁坍塌的现象。铺管时，使用吊车将管节平稳吊下，使用手拉葫芦吊将管道平移至指定的排管接口处，采取人工放置的方式调整管节的标高与轴线，以保证管道的平顺相接。在下管过程中，应尽量采用专用的吊钩或柔性吊索，严禁使用钢丝绳穿入管内起吊，避免施工中出现安全事故。

2.3 在给排水管线安装的施工现场管理中

如果施工现场较为狭窄，不便于机械下管，可以采用人工压绳下管的技术方案。当遇到架空线路时，要注意保持与管节下入沟槽的安全距离，避免与槽壁支撑、槽下的管道出现相互碰撞的现象，并且严格控制给排水管道的水平与方向。另外，在给排水管线安装中，要注意现场的技术安全保护措施，在机械作业时应进行现场清理，防止施工人员进行机械操作区域。

2.4 给排水管道安装中

一定要符合设计方案中的相关技术标准：1）管道底部必须垫稳，管底的坡度不得倒坡；2）管道之间的缝宽要均匀，管道内不得有砖石、泥土、木块、砂浆等杂物；3）管座的混凝土必须捣实，而且要保证与管壁之间紧密结合，管座回填的粗砂也要挤压密实；4）管道铺设经过质量验收合格后，即可进行混凝土管座与接口施工。5）管道试验涉及水压、气压作业时，应有安全防护措施，作业人员应按相关安全作业规程进行操作。压力管道进行水压试验或闭水试验前，应做好后备设计、水源的引接、排水疏导等试验方案。

3、施工场地恢复阶段的技术管理措施

3.1 管沟的回填

在市政给排水管道安装完成后，要经过水压试验，经过项目经理部批准后，方可进行管沟回填作业。目前，在国内的市政给排水工程施工中，管道回填一般是采用人工回填的方式，现场技术管理人员要认真测量盖板的标高，井墙、井筒的周围同时进行回填。在管沟回填前，应清除槽内遗留的草帘、木板、钢材、砖头等杂物，槽内的积水也要彻底清除。管沟回填中，应按照基底的排水方向由高至低分层进行，管腔两侧也可以同时进行。填土含水量以接近最佳含水量为宜。还土前，应对所还土壤进行轻型标准击实试验，测出其最佳含水量和最大干密度。严格控制每层回填土厚度。管沟回填应分层夯实，每层厚度不大于30cm，并对每层填土的密实度按规范进行检测，合格才能继续回填；要求管道两侧同时进行填土，两侧高差不大于30cm。

3.2 路面的恢复

1）沥青混合料的摊铺，在市政给排水工程施工中，沥青混凝土摊铺前2h-3h，应使用专业沥青喷洒机浇洒阳离子慢裂乳化沥青透层沥青。在与雨水口、路缘石等构筑物的侧面则要浇洒粘层油，在路面、检查井、雨水口的接触处，应涂刷一层薄沥青。2）沥青混凝土的碾压，沥青混合料各层碾压成型一般分为：初压、复压、终压等阶段，在每个施工阶段都要加强施工技术管理。

4、结束语

在国内城市化进程不断加快的背景下，市政给排水工程的数量不断增加，而且提出了更为严格的质量与技术标准。在市政给排水工程施工中，技术管理与质量管理之间的关系是密不可分系的，技术管理措施是否科学、合理、可行，将直接关系到工程项目的整体建设质量。在国内的市政给排水工程施工中，必须注重技术管理经验的总结和积累，在不断完善各种技术管理手段与方法的基础上，逐步构建具有较强实用性的技术管理体系，从而促进国内市政给排水工程的建设能力，以满足现代城市建设的基本要求。

参考文献：

[1]罗水金，赵先峰.浅谈市政给排水设计和规划中常见问题分析[J].四川建材，2013，（04）：39-41

[2]朱穗斌.市政给排水工程施工管理要点分析[J].科技信息（科学教研），2016，（11）：114-115

[3]林文雄，周勇.浅谈城市给排水工程施工及管理[J].科技资讯，2015，（01）：11-12

论文作者:刘凤玉,高文焕

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a92bfad771c54862addc3fa.html