# 园林绿化施工技术探讨论文_朱同刚

身份证号码：32072319800508xxxx

摘要：随着我国园林艺术建设的日益标准，园林绿化施工区别于其他项目施工，既要注重技术问题的分析，还要注重绿化施工的美观性和效率性，从而能够有效地降低施工成本，提高施工质量，园林绿化的施工过程应以我国城市园林绿化施工为主体，侧重园林的可观赏性。因此，笔者则主要探讨园林绿化施工的规程和技术处理，以供参考。

关键词：园林绿化；施工技术；施工方法；含义；方案

园林的绿化施工总体来说是利用工程施工来表现的，园林艺术的表现手法属于一项公共性事业，在原有的园林绿化基础上进行有效提升，以此来保证园林绿化工程的各项施工进度。园林绿化是一项工程，那么就必须有其特有的工程规划和技术实施方案，配合后期的施工技术，才能做好整体的园林绿化设计，文章则重点介绍其实际实施过程中的特点方案及技术。

1 园林绿化工程概述

1.1 园林绿化工程含义

园林绿化工程又叫园林城市绿地建设。园林建筑工程、土方工程、园林筑山工程、园林理水工程、园林铺地工程、绿化工程等，它是应用工程技术来表现园林艺术，是艺术作品与现代工程施工技术的结合。

1.2 园林绿化工程的特点

园林绿化工程是园林景观与建筑工程的结合体，因此园林绿化工程具有园林艺术性和工程性的特点。从园林绿化工程的建设目标角度看，绿化工程具有生态性，注重的是人与自然环境的和谐相处，改善城市公民的生活环境，是园林绿化工程施工的基本点，也是实现可持续发展的重点项目；从园林绿化工程的指导思想角度看，绿化工程具有艺术性，绿化工程是景观艺术，讲求的是“顺其自然”，也就是绿化设计理念要与自然环境相融合，实现最佳的园林艺术效果，例如：假山造型和堆叠设计、微地形的处理、绿色植物种类的搭配等。

2 园林绿化施工方案

2.1 项目管理

为保质保量完成要求及目标，园林绿化工程施工工作应采取项目经理负责制和项目监理制。由项目经理负责组织施工，项目监理全过程的监督检查。在施工过程中，苗木质量、土壤改良、种植等每道工序，必须经项目监理认可签字后方可进行下一道工序。通过这种质量保证体系的执行，即可完成质量目标。

2.2 施工队伍建设

严格实行项目经理负责制，现场物料、工具和施工队伍都有专人负责管理，安全、防火责任落实到分项目人头上，并严格要求文明施工，礼貌待人，模范遵守一切管理规章制度。

2.3 绿化施工顺序

严格按照规定施工顺序进行，兼顾园区内不同项目的施工安排。

2.4 施工组织设计与施工程序安排

施工组织设计应是用来指导拟建工程施工全过程的。科学合理地编制施工组织设计在工程项目实施和施工管理上占有极其重要的地位。施工程序的安排是随着拟建工程项目的规律、性质、设计要求、施工条件的不同而变化，既有固定程序上的客观规律，又有交叉作业、计划决策人员争取时间的主观努力，因而在编制施工组织设计、组织工程施工过程中必须认真地贯彻执行施工程序的安排原则。施工组织设计与施工程序的安排是工程项目施工组织中必不可少的两大重要内容，也是工程项目顺利实施，实现预期目标的重要保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 园林绿化施工技术

3.1 绿化空间设计

绿化空间的设计要满足城市可持续发展战略的要求，首先是满足对城市绿化环境的提升；其次是传递一种文化底蕴，实现艺术与科学的有机统一。包括绿化的平面规划设计和立体空间设计，以实现社会经济与环境的协调性。

3.2 绿化场地的整理

绿化场地的整理是绿化施工的基础项目，首先，将绿化场地中的杂物清理干净，包括：建筑工程垃圾、生活垃圾、石块杂草等。场地整理要因地制宜，尽量保留原来的树种和地理面貌。其次，场地整理要结合周边水系，开展给排水工程系统的地面整理工作，为后期给排水工程施工做好基础项目。对场地平整度和坡度的要求，要满足灌溉和排水的双向基本要求。对挖坑、种植作业时要注意土壤的改良。

3.3 苗木种植技术

（1）土壤改良作业技术。不同的绿化树种对生存土壤的要求不一样，因此，为保证绿化植株成活率的提升，需要在不同的绿化规划场地采用不同的土壤改良方法。对土壤处理的指标有翻土深度、有机肥的添加、基肥、平整度与坡度等。以绿化乔木、灌木、草坪为例，翻耕深度依次为80 cm、60cm、30cm左右，对于有机肥种类的添加，根据需求选择不同的有机肥料，乔木有机肥添加在植穴底部，并在有机肥料上部铺盖5 cm以上的土层。

（2）苗木挖掘与转运技术。为防止苗木失水，采用土球苗木运输，一般由人工使用圆头铁锹挖掘，利用纱布或者网进行土球的包扎，在提运苗木的过程中保证绑扎土球的牢固性，防止土球掉落。转运过程尽量缩短，在不能及时进行种植时，临时储存要进行土球补水并集中管理。

（3）施工定点放线。园林苗木的种植，由于在设计中采用曲线或者立体造型，尤其是自由曲线的定点防线，容易出现锯齿状。对于绿化乔木和灌木种植施工定点放样时，由于植株之间存在一定的间距，因此这要求以美观原则为防线基础，也就是调整树冠直径与间距的关系，达到一个圆滑过渡的效果。对于灌木平面造型的设计，根据种植密度采用品字形种植方式，这种方式植株种植点交错相间，能弥补定点防线不整齐的问题，保证美观性。

（4）绿化植穴的挖掘技术。苗木植穴以防线中心点为圆心，向下和四周挖，植穴的大小根据土球的规格进行确定，根据相关的绿化种植指标，带土球的植株坑穴一般是土球直径的2倍以上。植穴深度应保持在土球直径的1.5倍以上，对于特殊树种和植被需要特殊制定指标。植穴的开口形状一般为圆形或者方形，保持开口与坑底的大小相似。

（5）绿化植株的栽培技术。首先，苗木在栽培前要进行树冠和根系的修剪；二是保证美观性和整齐性；最后在完成填土作业后，进行统一浇水，之后一周内每天进行浇水，2～3周内隔天进行浇水，植株生长稳定后，根据需求浇水。

3.4 后期养护技术

（1）绿化树木养护。绿化树木的养护是绿化景观长期保持最佳状态的关键，是实现绿化效果可持续的重要环节，除了定期对绿化树木进行浇水施肥、防冻、防虫害等，还有针对名牌古树品种的养护，建立栅栏、树干固定等养护，定期进行药物除菌和杀虫养护，保持名木古树的生态价值和历史文化价值。

（2）绿化苗木的修剪技术。绿化苗木的修剪需要根据植物的生长特性，一是去除苗木的枯枝烂叶，控制病虫害；二是保证绿化苗木造型的美观性；三是控制绿化苗木的生长。修剪的季节一般在春季以控制苗木的生长，并保持植株充足的水分和新陈代谢。

4 结语

综上所述，园林绿化工程应有效地结合园林美观性的艺术特点和工程施工技术，将园林的绿化设计与城市的整体规划相结合起来，只有这样才能有效地提高园林的绿化效果，从而保证园林绿化区域内绿色植物的成活率。作为园林工作者，应不断从园林的施工技术上增加实际经验，不断提高园林绿化施工的技术标准。

参考文献：

[1] 党辉，杜凯，贾汇，等.浅谈园林绿化工程的施工管理[J].科技创新导报，2008（5）：49.

[2] 任有华，管虹，马新才.在园林工程施工过程中应注意的问题[J].潍坊高等职业教育，2007（3）：56-57.

[3] 曾晋钦.园林绿化施工注意的事项[J].黑龙江科技信息，2007（16）：147.

论文作者:朱同刚

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c4ebc76c46f6b0ecb8fb601.html