# 标准完善推动洗衣机行业技术创新论文_曹文乐

一、国内外洗衣机行业发展现状

随着行业的发展，洗衣机性能国家标准 GB/T 4288 也在不断创新。2002 年，GB/T 4288-2003 中首先提出了性能分等分级的概念，并且该标准是首个提出分等分级概念的家用电器国家标准。该标准将洗衣机的洗净比、耗电量、耗水量、含水率、噪声、无故障运行时间等六个主要性能项目，按照国际先进水平、国内先进水平、国内中等水平和国内一般水平分为 ABCD 等四个等级。对洗衣机性能进行分等分级，使得企业有了明确的目标，从而推动企业开发出性能更好的产品。因此我国许多企业纷纷制造出具有国际先进水平的6A级洗衣机。由此带来的影响也是积极的，海尔、美的、惠而浦、小天鹅等公司都有产品通过了 6A 认证。通过分等分级能够充分展示洗衣机的品质，使得销售可以按质论价，也能避免市场的无序竞争，恶意竞争和价格战。这样也能够增强产品的竞争力，A 级的产品，如果价格相同肯定比 B 级有竞争力。另外，如果我的产品是 A 级，别人的是 B 级，同样可以通过提高售价获得更高的利润。同样，分等分级对于消费者的选购也具有指导意义，消费者可以通过明示的性能等级选择适合自己的商品，真正做到明明白白的消费。

欧盟通过 WTO 秘书处发布的 EUP 相关的通报，现在该指令名称变更为 ERP 指令，范围扩大为能源相关产品。洗衣机和洗碗机的生态设计和能效标签指令将会分阶段实施。第一个阶段从欧盟的官方公告发布后一年，对所有洗衣机的能源效率指数都应小于68，它的计算方法跟国标不一样，是用几个洗衣程序的耗电量实测值进行加权计算，这也是逐渐模拟用户的实际使用状况，对于额定容量大于 3 公斤的家用洗衣机，洗净效率指数应大于 1.03，对于额定容量等于或小于 3 公斤的家用洗衣机，洗净效率指数应大于 1.00，对用水量也有相关的要求。第二阶段是官方公告发布后三年，能效指数和用水量都将有很大的提升，各生产企业应引起重视，提早进行应对。

现在，我国的洗衣机制造技术得到迅速发展，从生产单筒波轮式、双桶波轮式洗衣机逐步向套筒波轮式全自动洗衣机和滚筒全自动洗衣机方向发展。生产规模不断扩大，技术工艺日趋完善，产品质量稳步提高。与此同时，一大批的智能控制技术出现在洗衣机上，光电感应、智能触控等高端产品出现。

“中国制造”发展到今天，迈向“中国创造”已是中国企业走向世界的一个必然选择，从“中国制造”到“中国创造”，这是一个艰难而曲折的过程。随着中国市场的国际化，外资企业在中国纷纷投资，中国洗衣机产业的制造优势开始减退。与此同时，中国洗衣机产业也开始了从进入市场初期的低价策略，向具有自主知识产权的“中国创造”转换，而技术创新也让这块让厂家举步维艰的洗衣机市场出现新的竞争拐点。

洗衣机市场的发展与产品和技术的升级换代密切相关， 眼下，以搅拌式、滚筒式、波轮式、洗干一体式、双驱动式等技术产品在中国市场的发展因各自的特点与优势，实现了不同的发展。其中，波轮机成为市场的绝对主流，国内大型企业及中外合资企业则占据着 80% 的份额。而滚筒机则是在近 5 年来的市场竞争中企业围绕产品功能的竞争较为激烈。

二、标准完善推动洗衣机行业技术创新的表现

（一）洗净均匀度概念的提出 ，提高了洗衣机行业洗涤技术的的创新要求。2007 年我们开始对洗净均匀度进行研究，2008年 GB/T4288-2008 修订时采用了该项目和试验方法。洗净均匀度概念是由每块污染布反射率计算获得洗净率的标准偏差。它能够更加科学、全面的反应洗衣机的洗涤效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆原来单纯的洗净比可能是洗衣机整体洗的很好，但是可能某一块洗得非常白，某些地洗不到。但是只有洗净均匀度好了才能证明每块洗得都非常好。提出洗净均匀度概念的目的就是规范企业随意标注大容量的做法。部分企业为了迎合消费者盲目追求大容量的不理性消费心理，随提高产品的额定容量。有的消费者买洗衣机专门买容量大的，所以原来容量是 7 公斤的产品，标成 8 公斤就好销售。这种洗衣机消费者实际使用的时候会洗得一块黑一块白，很多地方洗不干净，但是如果只用洗净比来评价它仍然能够合格。我们根据这些特点就增加了这个项目，就可以杜绝某些不规范的企业随意标注大容量，实际上这也可以保护那些比较规范的大企业。这个项目必将是今后洗衣机发展的非常重要的方向。

（二）羊毛洗涤性能评价方法的增加，促进了洗衣机行业的术创新。在 2008 版的国家标准里面还增加了羊毛洗涤性能评价方法。因为随着人们生活水平的提高，羊绒、羊毛衣物的市场占有率大大提高，很多洗衣机企业也开发了具有羊毛洗功能的洗衣但是怎样才算具有羊毛洗功能呢？之前一直没有科学的评价方法，而现在就能明确了，符合技术标准要求的洗衣机就证明是合格的具有羊毛洗功能的洗衣机。这个方法专门针对羊毛织物的特性，所以关注最多就是缩水。但是具体能不能洗干净，还得通过洗净比来对它进行评价。增加了这个性能评价方法之后，使得具有羊毛功能的洗衣机就有了一个检测工具，能够科学的评价出洗衣机洗涤羊毛织物的性能。

（三）漂洗率概念的明确 ，为洗衣机行业的技术创新提供了新方向。漂洗率就是洗衣机去除洗涤液中洗衣粉的能力，以百比来表示，非常明显、非常直观。现行的国家标准对漂洗性能是有要求的，就是用残留在衣物上的碱度来表示。而漂洗率则可以分成两个部分，一个是洗衣机去除洗衣粉的能力，另外一个就是衣物上实际残留漂洗液的碱度。所以，用漂洗率来评价洗衣机的漂洗效果更加科学、准确。并且漂洗率的检测数据直观，对生企业设计和生产具有很强的指导意义。另外对消费者的使用也具有较强指导性，通过洗衣机标注的漂洗率数据，消费者可以直接获知洗衣机的洗衣粉去除能力，从而根据添加的洗衣粉量来选择合适的洗衣程序，添加洗衣粉多则多漂，添加的少则少漂，实现使用过程中的节水节电。

之前对漂洗性能进行评价，最大的不确定度就在盐酸溶液浓度的确定，而漂洗率项目可以通过公式将盐酸的浓度约掉，可以大大提高其准确性，所以下次国标修订时候将会采用这个评价方法。

（四）标准体系的建立 ，成为洗衣机行业技术创新的重要标尺。洗衣机的技术进步与创新都是建立在规范技术的条件下，因此技术创新基础是技术标准的建设。2008 年是家用电动洗衣机国家标准、修订数量最多的一年。这些标准的制定健全了我国清洁器具标准体系，目前已经有以下几个标准体系，安全、性能、包装、噪声、环保及洗衣机零部件。标准体系的健全对今后我国家用电动洗衣机行业的技术进步，以及产品向更深层次的发展提供了坚实可靠的技术支持，为规范市场、引导消费提供了依据。结语：洗衣机行业的发展，是为了给人们的生活提供更多的便利。随着社会经济的发展，人们的生活水平得到进一步提高，其对洗衣机的需求也悄然发生了改变。通过完善的洗衣机行业标准的建立，为洗衣机行业的技术创新提供了新思路，有力地推动了洗衣机行业的技术创新。

参考文献：

[1] 宋力强 . 标准完善推动洗衣机行业技术创新 [J]. 现代家电 ,2012(21):57-58+11.

[2] 宋力强 . 生态设计与互联将引领洗衣机行业技术升级[J]. 现代家电 ,2015(21):59.

[3] 鲁建国 . 技术创新成洗衣机行业主旋律 [N]. 中国电子报 ,2017-07-10(033).

[4] 祝慧 . 洗衣机行业进入全面技术创新时代 [N]. 中国经济时报 ,2016-12-19(003).

[5] 王春华 . 洗衣机行业谋求颠覆性技术创新 [N]. 中国改革报 ,2016-09-20(002).

论文作者:曹文乐

论文发表刊物:《红地产》2017年9月

论文发表时间:2018/9/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c7d5e159e261f21e8e5f754.html