# 研究市政道路给排水管道施工的常见问题及应对措施论文_王伟

王伟

山东省城乡规划设计研究院 山东济南 250013

摘要：近年来，市政道路工程中的给排水管网建设成为城市建设的重点工程，大部分城市都会进行市政给排水管网的维修和新建。为了进一步推进城市化建设，保证市政工程建设的质量，需要从市政给排水管道的施工建设入手，查找制约质量的原因，对症下药，解决问题，从而保证市政道路路面工程施工质量。

关键词：市政工程；给排水管道；常见问题；完善对策

引言

市政道路给排水工作是关系人们日常生产与生活的重要一环，同时也从某种程度上反映着城市建设及规划的科学性，已经成为城市发展最关键的基础设施之一。针对当前存在的诸多问题，需要从强化施工单位及监理部门的质量管控意识入手，严格把关施工水平，鼓励施工阶段的新技术参与，在强化质量管理的同时，做好验收与投入使用前的测试工作，全面提高市政道路给排水工程的质量，推动城市的可持续规划与发展。

1市政道路给排水管道的施工技术

1.1沟槽开挖技术

在建设市政道路给排水管道施工的过程中，沟槽开挖技术十分重要，如果沟槽开挖技术得不到重视，将会严重影响给排水管道的准确选择。在进行沟槽开挖的过程中，施工单位需要明确市政道路周围的基本情况，只有在充分掌握地质情况的状态下才能够进行准确的开挖。在了解地质情况的过程中需要了解地下水的分布，当地的土质以及道路的正常走向，这样才能确定开挖地点。沟槽开挖是一项技术性非常高的施工项目，在开挖的过程中要始终保持与土方有80cm的距离，这样才能够有效防止地下水的渗漏，同时保证沟槽具有绝对的稳固性。目前在开发的过程中，施工单位普遍会采用机器操作的方式，但是如果遇到一些特殊情况，则必须转为人工施工。例如在开挖的过程中遇到了地下线缆，因为地下线缆是不能够随便移动的，所以只能转为人工进行开挖。在开挖的过程中需要对现场进行不断的加固，这样才能保证开挖的顺利进行。

1.2管基施工技术

除了高超的开挖技术以外，在具体的施工过程中还应该重视管基施工技术，管基在给排水管道施工建设过程中发挥着稳固的作用。只有将管基施工技术进行合理的利用，才能够保证整个给排水管道的稳定性，才不会影响给排水管道后期的使用。在采用管基施工技术的过程中实现混凝土的摊铺，能够维护管基的安全。施工单位在操作的过程中应该按照施工计划进行操作，选择正确的支撑点来支持土层施工。如果管基在建设的过程中形成了平行幅度，将会严重影响后期的浇筑，因此在具体的施工过程中要尽量避免呈现平行的幅度。

1.3管道安装技术

在排水管道施工的过程中，管道的安装技术最为重要，如果管道安装技术出现问题，整个给排水管道的施工都会受到严重影响。给水管道的走向是自上而下，而排水管道则完全相反，因此在安装的过程中需要采用吊装的方式进行运输，但是在吊装运输的过程中，吊车绝不能距离沟槽太近，最合理的范围是在2m以上，这样才能够有效防止坍塌事故的发生。

1.4回填技术

在建设给排水管道的过程中，最后一个需要注意的技术问题就是回填技术，回填技术是给排水管道施工中最后一个环节，同时也是对技术要求比较高的一个环节。由于在建设市政道路给排水管道的过程中，始终位于路面的下方，因此在完成施工以后，必须对道路土层进行合理的处理，这样才能够保证整个道路的正常使用。如果在回填的过程中出现一些技术性的问题，将会直接引发坍塌或者沉降的情况，这对于整个道路的使用都会造成严重的影响。在回填的过程中一定要夯实密度，要对施工人员提出严格的要求，保证密度在90%以上才符合要求，对于不同规格的给排水管道回填技术也有不同的要求，因此在具体的施工过程中，根据具体的情况采用回填技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2市政道路给排水管道施工的常见问题

2.1施工质量管理意识薄弱，控制力欠缺

市政道路给排水工程不同于常规的工程建设项目，其施工单位性质较为特殊，且工程多为政府或地方财政直接拨款。首先，施工企业对施工质量管理意识薄弱与控制力欠缺的情况并不鲜见，施工单位对市政道路给排水工程的重视程度不够，将直接导致施工企业在管理中将进度及利益问题放在首位，从而忽视对施工材料及施工所用机械的把关，对于在施工过程中的细节采取得过且过的态度。其次，业主单位对工程主体的监控未提出明确要求，也导致相关强制性的施工标准无法落实。因此，施工单位对于质量意识和控制力的不足是当前市政给排水工程管理中存在的严重缺陷，必须要采取相应的策略及时解决，避免影响市政道路给排水工程效能的正常发挥。

2.2市政道路给排水工程的管理尚未形成规范

在市政道路给排水工程的施工当中，存在不重视质量控制工作，质量管理方面意识薄弱的问题。受到经济效益的影响，部分施工单位将工作重点放在进度控制方面。此外，工程建设单位在质量管理方面本身就存在很大问题，包括管理主体缺乏明确性、管理标准缺乏科学性以及管理结构重叠等问题。

2.3监理机构的监理工作缺乏严谨性，不到位

监理工程是市政给排水工程的一道门槛，它关系着工程质量的管控。建设单位会委托监理机构监督管理现场的施工质量，但在实际的现场施工中，监理工作往往都会受到众多因素的阻碍，从而导致工程监理严谨性欠缺问题尤为凸显。从监理机构内部来看，监理人员自身对工作重视程度不足、道德素养欠缺、专业技能匮乏，从而导致监理时难以及时发现工程中存在的质量问题，或无法及时采取解决措施，是施工质量无法得到保障的原因之一；从施工企业与监理工作的配合度来看，施工单位拒绝接受检查或双方配合度低，都可能对市政给排水工程的质量管理造成消极的影响。

3完善市政道路给排水工程施工质量控制对策

3.1提升监督管理意识

市政工程主管单位要提高质量监管意识，虽然给排水工程是作为市政道路工程的附属工程，容易被忽略，但是其对城市整体环境的影响还是很重要的。对此，监管部门要对给排水管道的建设多投入多关心，多与施工单位沟通，让其引起重视，认真对待给排水管道工程，保证施工质量。

3.2重视给排水管道施工前准备工作

许多工程都是由于规划不合理，导致施工或者是后期使用出现问题。在准备进行市政给排水工程的时候，应该做好前期规划，合理安排市政给排水工程与其他基础工程建设工期。并且给排水管道的建设涉及范围较广，需要深挖地基，导致道路堵塞等，这些问题都需要提前准备，施工单位、建设单位以及监理单位前期要多沟通，保证工程现场与设计相协调，施工各阶段顺利进行。

3.3保证施工单位的专业能力

市政工程招标的时候，就需要对投标的各个施工单位进行深入的了解，尽量避免挂靠单位投标，并且签订质量保证合同，对施工单位的规模、人数、过往建设质量等进行要求，严格把关，确保工程由具有较高专业水平的施工队伍进行建设，从而使施工质量得到保障。

3.4完善监理机制

工程建筑行业中，监理机构占据较为重要的地位，但是当下一些监理机构自身内部存在制度不严、监理本身专业水平不足、监理行业规范不完善等问题，而机构内部的管理问题就容易造成监理工作不到位。为此，监理机构要完善自身内部的管理，建立科学合理的建立机制，加强对监理的培训。

3.5完善施工质量管理标准和制度

因为市政道路工程中给排水管道施工没有相对明确的规范标准，相关监督管理人员也没有十分明确的管理依据，这不利于工程监督工作的进行。所以，要完善施工质量标准和制度，为监管提供监督标准，使其能够满足施工质量需求。

结束语

综上所述，市政工程单位在建造给排水管道的过程中，需要充分重视各个环节的技术应用，充分发挥出技术的优势，这样才能够建设出质量上乘的给排水管道，同时保证给排水管道发挥其应有的作用。

参考文献：

[1]王琼.市政工程给排水管道施工技术要点分析[J].工程技术研究，2019，4（5）：92+96.

[2]曹慧.市政工程给排水管道施工技术研究[J].现代工业经济和信息化，2016，6（1）：61-62.

[3]唐黎标.市政道路给排水管道施工的常见问题[J].市政设施管理，2016（2）：47-48.

论文作者:王伟

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d1b9a19aae9d26da63ed287.html